АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Утверждено решением

Совета депутатов Красноиюсского сельсовета от 12.07.2012 № 14

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОИЮССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том I – Положения о территориальном планировании

Часть II – Утверждаемая часть

контракт № 0180300007311000016-5 от 23 сентября 2011 г.

Директор                                                                       Е.Н. Малышев

Омск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Состав материалов генерального плана муниципального образования Красноиюсский сельсовет									3

Введение												4

1	Положения о территориальном планировании					5

1.1	Основные положения и ограничения развития, цели и задачи 
территориального планирования							5

1.1.1	Основные положения и ограничения развития				5

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования			           8

1.2	Мероприятия по территориальному планированию			         10

1.2.1	Население и трудовые ресурсы					         10

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной структуры		         11

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории
и использованию земель						         15

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов
капитального строительства						         18

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды			         25

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба
от опасных природных и техногенных воздействий		         32

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	         35

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,

обоснование предложений и этапы их реализации				         37

3 	Основные технико-экономические показатели проекта			         39

Состав материалов генерального плана 
муниципального образования Красноиюсский сельсовет

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Часть I - Обосновывающая часть |
| Том I | Пояснительная записка |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта положения муниципального образования Красноиюсский сельсовет в структуре Орджоникидзевского района | 1:100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории (Опорный план) | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта комплексной оценки территории | 1:50 000 1:2000 |
| 4 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:50 000 1:2000 |
| 5 | Основной чертёж | 1:50 000 1:2000 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации | 1:50 000 1:2000 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта электроснабжения и связи | 1:50 000 1:2000 |
| Часть II - Утверждаемая часть |
| Том I | Положения о территориальном планировании |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 1:2000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельсовета | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:50 000 1:2000 |
| Электронные материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (обосновывающая часть, утверждаемая часть) |  |
| 2 | Генеральный план муниципального образования Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (демонстрационные материалы) |  |

Введение

Настоящее Положение по территориальному планированию Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В составе генерального плана Красноиюсского сельсовета содержатся цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование сельсовета осуществляется в соответствии 
с действующим федеральным и областным законодательством.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения сельсовета, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненном в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы.

Исходный год проектирования – 2010 год, I-я очередь строительства – 
2020 год, расчетный срок – 2030 год.

1	Положения о территориальном планировании

1.1	Основные положения и ограничения развития,
цели и задачи территориального планирования

    - Основные положения и ограничения развития

Муниципальное образование Красноиюсский сельсовет было сформировано 01 января 2006 г. в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Красноиюсский сельсовет входит в состав Республики Хакасия и расположен в южной части Орджоникидзевского района в 60 км от административного центра – п. Копьево и 240 км от столицы Республики Хакасия – г. Абакана, является муниципальным образованием и наделен Законом Республики Хакасия статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление. Официальное наименование муниципального образования – «Красноиюсский сельсовет».

Общая площадь сельского поселения составляет 65,292 тыс. га.

В границах поселения находятся следующие населенные пункты: с.Июс, 
д. Кожухово, д. Кобяково, д. Подлиственки. Административным центром муниципального образования Красноиюсский сельсовет является село Июс.

Климат на территории Красноиюсского сельсовета континентальный 
с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха в январе около –16-18ºС, средняя температура воздуха в июле +20ºС. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет –40ºС, абсолютный максимум приходится на июнь, июль и достигает +39ºС. Годовое количество выпадения осадков - до 450 мм.

Климат на территории Красноиюсского сельсовета континентальный 
с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура января от 20 до 54 ºС, июля – от 17 до 37 ºС. Господствующее направление ветра - юго-западное. Годовое количество осадков – 228 мм. Устойчивый снежный покров ложится в третьей декаде ноября, разрушение снежного покрова начинается в третьей декаде марта. Высота снежного покрова 18-20 см, расчетная глубина промерзания грунтов 2,92 м. Устойчивый снежный покров сохраняется до 180 дней.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белый Июс, которая протекает с севера на юг поселения, а также реками Кизилка, Карасук.

На территории Красноиюсского сельсовета расположен участок государственного природного заповедника «Хакасский» - «Подзаплоты», часть территории Белоиюсского природного парка. Так же на территории сельсовета есть памятники природы – «Горная Гряда Сундуки».

На территории поселения есть Июсское месторождение песчано-гравийных материалов, расположенное в 3 км к югу от железнодорожной станции Июс и относится к категории крупных.

Основные направления производственной деятельности в сельсовете - молочное и зерновое производство, реализация сельскохозяйственной продукции. Производством сельскохозяйственной продукции занято 1 хозяйство – ОАО «Агрофирма Июс». Численность персонала составляет 296 человек. Развитие данного предприятия прогнозирует увеличение рабочих мест.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения.

На территории поселения насчитывается – 785 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Для населения личное подворное хозяйство является одним из основных источников дохода, средством обеспечения основными видами продовольственных продуктов не только для личных целей, но и на продажу. В плане мероприятий администрации предусмотрена активная пропаганда среди населения по содержанию личного подсобного хозяйства.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход 
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

Не созданы условия, побуждающие людей бережно относиться 
к собственному здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). Несмотря на то, что в поселении отмечается рост рождаемости, ее уровень пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.

Ограничения развития

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития населенных пунктов 
на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) 
на территории поселения отнесены:

  - охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий сооружений и связи, водопровода);

  - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

  - санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов;

  - санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения);

  - придорожные полосы от автомобильных дорог;

  - территории природно-рекреационного назначения.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями, приводятся 
в специальном разделе «Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Нижеприведенные «Положения о территориальном планировании» соответствуют требованиям Градостроительного кодекса, ст. 23 п. 5. Положения 
о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1)	цели и задачи территориального планирования;

2)	перечень мероприятий по территориальному планированию 
и указание на последовательность их выполнения.

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения сельсовета за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях;

-	повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно-технического потенциала в целях развития экономики;

-	определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории сельсовета в течение рассматриваемого периода;

-	выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в условиях развития сельсовета достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг;

-	разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и услуг;

-	создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости населения.

Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана:

-	выявление проблем градостроительного развития территории сельсовета, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельсовета, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории сельсовета на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы генерального плана Красноиюсского сельсовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

-	границы сельсовета;

-	границы зон с особыми условиями использования территории;

-	характер развития сети транспортных и инженерных узлов 
и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

-	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, 
с выделением первой очереди 2020 г. Этапы реализации генерального плана сельсовета, их сроки определяются органами местного самоуправления Красноиюсского сельсовета, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в сельсовете, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ.

1.2	Мероприятия по территориальному планированию

1.2.1	Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы 
и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования Красноиюсский сельсовет численность постоянного населения Красноиюсского сельсовета на 01.01.2011 г. составила 1759 человек.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития муниципального образования Красноиюсский сельсовет на 2011-2015 г.г.;

  - существующие размеры населенных пунктов по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенных пунктов;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенных пунктов между собой.

В Красноиюсском сельсовете, как и в стране в целом, естественный прирост населения стал отрицательным. Если сохранятся тенденции последних лет, 
то численность населения будет неизменно сокращаться. Оптимистический вариант демографического прогноза рассчитан на предположении, что активная демографическая политика государства и республики в форме национальных проектов приведет к росту рождаемости и процесс снижения численности населения будет несколько приостановлен.

Таким образом, генеральным планом принята численность населения Красноиюсского сельсовета на первую очередь – 1825 человек, на расчетный срок – 1882 человек.

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной
структуры

Градостроительная организация территории муниципального образования характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно - композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри поселения, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

В результате анализа современного использования территории поселения с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей 
и элементов сельских населенных мест:

  - место поселения в системе расселения;

  - природно-климатическая характеристика выбранной территории;

  - профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

  - условия функционального зонирования территории;

  - организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

  - учет перспективного развития муниципального образования;

  - требования охраны окружающей среды;

  - условия инженерного оборудования территории;

  - требования экономики строительства;

  - архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения.

Пространственная структура муниципального образования представлена четырьмя населенными пунктами, соединенными с другими муниципальными образованиями межмуниципальными автомобильными дорогами, дорогой регионального значения и железной дорогой

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории муниципального образования являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 
и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Планировочная структура с. Июс

Основными магистралями села являются следующие улицы: Центральная, Мира, Октябрьская. В восточной части населенного пункта проходит железная дорога.

Общественный центр сформирован по ул. Центральная, в центральной части с. Июс, и представлен существующими объектами культурно-бытового обслуживания населения: административно-деловыми объектами, детским садом, детской музыкальной школой, домом культуры, участковой больницей (амбулаторией), баней, пекарней, столовой и магазином.

С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается размещение физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Центральная.

По ул. Мира запроектировано пожарное депо на первую очередь.

Промышленные объекты муниципального образования представлены пилорамой, расположенной по ул. Целинная.

Застройка села представлена в основном индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки.

Планировочная структура д. Кобяково

Река Белый Июс протекает с западной части д. Кобяково. Основу планировочной структуры составляет современная планировка композиционно ориентированная на реку. Основными улицами являются: 
ул. Мира, ул. Юбилейная.

Из общественных зданий и сооружений на территории д. Кобяково находятся: детский сад, школа, сельский дом культуры, магазин.

Генеральным планом предлагается размещение спортивной площадки, бани и административно-бытового комплекса.

Застройка д. Кобяково представлена в основном малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки.

Планировочная структура д. Кожухово

Река Белый Июс протекает в восточной части по отношению к населенному пункту. Основу планировочной структуры составляет современная планировка композиционно ориентированная на реку. Основной улицей является: 
ул. Советская.

Из общественных зданий и сооружений на территории д. Кожухово находятся: административно-бытовые объекты, школа, сельский дом культуры, ФАП, магазин.

Генеральным планом предлагается размещение ФАПа  и пожарного депо по ул. Советской.

Застройка д. Кобяково представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки.

Планировочная структура д. Подлиственки

Река Кизилка протекает в восточной части по отношению к населенному пункту. На территории населенного пункта расположена одна улица Чапаева.

Генеральным планом предлагается размещение ФАПа и пожарного депо по ул. Советской.

Застройка д. Подлиственки представлена малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки. Генеральным планом предлагается строительство магазина. Резерв жилой застройки расположен в западной части населенного пункта.

В 2010 году свалки, расположенные в с. Июс, д. Кобяково, д. Кожухово, 
д. Подлиственники были ликвидированы в связи с несанкционированным расположением. В границах сельсовета находятся пять кладбищ с размером санитарно-защитных зон 50 м. и четыре скотомогильника с размером санитарно-защитных зон 1000 м. Кладбище, расположенное в южной части с. Июс является закрытым. Остальные кладбища на перспективу планируется расширить на 0,28 га.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
по совершенствованию функционально-планировочной структуры поселения:

  - повышение интенсивности использования селитебных территорий 
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий прежде всего внутри населенных пунктов;

  - развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

  - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки;

  - формирование зон отдыха;

  - инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории и использованию земель

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. 
На данном этапе решены следующие задачи:

  - организация расселения;

  - определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

  - организация культурно-бытового обслуживания населения;

  - организация и размещение мест массового отдыха населения;

-	выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

-	обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

  - организация сельскохозяйственного производства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон:

-	жилые;

-	общественно-деловые;

-	производственные;

-	рекреационные;

-	инженерной и транспортной инфраструктур;

-	специального назначения;

-	сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного 
и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками, малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной многоквартирной жилой застройкой с приквартирными участками. Резервирование территории для размещения индивидуальной жилой застройки предусматривается в южной части д. Кагаево, в восточной части д. Агаскыр.

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного 
и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Резервирование территории для размещения малоэтажной жилой застройки предусматривается в д. Подлиствеки.

Общественно-деловые зоны – зона центра селитебной застройки, зона учреждений образования, здравоохранения, административно-деловых объектов, объектов культуры и искусства, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Общественный центр сформирован по ул. Центральная в с. Июс. С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается размещение спортивной площадки, физкультурно-оздоровительного комплекса, бани, административно-бытового комплекса, ФАП.

Производственные зоны. В данную зону включены промышленные, коммунальные и складские объекты.

Промышленные объекты муниципального образования представлены территорией строительного цеха, расположенного в южной части с. Июс.

Рекреационные зоны - зоны в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В настоящее время на территории с. Июс есть парк и сквер.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают автомобильные дороги, линии электропередач, линии и сооружений связи, проходящие по проектируемой территории.

Зоны специального назначения – включает объекты специального назначения – кладбища, скотомогильники.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены сельскохозяйственными угодьями зоной сельскохозяйственного производства.

Общая площадь земель МО Красноиюсский сельсовет составляет 65292,79 га, из которых большую часть территории 54822,64 га занимают земли сельскохозяйственного использования 84,16 % от общей площади муниципального образования. Также на территории сельсовета размещены кладбища и скотомогильники, общей площадью 4,29 га. На перспективу площадь МО Красноиюсский сельсовет не изменится.

Баланс территории МО Красноиюсский сельсовет составлен в результате обмера чертежа и дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель населенного пункта в результате проектных предложений генерального плана по очередям строительства.

Сводные данные об изменении использования земель МО Красноиюсский сельсовет на перспективу приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 - Баланс территории МО Красноиюсский сельсовет (по обмеру чертежа)

| № п/п | Наименование территорий | Исходный год (2009 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Селитебные территории | 154,69 | 100,0 | 236,76 | 100,0 |
| 1.1 | Территории, занятые жилой застройкой, всего | 145,93 | 94,34 | 176,54 | 74,56 |
|  | - одноэтажной индивидуальной с приквартирными участками | 72,69 | 46,99 | 91,03 | 38,45 |
|  | - малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками | 73,24 | 47,35 | 85,51 | 36,11 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 5,68 | 3,67 | 12,95 | 5,47 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (в т.ч. парки, скверы, леса, прочие) | 3,08 | 1,99 | 3,69 | 1,56 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | - | - | 43,58 | 18,41 |
| 2 | Внеселитебные территории | 65138,10 | 100,0 | 65056,03 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной, коммунально-складской застройки и объектов сельскохозяйственного производства | 59,03 | 0,09 | 59,55 | 0,09 |
| 2.2 | Территории транспортной инфраструктуры | 382,45 | 0,59 | 384,78 | 0,59 |
| 2.3 | Леса и кустарники | 7950,01 | 12,20 | 7950,01 | 12,22 |
| 2.4 | Земли сельскохозяйственного использования | 54822,64 | 84,16 | 54809,78 | 84,25 |
| 2.5 | Территории специального назначения | 4,29 | 0,01 | 5,35 | 0,01 |
| 2.6 | Под водой | 497,87 | 0,76 | 497,87 | 0,76 |
| 2.7 | Прочие территории | 1421,81 | 2,18 | 1348,69 | 2,07 |
| 3 | Вся территория в границах обмера | 65292,79 |  | 65292,79 |  |

Селитебные территории на расчетный срок увеличатся на 82,07 га 
за счет освоения земель сельскохозяйственного использования и территорий, занятых дорогами.

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Жилищное строительство

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются 
на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние 
и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции 
в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация 
зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, средняя жилищная обеспеченность составит:

- на I-ю очередь – 26,0 м2 на 1 жителя;

- на расчетный срок – 33,0 м2 на 1 жителя.

Таким образом, объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2020 г.) составит 1,72 тыс. м2; на расчетный срок (2030 г.) – 10,59 тыс. м2.

В связи с возможным увеличением численности населения (к 2030 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предложены резервные территории для жилого строительства в д. Подлиственки. Площадь резервных территорий составляет 1,09 га.

Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом на I-ю очередь в с. Июс запроектировано строительство пожарного депо, в д. Кобяково - строительство спортивной площадки, бани (по ул. Юбилейная), административно-бытового комплекса по 
ул. Мира и расширение детского сада на 20 мест. В д. Кожухово запроектировано пожарное депо (по ул. Советская) и ФАП.

На расчетный срок запроектированы следующие объекты: 
физкультурно–оздоровительный комплекс в с. Июс (по ул. Центральная), и магазин в д. Подлиственки.

При выборе площадок под размещение нового жилищного строительства 
и объектов культурно-бытового обслуживания населения необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться 
на последующих стадиях проектирования.

Производственная застройка

В настоящее время площадь промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства, выделенных на плане современного использования территории, составляет по обмеру 59,03 га.

На территории муниципального образования Красноиюсский сельсовет расположены следующие объекты сельскохозяйственного производства: 
АОЗТ «Июсское», лечебно-кормовой пункт, молочная ферма, молочно-товарная ферма, полевой стан Сарат, РТМ.

Из промышленных и коммунально-складских предприятий на территории муниципального образования расположены: территория строительного цеха, склад газа, центральная ремонтная мастерская, машинный двор, РЭС-1, котельная при школе, склады.

Проектом намечается проведение следующих мероприятий:

-	упорядочение сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

-	организация подъездов к промышленным, коммунально-складским объектам, а также объектам сельскохозяйственного производства;

-	установление и соблюдение санитарно-защитных зон предприятий;

-	организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы: Тополь канадский, Ива белая, Рябина обыкновенная, Ясень обыкновенный, Снежноягодник, Шиповник краснолистный, Акация желтая, Клен чинкала, Боярышник обыкновенный, Дрен белый;

-	совершенствование технологических процессов промышленных предприятий, введение на этих предприятиях экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов.

###### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории МО Красноиюсский сельсовет проходят автомобильные дороги межмуниципального значения, дорога регионального значения Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое и железная дорога. Пассажирские перевозки на территории муниципального образования Красноиюсский сельсовет осуществляются маршрутным автобусом Копьевского АТП три раза в неделю (понедельник, среда, пятница), а также частниками.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется автотранспортом и транспортом Копьевского АТП. Доставка угля для населения осуществляется частниками из п. Шира и п. Копьево.

Село Июс находится на расстоянии 3 км от железнодорожной станции.

В соответствии со схемой территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия на I очередь строительства планируется реконструкция региональной автодороги Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое, реконструкция подъезда к с. Июс от автодороги Ачинск-Ужур-Шира-Троицкое, строительство автодороги от с. Июс к автодороге Шира-Черное озеро, строительство подъезда к туристической зоне «Сундуки», строительство АЗС, СТО в с. Июс.

На расчетный срок планируется строительство автодороги Июс-Подлиственки-Подкамень-Сарала по существующему направлению, строительство автодороги Июс-Соленоозерная (Ширинский район) по существующему направлению со строительством моста через реку Белый Июс.

Генеральным планом в соответствии со СНиП 2.01.01-89* принята следующая классификация сельских улиц и дорог:

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд.

Главная улица в с. Июс – ул. Центральная, основные – ул. Мира, 
ул. Октябрьская, к второстепенным относятся: ул. Первомайская, ул. Новая, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Садовая, ул. Вокзальная, ул. Почтовая и др. В д. Кобяково основной улицей является ул. Мира, второстепенной – ул. Юбилейная. 
В д. Кожухово основная улица – Советская, второстепенная – Залинейная. 
В д. Подлиственки основной улицей является – ул. Чапаева.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы поселения является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах 
и на открытых площадках предприятий.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и инженерной подготовке территории

Водоснабжение

Сети водоснабжения расположены в д. Кобяково. Водопровод в с. Июс есть на территории школы, Июсской участковой больницы, дома культуры, конторы СПК и столовой. Общая протяженность сетей – 3,61 км. В южной части
д. Кобяково есть водонапорная башня. В д. Кожухово и д. Подлиственки сети водоснабжения отсутствуют. Водоснабжение населения осуществляется из колонок.

Низкое качество воды по санитарно-химическим показателям обусловлено как высокой минерализацией воды в большинстве водоисточников Красноиюсского сельсовета, так и вторичным загрязнением воды в водопроводной сети.

Канализация

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий муниципального образования отсутствует.

В населенных пунктах сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Из-за отсутствия систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя 
их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

Генеральным планом запроектировано строительство канализационных сетей, очистных сооружений и КНС в д. Кобяково.

Теплоснабжение

Теплоснабжение школы, Июсской участковой больницы, дома культуры, конторы СПК и столовой в с. Июс осуществляется от котельной, расположенной при школе. Тепловая мощность котельной – 2,1 Гкал/час, техническое состояние сетей – ветхие. Протяженность тепловых сетей составляет 0,99 км. Тепловые сети проходят по ул. Октябрьская и ул. Центральная.

По данным Схемы территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия необходима реконструкция котельной в с. Июс .

Электроснабжение

На территории поселения расположены сети с напряжением 10 кВ. Количество трансформаторных подстанций – 10. Электрическая подстанция расположена в с. Июс (в юго-западной части населенного пункта). Протяженность сетей на территории поселения составляет 60,03 км.

Для Красноиюсского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел 
в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

В соответствии со Схемой территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия на первую очередь строительства предусмотрено строительство дублирующей ВЛ 500 кВ 
ПС Абаканская-ПС Итатская.

Телефонная связь

На территории муниципального образования Красноиюсский сельсовет расположено два телефонизированных пункта. Количество телефонных номеров в организациях и предприятиях – 35; домашними телефонами обеспечено – 217 жителей поселения. На очереди на установку домашнего телефона состоит 42 человека.

Проектом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие трассы кабельной канализации в перспективной жилой и общественно-деловой застройке.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного 
и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, 
при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Защита от подтопления.

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Защита территории от подтопления

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Белый Июс, которая протекает с севера на юг поселения, а также реками Кизилка, Карасук и д.р. Долина реки Белый Июс сильно заболочена. Рисков подтопления на территории поселения нет.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор 
и удаление поверхностных вод с территории поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки 
и развития территории поселения.

В настоящее время в поселении не проводятся работы по очистке поверхностного стока.

Требуется особо отметить, что объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как эти стоки имеют специфические загрязнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоемов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за их санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

  - территория строительного цеха;

  - склад газа;

  - склад ГСМ;

  - машинный двор;

  - центральная ремонтная мастерская;

  - РТМ;

  - молочные фермы.

  - печи в жилых домах, отапливающихся дровами.

К динамическим (передвижным источникам) относятся:

  - транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных 
и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход 
на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, 
что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов 
и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. 
Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется 
в соответствии с земельным законодательством.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий 
по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации 
их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов 
и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза 
и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся 
к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровенным режимом 
и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, 
их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание 
в них соответствующего санитарного режима.

Охрана почв

Необходимо решить вопрос о складировании твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Так же предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии 
с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животно-водческих комплексах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве 
и прокладке коммуникаций;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства 
и использование его в озеленение населенных пунктов;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов 
и другой техники;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

В целях улучшения качества среды обитания человека рекомендуется:

- обеспечить выполнение программ производственного контроля 
на всех системах водоснабжения, включая лабораторные исследования с кратностью в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- привести в соответствие требованиям санитарного законодательства содержание зон санитарной охраны 1 пояса и обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники водоснабжения;

- оборудовать места отдыха на берегах водоемов в населенных пунктах;

- принять меры по организации лабораторного контроля качества очистки сточных вод по показателям микробиологической 
и химической безопасности для открытых водоемов;

- принять меры для оборудования свалок твердых бытовых отходов 
и организованного сбора ртутных ламп.

Мероприятия по санитарной очистке поселения:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых 
и общественных зданий;

- санитарная обработка полигона твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных 
и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

Неорганизованный характер хранения отходов, не удовлетворяющий экологическим нормам, приводит к тому, что данные свалки являются сосредоточением болезнетворных микроорганизмов, источником токсичных дурнопахнущих и горючих газов. Эти свалки превращаются в опасный источник воздействия на окружающую среду, что может вызвать деградацию экосистемы.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что необходимо строительство полигона ТБО, в соответствии с санитарными нормами и природоохранными требованиями.

В 2010 году свалки, расположенные в с. Июс, д. Кобяково, д. Кожухово, 
д. Подлиственники были ликвидированы в связи с несанкционированным расположением. Бытовые отходы будут вывозиться на полигон ТБО, который будет расположен близ п. Копьево.

Прекращение использования прилегающих к поселениям свалок для размещения отходов приведет к повышению экологической безопасности территории и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от опасных природных и техногенных воздействий

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям администрации Красноиюсского сельсовета на заседании разрабатывается план мероприятий по предупреждению или снижению воздействия аварий и стихийных бедствий, а также проведение АСДНР при их возникновении.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

-	подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

-	обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

-	создание резерва материально-технических ресурсов 
для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

-	создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

-	ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

2	Мероприятия при эпидемиях:

-	предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-	внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

-	выявление источников заболевания, их локализация 
и обезвреживание;

-	экстренная специфическая профилактика;

-	при необходимости установление карантина.

3	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

-	организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

-	обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

-	создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

-	создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями 
и вредителями сельскохозяйственных растений;

-	профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

-	профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

-	огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

-	проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

-	при необходимости установление карантина.

4	Противопожарные мероприятия:

-	соблюдение требований инженерно-технических нормативов 
и пожарной охраны;

-	подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

-	поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий 
по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

-	локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

-	обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

-	ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

-	первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

5	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

-	оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

-	подключение потребителей электроэнергии при необходимости 
от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, 
на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях 
и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения 
они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства 
и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие 
в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды 
из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, 
не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса 
и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- при необходимости проводится эвакуация животных и кормов;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности в Красноиюсском сельсовете возложено на Копьевское пожарное депо ОПС-5 ПЧ-51 и добровольные пожарные дружины. Тушением лесных пожаров занимается АО «Копьеволессервис».

На территории поселения пожарного депо нет. На перспективу запроектированы пожарное депо в с. Июс (по ул. Мира) и в д. Кожухово (по 
ул. Советская).

Источники пополнения воды на тушение пожаров находятся в д. Кобяково, имеется водонапорная башня.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 
и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994

основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят 
в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности;

2) Реализация мер пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности:

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории поселения;

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям;

в) Противопожарное водоснабжение поселений;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности 
и выполнение предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве.

- привести в исправное состояние и обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

- обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

- усилить противопожарную пропаганду среди населения муниципального образования Красноиюсский сельсовет, установить в частном секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня.

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории поселений муниципального образования Красноиюсский сельсовет.

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,
обоснование предложений и этапы их реализации

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Жилищная сфера |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | МО Красноиюсский сельсовет | 1,72 тыс. м² | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | МО Красноиюсский сельсовет | 10,59 тыс. м² | строительство | расчетный срок |
| 2 Социальная сфера |
| 2.1 Объекты образования |
| 1 | Детский сад | д. Кобяково | 20 мест | расширение | I–ая очередь |
| 2.2 Учреждения здравоохранения |
| 1 | Участковая больница | с. Июс, ул. Центральная | - | реконструкция, строительство амбулатории | I–ая очередь |
| 2 | ФАП | д. Кожухово по ул. Советская | объект | строительство | расчетный срок |
| 2.3 Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |
| 1 | Спортивная площадка | д. Кобяково | объект | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Июс, ул. Центральная | объект | строительство | расчетный срок |
| 2.4 Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание |
| 1 | Магазины | д. Подлиственки | объект | строительство | расчетный срок |
| 2 | Административно-бытовой комплекс | д. Кобяково, ул. Мира | объект | строительство | I–ая очередь |
| 3 | Бани | д. Кобяков, ул. Юбилейная | объект | строительство | I–ая очередь |
| 2.5 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Кладбище | МО Красноиюсский сельсовет | 1,07 га | расширение | I–ая очередь |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 Транспортная инфраструктура |
| 1 | Улицы, дороги | МО Красноиюсский сельсовет | - | реконструкция, строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 5 Инженерная инфраструктура |
| 5.1 Канализация |
| 1 | Канализационные сети | д. Кобяково | протяженность 2,84 км | строительство | расчетный срок |
| 2 | Очистные сооружения | в северо-западном направлении от д. Кобяково | объект | строительство | расчетный срок |
| 3 | КНС | в северо-западном направлении от д. Кобяково | объект | строительство | расчетный срок |
| 5.2 Электроснабжение |
| 1 | ВЛ 500 кВ ПС Абаканская-ПС Итатская | МО Красноиюсский сельсовет | - | строительство | I–ая очередь |
| 6 Пожарная безопасность |
| 1 | Пожарное депо | с. Июс, ул. Мира д. Кожухово, ул. Советская | 2 объекта | строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 7 Охрана окружающей среды |
| 1 | Природный парк «Белоиюсский» | МО Красноиюсский сельсовет | 15368,36 га | устройство | I–ая очередь |
| 2 | Озеленение специального назначения | с. Июс, д. Кожухово | - | - | I–ая очередь расчетный срок |

3	Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 3.1 – Основные технико-экономические показатели проекта

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2009 год | I-ая очередь (2015г.) | Расчет-ный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь МО Красноиюсский сельсовет | тыс. га | 65292,79 | 65292,79 | 65292,79 |
|  | Площадь селитебной территории, в том числе: | га | 154,69 | - | 236,76 |
|  | - жилых зон, всего | га | 145,93 | - | 176,54 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка | га | 72,69 | - | 91,03 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками | га | 73,24 | - | 85,51 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 5,68 | - | 12,95 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | 3,08 | - | 3,69 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | - | 2,50 |
| 1.2 | Производственные территории, в том числе: | га | 441,48 | - | 444,33 |
|  | - под объектами транспортной инфраструктуры | га | 382,45 | - | 384,78 |
|  | - под промышленными, коммунальными и складскими объектами и объектами сельскохозяйственного производства | га | 59,03 | - | 59,55 |
| 1.3 | Площадь улично-дорожной сети | га | - | - | 43,58 |
| 1.4 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования | га | 54822,64 | - | 54809,78 |
| 1.5 | Площадь лесов и кустарников | га | 7950,01 | - | 7950,01 |
| 1.6 | Площадь, занятая под водой | га | 497,87 | - | 497,87 |
| 1.7 | Прочие территории | га | 1421,81 | - | 1348,69 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,759 | 1,825 | 1,882 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.кв.м / % к общему объему жилищного фонда | - | - | - |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс.кв.м | - | - | - |

Продолжение таблицы 3.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2009 год | I-ая очередь (2015г.) | Расчет-ный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | - | 49,8 | 51,52 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1,72 | 10,59 |
|  | - индивидуальная жилая застройка |  | - | 1,72 | 10,59 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками |  | - | - | - |
|  | - многоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | - | - | - |
| 3.5 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на 1 жителя | - | 26,0 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85 | 105 | 105 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 250 | 250 |
| 4.1.3 | Среднеспециальные образовательные учреждения | объект | - | - | - |
| 4.2 | Объекты и учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.2.1 | КДЦ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - зрительный зал | мест | 285 | 285 | 285 |
|  | - кинозал | мест | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.2 | Библиотеки | тыс.ед. хран. | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Больницы | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3.2 | Поликлиники | объект | - | - | - |
| 4.3.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | - | - | - |
| 4.3.5 | Аптеки | объект | - | - | - |
| 4.4 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Управление соц. поддержки населения | объект | - | - | - |
| 4.4.2 | Центр занятости населения | объект | - | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | - | - | 1 |
| 4.5.2 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | - | - | - |

Продолжение таблицы 3.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2015г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5.3 | Стадионы | объект | - | - | - |
| 4.5.4 | Спортивные площадки | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.6 | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Магазины смешанных товаров | кв.м торговой площади | 305,10 | 305,29 | 305,29 |
| 4.6.2 | Рынки | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 4.6.3 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6.4 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 4.7.2 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 4.7.3 | Бани | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиницы | мест | - | - | - |
| 4.8.2 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 4.8.3 | Кладбища | га | 4,03 | 5,10 | 5,10 |
| 4.8.4 | Пожарные депо | объект | - | 1 | 2 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделения связи | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.9.2 | Отделения и филиалы банков | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9.3 | Районные (городские, народные) суды | объект | - | - | - |
| 4.9.4 | Организации и учреждения управления | объект | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | - | 22,10 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в одном уровне | единиц | - | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 0,567 | 0,585 |

Окончание таблицы 3.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2015г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,420 | 0,433 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,084 | 0,087 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | - | 230 | 230 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | 230 | 230 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 0,56 | 0,59 |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 0,42 | 0,43 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 0,08 | 0,09 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м/сут. | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 2,84 | 2,84 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВтч/год | - | 1,90 | 1,93 |
|  | в том числе: - на производственные нужды | млн. кВтч/год | - | 0,28 | 0,29 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | - | 1,41 | 1,43 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВтч/год | - | 950 | 950 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтч/год | - | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 60,03 | 60,03 | 60,03 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 45,59 | 45,59 | 45,59 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Объем бытовых отходов | тыс.тонн. /год | 0,527 | 0,547 | 0,564 |
| 6.5.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | объект | - | - | - |