АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Утверждено решением

Совета депутатов Копьевского поссовета от 23.05.2012  № 31/15

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том I – Положения о территориальном планировании

Часть II – Утверждаемая часть

контракт № 180300007311000000 от 23 сентября 2011 г.

Директор                                                                       Е.Н. Малышев

Омск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Состав материалов генерального плана муниципального образования Копьевский поссовет										3

Введение												4

1	Положения о территориальном планировании					5

1.1	Основные положения и ограничения развития, цели и задачи 
территориального планирования							5

1.1.1	Основные положения и ограничения развития				5

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования			           8

1.2	Мероприятия по территориальному планированию			           9

1.2.1	Население и трудовые ресурсы					           9

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной структуры		         11

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории
и использованию земель						         14

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов
капитального строительства						         17

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды			         24

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба
от опасных природных и техногенных воздействий		         31

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	         34

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,

обоснование предложений и этапы их реализации				         36

3 	Основные технико-экономические показатели проекта			         39

Состав материалов генерального плана 
муниципального образования Копьевский поссовет

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Часть I - Обосновывающая часть |
| Том I | Пояснительная записка |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта положения муниципального образования Копьевский поссовет в структуре Орджоникидзевского района | 1:100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории (Опорный план) | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта комплексной оценки территории | 1:50 000 1:2000 |
| 4 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:50 000 1:2000 |
| 5 | Основной чертёж | 1:50 000 1:2000 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации | 1:50 000 1:2000 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта электроснабжения и связи | 1:50 000 1:2000 |
| Часть II - Утверждаемая часть |
| Том I | Положения о территориальном планировании |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 1:2000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поссовета | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:50 000 1:2000 |
| Электронные материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (обосновывающая часть, утверждаемая часть) |  |
| 2 | Генеральный план муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (демонстрационные материалы) |  |

Введение

Настоящее Положение по территориальному планированию Копьевского поссовета Орджоникидзевского района (далее – Положение) подготовлено 
в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В составе генерального плана Копьевского поссовета содержатся цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поссовета осуществляется в соответствии 
с действующим федеральным и областным законодательством.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения поссовета, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненном в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы.

Исходный год проектирования – 2010 год, I-я очередь строительства – 
2020 год, расчетный срок – 2030 год.

1	Положения о территориальном планировании

1.1	Основные положения и ограничения развития,
цели и задачи территориального планирования

    - Основные положения и ограничения развития

Муниципальное образование Копьевский поссовет было сформировано 
01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В составе муниципального образования один населенный пункт - п. Копьево. Поселок Копьево расположен на берегу протоки реки Чулым и является административным центром Орджоникидзевского района. Удалённость от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 250 км.

По территории муниципального образования проходит железнодорожная магистраль Абакан-Ачинск.

Территория муниципального образования входит в состав Орджоникидзевского района Республики Хакасия. Общая площадь территории 36,38 кв.км., что составляет 1% от территории Орджоникидзевского района.

Территория муниципального образования находится преимущественно в степном почвенно-географическом поясе. Площадь, покрытая лесами, составляет 1,37 кв.км. или 4% от общей площади территории муниципального образования. Климат резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Температура воздуха колеблется в зависимости от близости гор. Зимой от -15 до -42 градусов, в июле от 10-12 – в горах и до 25-30 в межгорных котловинах. Продолжительность летнего периода - 70 дней, вегетационного - 157 дней, зимнего -170 дней.

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена рекой Чулым, которая протекает по западной части муниципального образования с юга на север.

Основные виды промышленности коммерческих организаций – лесная, деревообрабатывающая промышленность, и пищевая.

Природно-климатические условия муниципального образования Копьевский поссовет позволяют развивать животноводство и растениеводство. Сельское хозяйство на территории муниципального образования развито только в личном подсобном хозяйстве.

В социально-экономической политике поселения особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.

Для устойчивого развития экономики поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход 
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

Не созданы условия, побуждающие людей бережно относиться 
к собственному здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). Несмотря на то, что в поселении отмечается рост рождаемости, ее уровень пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.

Ограничения развития

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития населенного пункта 
на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) 
на территории поселения отнесены:

  - охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий сооружений и связи, водопровода);

  - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

  - санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов;

  - санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения);

  - придорожные полосы от автомобильных дорог;

  - территории природно-рекреационного назначения.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями, приводятся 
в специальном разделе «Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Нижеприведенные «Положения о территориальном планировании» соответствуют требованиям Градостроительного кодекса, ст. 23 п. 5. Положения 
о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1)	цели и задачи территориального планирования;

2)	перечень мероприятий по территориальному планированию 
и указание на последовательность их выполнения.

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поссовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения поссовета за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях;

-	повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно-технического потенциала поселка в целях развития экономики;

-	определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории поссовета в течение рассматриваемого периода;

-	выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в условиях развития поссовета достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг;

-	разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и услуг;

-	создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости населения.

Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана:

-	выявление проблем градостроительного развития территории поссовета, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития поссовета, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поссовета на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы генерального плана Копьевского поссовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

-	границы поссовета;

-	границы зон с особыми условиями использования территории;

-	характер развития сети транспортных и инженерных узлов 
и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

-	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, 
с выделением первой очереди 2020 г. Этапы реализации генерального плана поссовета, их сроки определяются органами местного самоуправления Копьевского поссовета, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поссовете, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ.

1.2	Мероприятия по территориальному планированию

1.2.1	Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы 
и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования Копьевский поссовет численность постоянного населения на 01.01.2011 г. составила 4399 человек.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития муниципального образования Копьевский поссовет на 2011-2015 г.г.;

  - существующие размеры населенного пункта по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного пункта;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенного пункта.

В Копьевском поссовете, как и в стране в целом, естественный прирост населения стал отрицательным. Если сохранятся тенденции последних лет, 
то численность населения будет неизменно сокращаться. Оптимистический вариант демографического прогноза рассчитан на предположении, что активная демографическая политика государства и республики в форме национальных проектов приведет к росту рождаемости и процесс снижения численности населения будет несколько приостановлен.

Таким образом, генеральным планом принята численность населения Копьевского поссовета на первую очередь – 4600 человека, на расчетный срок – 4800 человек.

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной
структуры

Градостроительная организация территории муниципального образования характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно - композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри поссовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

В результате анализа современного использования территории поселения с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей 
и элементов сельских населенных мест:

  - место поселения в системе расселения;

  - природно-климатическая характеристика выбранной территории;

  - профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

  - условия функционального зонирования территории;

  - организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

  - учет перспективного развития муниципального образования;

  - требования охраны окружающей среды;

  - условия инженерного оборудования территории;

  - требования экономики строительства;

  - архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения.

Пространственная структура муниципального образования представлена одним населенным пунктом, соединенным с другими муниципальными образованиями межмуниципальными автомобильными дорогами: Копьево – Кагаево, Копьево – Сарала.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории муниципального образования являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 
и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Планировочная структура п. Копьево

Общественные здания за линией железной дороги расположены рядом с общепоселковой зоной отдыха, с которой осуществляется связь через виадук.

Планировочная структура представляет густую сеть улиц, делящих район на мелкие неблагоустроенные кварталы.

Преобладает одноэтажная усадебная застройка. Лишь небольшой процент составляют двух, трех, пятиэтажные капитальные дома, сосредоточенные в центре района. Здесь же расположены основные административно-культурные учреждения.

Основным планировочным элементом центральной части является главная поселковая улица Ленина, связанная системой жилых улиц и пешеходных бульваров с другими планировочными элементами – общественным центром, железнодорожным вокзалом, промышленными предприятиями.

Жилая территория состоит из нескольких жилых групп (кварталов).

Река Чулым протекает вдоль восточной границы поселка в направлении с юга на север. Основу планировочной структуры поселка составляет современная планировка композиционно ориентированная на реку.

Общественный центр достаточно хорошо развит, и представляет собой систему взаимоувязанных площадей различного назначения.

Архитектурно-планировочная структура жилой зоны поселка в основном прямоугольная. Застройка ведется одноэтажными одно-двухквартирными домами.

Из общественных зданий на территории поселка находятся: административно-деловые объекты, почта, СЭС, миграционная служба, больница, церковь, школа, детский сад «Золотой Ключик», Дом культуры, Центральная детская библиотека, районная библиотека, ПУ - 21, банно-прачечный комбинат, гостиница «Уют», магазины. В основном, все социально значимые объекты расположены в центральной части поселка.

Производственные комплексы расположены к северу и к юго-востоку по отношению к жилью, имеют удобные транспортные и пешеходные связи с ней.

На момент проектирования, территория поселка недостаточно озеленена.

Генпланом предусматривается посадка зеленых насаждений специального назначения вокруг закрытого кладбища и полосы отвода железной дороги.

Застройка поселка, в основном, усадебная. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки, а также резервирование территории для размещения индивидуальной жилой застройки. Резерв жилой застройки предлагается разместить в западной части.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
по совершенствованию функционально-планировочной структуры поселка:

-	повышение интенсивности использования селитебных территорий 
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий прежде всего внутри населенного пункта;

-	развитие и совершенствование общественного центра поселка, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

-	совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки;

-	формирование зон отдыха;

-	инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории и использованию земель

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. 
На данном этапе решены следующие задачи:

  - организация расселения;

  - определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

  - организация культурно-бытового обслуживания населения;

  - организация и размещение мест массового отдыха населения;

-	выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

-	обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

  - организация сельскохозяйственного производства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон:

-	жилые;

-	общественно-деловые;

-	производственные;

-	рекреационные;

-	инженерной и транспортной инфраструктур;

-	специального назначения;

-	сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного 
и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками, малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой без приквартирных участков и среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой. Резервирование территории для размещения индивидуальной жилой застройки предусматривается в западной части п. Копьево.

Общественно-деловые зоны – зона центра селитебной застройки, зона учреждений образования, здравоохранения, административно-деловых объектов, объектов культуры и искусства, спортивных сооружений, религиозных объектов, а также объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается размещение дополнительных объектов.

Производственные зоны. В данную зону включены промышленные, коммунальные и складские объекты.

Промышленные предприятия располагаются в рамках производственных 
зон, удаленных от селитебной застройки. Для обслуживания населения в границах жилой зоны располагаются различные коммунальные объекты.

Рекреационные зоны - зоны в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Парки и скверы также могут использоваться в рекреационных целях.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают железную дорогу, автомобильные дороги, линии электропередач, линии и сооружений связи, проходящие по проектируемой территории.

Зоны специального назначения – включает объекты специального назначения – кладбища, свалки.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены сельскохозяйственными угодьями и зоной сельскохозяйственного производства.

Общая площадь земель МО Копьевский поссовет составляет 3403,07 га, из которых большую часть территории 2803,33 га занимают земли сельскохозяйственного использования. Также на территории поссовета размещены кладбища и свалка, общей площадью 5,83 га. Селитебные территории на расчетный срок увеличатся на 161,64 га. На перспективу площадь МО Копьевский поссовет не изменится.

Баланс территории МО Копьевский поссовет составлен в результате обмера чертежа и дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель населенного пункта в результате проектных предложений генерального плана по очередям строительства.

Сводные данные об изменении использования земель приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1 - Баланс территории МО Копьевский поссовет (по обмеру чертежа)

| № п/п | Наименование территорий | Исходный год (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Селитебные территории | 206,19 | 100,0 | 369,00 | 100,0 |
| 1.1 | Территории, занятые жилой застройкой, всего | 186,40 | 90,40 | 257,63 | 69,82 |
|  | - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | 106,13 | 51,47 | 145,94 | 39,56 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | 74,82 | 36,29 | 106,21 | 28,78 |
|  | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков | 2,32 | 1,13 | 2,59 | 0,70 |
|  | - среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 3,13 | 1,52 | 2,89 | 0,78 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 14,19 | 6,88 | 22,33 | 6,05 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (в т.ч. парки, скверы, леса, прочие) | 5,60 | 2,71 | 7,41 | 2,01 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | - | - | 81,63 | 22,12 |
| 2 | Внеселитебные территории | 3196,88 | 100,0 | 3034,07 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной, коммунально-складской застройки, объектов сельскохозяйственного производства | 50,17 | 1,57 | 97,09 | 3,20 |
| 2.2 | Территории транспортной инфраструктуры | 75,63 | 2,37 | 78,99 | 2,60 |
| 2.3 | Леса и кустарники | 79,17 | 2,48 | 78,94 | 2,60 |
| 2.4 | Земли сельскохозяйственного использования | 2803,33 | 87,69 | 2575,34 | 84,85 |
| 2.5 | Территории специального назначения | 5,83 | 0,18 | 9,94 | 0,33 |
| 2.6 | Под водой | 37,10 | 1,16 | 37,10 | 1,22 |
| 2.7 | Прочие территории | 145,65 | 4,56 | 156,67 | 5,20 |
| 3 | Вся территория в границах обмера | 3403,07 |  | 3403,07 |  |

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Жилищное строительство

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются 
на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние 
и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции 
в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация 
зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, средняя жилищная обеспеченность составит:

- на I-ю очередь – 26,0 м2 на 1 жителя;

- на расчетный срок – 33,0 м2 на 1 жителя.

Объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2020 г.) составит 39,769 тыс. м2; на расчетный срок (2030 г.) – 38,800 тыс. м2.

В связи с возможным увеличением численности населения (более чем 
4800 чел. к 2030 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предложены резервные территории для жилого строительства (в западной части п. Копьево).

Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов культурно-бытового обслуживания населения:

- строительство Дома культуры, музыкальной школы, центра детского творчества (I-я очередь);

- строительство двух административно-бытовых комплексов (I-я очередь);

- строительство гостиницы (I-я очередь);

- строительство бани (I-я очередь);

- строительство крытого рынка (I-я очередь);

- строительство инфекционного отделения ЦРБ (I-я очередь);

- строительство детского кафе (I-я очередь);

- строительство детского сада (I-я очередь);

- строительство катка и физкультурно-оздоровительного комплекса 
(I-я очередь);

- строительство стадиона (I-я очередь);

- строительство начальной школы по ул. Кирова (I-я очередь).

При выборе площадок под размещение нового жилищного строительства 
и объектов культурно-бытового обслуживания населения необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться 
на последующих стадиях проектирования.

Производственная застройка

В настоящее время площадь промышленных, коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства, выделенных на плане современного использования территории, составляет по обмеру 50,17 га.

В основном, производство представлено сельскохозяйственными объектами.

Генеральным планом к размещению предлагаются следующие объекты:

комплекс по перегрузке произведенных на Агаскырском месторождении руд (концентратов) с размером санитарно-защитной зоны 1000 м.

- Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

-	упорядочение сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

-	организация подъездов к коммунально-складским объектам, а также объектам сельскохозяйственного производства;

-	установление и соблюдение санитарно-защитных зон предприятий;

-	организация санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий (ОАО Орджоникидзеагропромхимия, ООО «Саянлес» и т.п.) путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы: Тополь канадский, Ива белая, Рябина обыкновенная, Ясень обыкновенный, Снежноягодник, Шиповник краснолистный, Акация желтая, Клен чинкала, Боярышник обыкновенный, Дрен белый;

-	совершенствование технологических процессов предприятий, введение на этих предприятиях экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов.

###### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Транспортная система муниципального образования представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. На территории муниципального образования имеются железнодорожный вокзал и автовокзал. На станции 
п. Копьево останавливаются поезда дальнего сообщения, на автостанции автобусы - районного и междугороднего сообщения, автобусное сообщение осуществляют ОАО «Копьевское АТП» и частные предприниматели. Повышение цен на бензин ведет к повышению цен на билеты автобусов, в связи с этим имеется предпосылка к снижению уровня автобусных пассажирских перевозок междугороднего сообщения. В настоящее время растет число собственников автотранспорта. В основном приобретают легковые автомобили.

Генеральным планом, в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия, запроектирована вертолетная площадка на расстоянии 400 м от автомобильной дороги с юго-западной стороны за границами п. Копьево.

Улично-дорожная сеть населенного пункта формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы поселения является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах 
и на открытых площадках предприятий.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и инженерной подготовке территории

Водоснабжение

Коммунальный водопровод расположен в райцентре п. Копьево. Водопровод введен в действие в 1966 году (1-ый водозабор). В 1994 году закончено строительство и пущен в эксплуатацию 2-ой водозабор. Водозаборы расположены на острове поймы реки Чулым.

В соответствии со Схемой территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия необходимо проведение следующих мероприятий:

-	расширение и реконструкция водозабора п. Копьево до производительности 1 тыс. м3/сут;

-	строительство, реконструкция и восстановление водопроводных сетей п. Копьево;

-	строительство станции водоподготовки п. Копьево производительностью 1,5 тыс. м3/сут;

-	установка приборов учета воды на домовых вводах и в квартирах жилого сектора п. Копьево;

-	обустройство зон санитарной охраны водозаборных скважин 
п. Копьево.

Трассировка сетей водопровода запроектирована с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая.

Трассировка магистральных сетей населенного пункта выполнена с учетом существующей застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, 
в основном вне асфальтовых покрытий.

Канализация

Станция биологической очистки (СБО) сточных вод п. Копьево располагается на высоком, обрывистом берегу реки Чулым

Сбор сточных вод от благоустроенного жилищного фонда и сторонних организаций производится в самотечный коллектор очистных сооружений, с дальнейшей подачей на СБО.

В соответствии со Схемой территориального планирования на первую очередь требуется строительство канализационных сетей в п. Копьево.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора поссовета осуществляется в основном от котельных: квартальная котельная, котельная Орджоникидзевского ДРСУ. Протяженность тепловых сетей составляет 4,8 км.

В п. Копьево имеются многоквартирные жилые дома, которые должны быть обеспечены качественным централизованным теплоснабжением. Согласно Схеме территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия необходимо произвести реконструкцию котельной в п. Копьево с развитием тепловых сетей.

С целью экономии энергоресурсов предлагается оборудовать общественные и жилые здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии является открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО «Хакасэнерго».

В муниципальном образовании Копьевский поссовет электроснабжение представлено сетями напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110кВ и 500 кВ Количество трансформаторных подстанций – 27. Протяженность сетей на территории поссовета составляет 39,34 км. Электрическая подстанция расположена в северной части поссовета.

Для Копьевского поссовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел 
в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

В соответствии со Схемой территориального планирования необходимо строительство дублирующей ВЛ 500 кВ ПС Абаканская-ПС Итатская на первую очередь.

Телефонная связь

Поселок Копьево - телефонизированный пункт.

Проектом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие трассы кабельной канализации в перспективной жилой и общественно-деловой застройке.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного 
и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, 
при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор 
и удаление поверхностных вод с территории поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки 
и развития территории поселения.

В настоящее время в поселении не проводятся работы по очистке поверхностного стока.

Требуется особо отметить, что объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как эти стоки имеют специфические загрязнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоемов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за их санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

  - ОАО «Орджоникидзеагропромхимия»;

  - ООО «Саянлес»;

  - Копьволессервис;

  - ГУЧ РХ Орджоникидзевская ветеринарная станция;

  - печи в жилых домах, отапливающихся дровами.

К динамическим (передвижным источникам) относятся:

  - транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных 
и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход 
на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, 
что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенного пункта 
и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. 
Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется 
в соответствии с земельным законодательством.

Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства).

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий 
по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации 
их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов 
и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза 
и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся 
к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровенным режимом 
и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, 
их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание 
в них соответствующего санитарного режима.

Охрана почв

Необходимо решить вопрос о складировании твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Так же предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии 
с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животно-водческих комплексах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве 
и прокладке коммуникаций;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства 
и использование его в озеленение населенных пунктов;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов 
и другой техники;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

В целях улучшения качества среды обитания человека рекомендуется:

- обеспечить выполнение программ производственного контроля 
на всех системах водоснабжения, включая лабораторные исследования с кратностью в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- произвести устройство очистных сооружений;

- привести в соответствие требованиям санитарного законодательства содержание зон санитарной охраны 1 пояса и обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники водоснабжения;

- оборудовать места отдыха на берегах водоемов в населенных пунктах;

- принять меры по организации лабораторного контроля качества очистки сточных вод по показателям микробиологической 
и химической безопасности для открытых водоемов;

- принять меры для оборудования свалок твердых бытовых отходов 
и организованного сбора ртутных ламп.

Мероприятия по санитарной очистке поселения:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых 
и общественных зданий;

- санитарная обработка полигона твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных 
и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

В Копьевском поссовете в северо-западной части п. Копьево, находится свалка. Размер санитарно-защитной зоны на данный объект составляет 1000 м.

Эксплуатация практически всех свалок осуществляется с нарушением экологических и санитарно-гигиенических норм и правил. Размещение ТБО 
на свалках приводит к загрязнению подземных вод, на свалках происходит возгорание отходов, что способствует загрязнению атмосферного воздуха вредными химическими веществами. В связи с этим Схемой территориального планирования Орджоникидзевского района принято решение о необходимости размещения районного полигона ТБО близ п. Копьево с оснащением его необходимой спецтехникой. Старые мусорные свалки подлежат закрытию и рекультивации.

Площадка под размещение районного полигона ТБО предлагается к югу от п. Копьево в котловине, отделенной от поселка цепью холмов. По предварительной оценке, данная площадка удобна как с точки зрения логистики (при условии строительства подъездной автодороги), так и с точки зрения минимизации негативного влияния на окружающую среду. По итогам проведения инженерных изысканий с учетом местных геологических и гидрогеологических условий может быть определена альтернативная площадка.

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от опасных природных и техногенных воздействий

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям администрации Копьевского поссовета на заседании разрабатывается план мероприятий по предупреждению или снижению воздействия аварий и стихийных бедствий, а также проведение АСДНР при их возникновении.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

-	подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

-	обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

-	создание резерва материально-технических ресурсов 
для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

-	создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

-	ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

2	Мероприятия при эпидемиях:

-	предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-	внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

-	выявление источников заболевания, их локализация 
и обезвреживание;

-	экстренная специфическая профилактика;

-	при необходимости установление карантина.

3	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

-	организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

-	обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

-	создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

-	создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями 
и вредителями сельскохозяйственных растений;

-	профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

-	профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

-	огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

-	проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

-	при необходимости установление карантина.

4	Противопожарные мероприятия:

-	соблюдение требований инженерно-технических нормативов 
и пожарной охраны;

-	подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

-	поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий 
по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

-	локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

-	обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

-	ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

-	первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

5	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

-	оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

-	подключение потребителей электроэнергии при необходимости 
от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, 
на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях 
и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения 
они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства 
и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие 
в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды 
из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, 
не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса 
и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- при необходимости проводится эвакуация животных и кормов;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности в Копьевском поссовете возложено на Копьевское пожарное депо ОПС-5 ПЧ-51. Тушением лесных пожаров занимается АО «Копьеволессервис».

Пополнение воды происходит из пожарных гидрантов в п. Копьево.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 
и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят 
в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности;

2) Реализация мер пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности:

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории поселения;

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям;

в) Противопожарное водоснабжение поселений;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности 
и выполнение предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве.

- привести в исправное состояние и обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

- обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

- усилить противопожарную пропаганду среди населения муниципального образования Копьевский поссовет, установить в частном секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня.

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории поселений муниципального образования Копьевский поссовет.

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,
обоснование предложений и этапы их реализации

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Жилищная сфера |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | МО Копьевский поссовет | 39,769 тыс. м² | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | МО Копьевский поссовет | 38,800 тыс. м² | строительство | расчетный срок |
| 2 Социальная сфера |
| 2.1 Объекты образования |
| 1 | Детский сад | п. Копьево ул. Вокзальная | 80 мест | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Начальная школа | п. Копьево ул. Кирова | 180 мест | строительство | I–ая очередь |
| 2.2 Объекты и учреждения культуры и искусства |
| 1 | Дом культуры | п. Копьево ул. Ленина | 0,90 га | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Музыкальная школа |  |  |  |  |
| 3 | Центр детского творчества |  |  |  |  |
| 2.3 Учреждения здравоохранения |
| 1 | Центральная районная больница | п. Копьево ул. Зеленая | 0,71 га | кап. ремонт, строительство инфекционного отделения | I–ая очередь |
| 2.4 Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | п. Копьево ул. Вокзальная | 1 объект | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Стадион | п. Копьево ул. Вокзальная | 1 объект | строительство | I–ая очередь |
| 2.5 Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание |
| 1 | Административно-бытовой комплекс | п. Копьево | 2 объекта | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Магазины | п. Копьево | - | строительство | I–ая очередь расчетный срок |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Баня | п. Копьево ул. Ленина | объект | строительство | I–ая очередь |
| 4 | Крытый рынок | п. Копьево ул. Железнодорожная | объект | строительство | I–ая очередь |
| 5 | Кафе (детское) | п. Копьево ул. Новобольничная | объект | строительство | I–ая очередь |
| 6 | Гостиница | п. Копьево ул. Чулымская | объект | строительство | I–ая очередь |
| 2.6 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Кладбище | муниципальное образование | 0,29 | расширение | I–ая очередь |
| 2 | Полигон ТБО | по направлению на юг от п. Копьево | 5,26 | строительство | I–ая очередь |
| 3 Промышленная сфера |
| 1 | Комплекс по перегрузке произведенных на Агаскырском месторождении руд (концентратов) на желез. дор. | п. Копьево | 1 объект | строительство | расчетный срок |
| 4 Транспортная инфраструктура |
| 1 | Улицы, дороги | п. Копьево | - | строительство | расчетный срок |
| 5 Инженерная инфраструктура |
| 5.1 Водоснабжение |
| 1 | Водопроводные сети | п. Копьево | протяженность 8,51 км | строительство | I–ая очередь, расчетный срок |
| 5.2 Электроснабжение |
| 1 | ВЛ 500 кВ ПС Абаканская-ПС Итатская | муниципальное образование |  | строительство | I–ая очередь, |

Окончание таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 Телефонизация |
| 1 | Линии связи | п. Копьево | Протяженность 4,70 км | строительство | I–ая очередь, расчетный срок |
| 6 Охрана окружающей среды |
| 1 | Озеленение специального назначения | п. Копьево |  |  | I–ая очередь, расчетный срок |
| 2 | Полигон ТБО | муниципальное образование | объект | строительство | I–ая очередь |
| 3 | Свалка | муниципальное образование | - | рекультивация | I–ая очередь |

3	Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 3.1 – Основные технико-экономические показатели проекта

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь Копьевский поссовет | тыс. га | 3403,07 | 3403,07 | 3403,07 |
|  | Общая площадь п. Копьево | га | 611,71 | 611,71 | 611,71 |
|  | Площадь селитебной территории, в том числе: | га | 206,19 | - | 369,00 |
|  | - жилых зон, всего | га | 186,40 | - | 257,63 |
|  | из них: - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | га | 106,13 | - | 145,94 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | га | 74,82 | - | 106,21 |
|  | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков | га | 2,32 | - | 2,59 |
|  | - среднеэтажная многоквартирная жилая застройка |  | 3,13 |  | 2,89 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 14,19 | - | 22,33 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | 5,60 | - | 7,41 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | га | - | - | 22,43 |
| 1.2 | Производственные территории, в том числе: | га | 125,80 | - | 177,78 |
|  | - под объектами транспортной инфраструктуры | га | 75,63 | - | 80,69 |
|  | - под коммунальными и складскими объектами, объектами сельскохозяйственного производства | га | 50,17 | - | 97,09 |
| 1.3 | Площадь улично-дорожной сети | га | - | - | 81,63 |
| 1.4 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования | га | 2803,33 | - | 2575,34 |
| 1.5 | Площадь лесов и кустарников | га | 79,17 | - | 78,94 |
| 1.6 | Площадь, занятая под водой | га | 37,10 | - | 37,10 |
| 1.7 | Прочие территории | га | 145,65 | - | 156,67 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 4,399 | 4,600 | 4,800 |

Продолжение таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.кв.м / % к общему объему жилищного фонда | - | - | - |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м | 0,188 | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | - | 79,831 | 119,600 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 39,769 | 38,800 |
|  | - индивидуальная жилая застройка |  | - | 39,769 | 38,800 |
| 3.5 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на 1 жителя | 18,2 | 26,0 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 80 | 80 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 540 | 180 | 180 |
| 4.1.3 | Среднеспециальные образовательные учреждения | объект | - | - | - |
| 4.2 | Объекты и учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.2.1 | КДЦ, в том числе: | мест | 150 | 230 | 230 |
|  | - зрительный зал | мест | - | - | - |
|  | - кинозал | мест | 210 | - | - |
| 4.2.2 | Библиотеки | тыс.ед. хран. | 24,0 | - | - |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Больницы | койка | 98 | 98 | 98 |
| 4.3.2 | Поликлиники | объект | - | - | - |
| 4.3.3 | Аптеки | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.4 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Управление соц. поддержки населения | объект | - | - | - |
| 4.4.2 | Центр занятости населения | объект | - | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Спортивно-оздоровительные комплексы | объект | - | 1 | 1 |
| 4.5.2 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | - | - | - |

Продолжение таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5.3 | Стадионы | объект | 1 | - | - |
| 4.5.4 | Спортивные площадки (детские) | объект | - | - | - |
| 4.5.5 | Спортивные залы | объект | 3 | - | - |
| 4.6 | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Магазины смешанных товаров | кв.м торговой площади | 21 | - | - |
| 4.6.2 | Рынки | объект | - | 1 | 1 |
| 4.6.3 | Предприятия общественного питания | объект | 2 | 1 | 1 |
| 4.6.4 | Предприятия бытового обслуживания | объект | - | 2 | 2 |
| 4.7 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Прачечные | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 4.7.3 | Бани | объект | - | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиницы | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 4.8.3 | Кладбища | га | - | - | - |
| 4.8.4 | Пожарные части | объект/ автомобиль | - | - | - |
| 4.8.5 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделения связи | объект | 1 | - | - |
| 4.9.2 | Отделения и филиалы банков | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.9.3 | Районные (городские, народные) суды | объект | - | - | - |
| 4.9.4 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - | - |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 41,45 | - | - |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в одном уровне | единиц | - | - | - |

Окончание таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 1,43 | 1,49 |
| 6.1.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 1,06 | 1,10 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,21 | 0,22 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | - | - | 230 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | - | 230 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 26,05 | - | 8,69 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 1,5 | 1,5 |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 1,1 | 1,1 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 0,2 | 0,2 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м/сут. | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 2,63 | - | 1,50 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВтч/год | - | 1,15 | 1,20 |
|  | в том числе: - на производственные нужды | млн. кВтч/год | - | 0,17 | 0,18 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | - | 0,85 | 0,89 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВтч/год | - | 950 | 950 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтч/год | - | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 39,34 | - | 0,15 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 16,30 | - | 3,72 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Объем бытовых отходов | тыс.тонн. /год | 1320 | 1380 | 1440 |
| 6.5.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | объект | 1 | 1 | 1 |