АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Экз. № _______

Утверждено решением

Совета депутатов Устинкинского сельсовета от 04.06.2012  № 21

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТИНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том I – Положения о территориальном планировании

Часть II – Утверждаемая часть

контракт № 0180300007311000016-4 от 23 сентября 2011 г.

Директор                                                                       Е.Н. Малышев

Омск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Состав материалов генерального плана муниципального образования Устинкинский сельсовет									3

Введение												4

1	Положения о территориальном планировании					5

1.1	Основные положения и ограничения развития, цели и задачи 
территориального планирования							5

1.1.1	Основные положения и ограничения развития				5

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования			           8

1.2	Мероприятия по территориальному планированию			           9

1.2.1	Население и трудовые ресурсы					           9

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной структуры		         11

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории
и использованию земель						         15

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов
капитального строительства						         18

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды			         25

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба
от опасных природных и техногенных воздействий		         32

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	         35

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,

обоснование предложений и этапы их реализации				         37

3 	Основные технико-экономические показатели проекта			         40

Состав материалов генерального плана 
муниципального образования Устинкинский сельсовет

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Часть I - Обосновывающая часть |
| Том I | Пояснительная записка |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта положения муниципального образования Устинкинский сельсовет в структуре Орджоникидзевского района | 1:100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории (Опорный план) | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта комплексной оценки территории | 1:50 000 1:2000 |
| 4 | Карта транспортной инфраструктуры | 1:50 000 1:2000 |
| 5 | Основной чертёж | 1:50 000 1:2000 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта теплоснабжения, водоснабжения и канализации | 1:50 000 1:2000 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта электроснабжения и связи | 1:50 000 1:2000 |
| Часть II - Утверждаемая часть |
| Том I | Положения о территориальном планировании |  |
| Том II | Графические материалы |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:50 000 1:2000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельсовета | 1:50 000 1:2000 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:50 000 1:2000 |
| Электронные материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования Устинкинский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (обосновывающая часть, утверждаемая часть) |  |
| 2 | Генеральный план муниципального образования Устинкинский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия (демонстрационные материалы) |  |

Введение

Настоящее Положение по территориальному планированию Устинкинского сельсовета Орджоникидзевского района (далее – Положение) подготовлено 
в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В составе генерального плана Устинкинского сельсовета содержатся цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование сельсовета осуществляется в соответствии 
с действующим федеральным и областным законодательством.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения сельсовета, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненном в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, обеспечения экологической безопасности, сохранения природы.

Исходный год проектирования – 2010 год, I-я очередь строительства – 
2020 год, расчетный срок – 2030 год.

1	Положения о территориальном планировании

1.1	Основные положения и ограничения развития,
цели и задачи территориального планирования

    - Основные положения и ограничения развития

Муниципальное образование Устинкинский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Устинкинский сельсовет входит в состав Республики Хакасия и расположен в центральной части Орджоникидзевского района в 27 км от административного центра – п. Копьево, и 260 км от столицы Республики Хакасия – г. Абакана; является муниципальным образованием и наделен Законом Республики Хакасия статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление. Официальное наименование муниципального образования – «Устинкинский сельсовет».

Общая площадь сельского поселения составляет 58,524 тыс. га.

В границах поселения находятся следующие населенные пункты: с.Устинкино, д. Кагаево, д. Подкамень, д. Костино, д. Агаскыр. Административным центром муниципального образования Устинкинский сельсовет является село Устинкино.

Климат на территории Устинкинского сельсовета континентальный 
с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура воздуха в январе около –16-18ºС, средняя температура воздуха в июле +20ºС. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет –40ºС, абсолютный максимум приходится на июнь, июль и достигает +39ºС. Годовое количество выпадения осадков - до 450 мм.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Черный Июс, рекой Печище. Протяженность на территории муниципального образования Устинкинский сельсовет составляет 35 и 18 км соответственно. На территории сельсовета расположены: озеро Сульфат, площадью 12 кв.км, озеро Канголь – 16 кв.км, оз. Лиственки и искусственный водный объект – водоем «Пруд», площадь которого составляет 70 кв.км

На территории Устинкинского сельсовета расположен участок «Подзаплоты» государственного природного заповедника «Хакасский».

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как является приоритетным средством занятости населения.

На территории поселения насчитывается – 626 личных подсобных хозяйств. Для населения личное хозяйство является одним из основных источников дохода, средством обеспечения основными видами продовольственных продуктов не только для личных целей, но и на продажу.

В плане мероприятий администрации предусмотрена активная пропаганда среди населения по содержанию личного подсобного хозяйства. Главный акцент будет ставиться на то, что в настоящее время в России сельское хозяйство определено, как приоритетный национальный проект.

Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход 
как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов (грибов и ягод). 
В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться 
в сфере торговли и бытовых услуг.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

Не созданы условия, побуждающие людей бережно относиться 
к собственному здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). Несмотря на то, что в поселении отмечается рост рождаемости, ее уровень пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.

Ограничения развития

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей перспективного градостроительного развития населенных пунктов 
на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) 
на территории поселения отнесены:

  - охранные зоны коммуникаций (электрических сетей, линий сооружений и связи, водопровода);

  - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

  - санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов;

  - санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения);

  - придорожные полосы от автомобильных дорог;

  - территории природно-рекреационного назначения.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями, приводятся 
в специальном разделе «Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Нижеприведенные «Положения о территориальном планировании» соответствуют требованиям Градостроительного кодекса, ст. 23 п. 5. Положения 
о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

1)	цели и задачи территориального планирования;

2)	перечень мероприятий по территориальному планированию 
и указание на последовательность их выполнения.

1.1.2	Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения сельсовета за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях;

-	повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно-технического потенциала в целях развития экономики;

-	определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории сельсовета в течение рассматриваемого периода;

-	выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в условиях развития сельсовета достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг;

-	разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и услуг;

-	создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости населения.

Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана:

-	выявление проблем градостроительного развития территории сельсовета, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельсовета, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории сельсовета на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы генерального плана Устинкинского сельсовета с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

-	границы сельсовета;

-	границы зон с особыми условиями использования территории;

-	характер развития сети транспортных и инженерных узлов 
и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

-	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, 
с выделением первой очереди 2020 г. Этапы реализации генерального плана сельсовета, их сроки определяются органами местного самоуправления Устинкинского сельсовета, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в сельсовете, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ.

1.2	Мероприятия по территориальному планированию

1.2.1	Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы 
и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования Устинкинский сельсовет численность постоянного населения Устинкинского сельсовета на 01.01.2011 г. составила 2018 человек.

При расчете перспективной численности населения учитывались следующие факторы:

  - концепция демографической политики Российской Федерации, программа социально-экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет на 2011-2015 г.г.;

  - существующие размеры населенных пунктов по численности населения;

  - состояние жилого фонда, степень благоустройства населенных пунктов;

  - наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций;

  - обеспеченность трудовыми ресурсами;

  - возрастная структура населения;

  - транспортные связи населенных пунктов между собой.

В Устинкинском сельсовете, как и в стране в целом, естественный прирост населения стал отрицательным. Если сохранятся тенденции последних лет, 
то численность населения будет неизменно сокращаться. Оптимистический вариант демографического прогноза рассчитан на предположении, что активная демографическая политика государства и республики в форме национальных проектов приведет к росту рождаемости и процесс снижения численности населения будет несколько приостановлен.

Таким образом, генеральным планом принята численность населения Устинкинского сельсовета на первую очередь – 2107 человек, на расчетный срок – 2187 человек.

1.2.2	Мероприятия по развитию планировочной
структуры

Градостроительная организация территории муниципального образования характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно - композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри сельсовета, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

В результате анализа современного использования территории поселения с учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, определяющие размещение основных функциональных частей 
и элементов сельских населенных мест:

  - место поселения в системе расселения;

  - природно-климатическая характеристика выбранной территории;

  - профиль и величина «градообразующей» группы предприятий;

  - условия функционального зонирования территории;

  - организация транспортных связей между жилыми районами и местами приложения туда;

  - учет перспективного развития муниципального образования;

  - требования охраны окружающей среды;

  - условия инженерного оборудования территории;

  - требования экономики строительства;

  - архитектурно-художественные требования.

Данные факторы отражены в планировочной структуре поселения.

Пространственная структура муниципального образования представлена пятью населенными пунктами, размещенным на территории Устинкинского сельсовета и соединенным с другими муниципальными образованиями межмуниципальными автомобильными дорогами.

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное развитие территории муниципального образования являются:

- наличие свободных территорий, благоприятных для строительства;

- санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 
и сельскохозяйственных предприятий;

- технические коридоры инженерных коммуникаций.

Планировочная структура с. Устинкино

Река Черный Июс протекает вдоль восточной границы села в направлении с юга на север. Основу планировочной структуры села составляет современная планировка композиционно ориентированная на реку. По улицам Советская и Зеленая осуществляются основные связи села и его общественного центра с производственной зоной и внешними коммуникациями.

Из общественных зданий и сооружений на территории села находятся: почта, сбербанк, МОУ «Устино-Копьевская СОШ», СПК «Копьевский», пекарня, тренажерный зал, хоккейная площадка. В основном, все социально значимые объекты расположены в юго-восточной и центральной части села.

Зеленые насаждения представлены скверами, которые расположены на главной улице с. Устинкино.

Генпланом предусматривается благоустройство территории общественного центра.

Застройка села представлена в основном индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки.

Планировочная структура д. Подкамень

Основной планировочной осью является река Ключик.

В структуре застройки выделены следующие объекты застройки:

-	одноэтажной индивидуальной жилой застройки;

-	малоэтажной жилой застройки;

-	объекты здравоохранения;

-	объекты культуры, искусства, религии;

-	образовательные учреждения;

-	объекты торговли;

-	спортивные объекты и сооружения.

Застройка размещена вдоль улицы Центральная, которая находится по направлению автомобильной дороги межмуниципального значения.

Развитие жилой застройки предусмотрено по ул. Школьная и ул. Совхозная. В юго-восточной части населенного пункта предусмотрен резерв общественно-деловой застройки.

Планировочная структура д. Кагаево

Основной планировочной осью является река Черный Июс.

На момент разработки генерального плана территория населенного пункта застроена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

В центре деревни расположена начальная образовательная школа и сельский клуб. На территории населенного пункта так же есть два магазина.

На перспективу планируется развитие населенного пункта, создание места отдыха. В настоящее время на территории населенного пункта находится МФ СПК «Копьевский», санитарно-защитная зона на которую установлена в размере 300 м.

Планировочная структура д. Костино

Основной планировочной осью является река Печище.

Территория населенного пункта застроена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

Из общественных зданий и сооружений на территории деревни находится начальная образовательная школа. На территории населенного пункта так же есть магазин.

На перспективу планируется развитие населенного пункта. В настоящее время на территории населенного пункта находится МТФ СПК «Копьевский», санитарно-защитная зона на которую установлена в размере 100 м.

Планировочная структура д. Агаскыр

Основной планировочной осью является река Печище, которая протекает с западной стороны населенного пункта.

Территория населенного пункта застроена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками. В настоящий момент на территории населенного пункта нет общественно-деловых объектов.

На перспективу планируется развитие населенного пункта, размещение по ул. Центральной спортивного комплекса, административно-бытового комплекса, кафе, магазина, а так же создание места отдыха.

На территории сельсовета находятся четыре свалки и четыре скотомогильника, санитарно-защитные зоны на которые составляют 1000 м. На перспективу планируется закрыть все существующие свалки. Бытовые отходы будут вывозиться на полигон ТБО, который будет расположен близ п. Копьево.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 
по совершенствованию функционально-планировочной структуры сельсовета:

  - повышение интенсивности использования селитебных территорий 
за счет реконструкции ветхого жилого фонда, освоение свободных территорий прежде всего внутри населенных пунктов;

  - развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

  - совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения 
и благоустройства жилой застройки;

  - формирование зон отдыха;

  - инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных разработок.

1.2.3	Мероприятия по функциональному зонированию территории и использованию земель

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории.

Предложения по функциональному зонированию территории муниципального образования и размещению объектов капитального строительства разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. 
На данном этапе решены следующие задачи:

  - организация расселения;

  - определение необходимого жилого фонда и объемов нового жилищного строительства;

  - организация культурно-бытового обслуживания населения;

  - организация и размещение мест массового отдыха населения;

-	выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства;

-	обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания населения;

  - организация сельскохозяйственного производства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон:

-	жилые;

-	общественно-деловые;

-	производственные;

-	рекреационные;

-	инженерной и транспортной инфраструктур;

-	специального назначения;

-	сельскохозяйственного использования.

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного 
и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилая зона представлена одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками, малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной многоквартирной жилой застройкой с приквартирными участками. Резервирование территории для размещения индивидуальной жилой застройки предусматривается в южной части д. Кагаево, в восточной части д. Агаскыр.

Общественно-деловые зоны – зона центра селитебной застройки, зона учреждений образования, здравоохранения, административно-деловых объектов, объектов культуры и искусства, спортивных сооружений, религиозных объектов, а также объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

С целью обеспечения населения необходимыми объектами соцкультбыта генеральным планом предлагается размещение дополнительных объектов.

Производственные зоны. В данную зону включены промышленные, коммунальные и складские объекты.

Промышленные предприятия располагаются в рамках производственных 
зон, удаленных от селитебной застройки. Для обслуживания населения в границах жилой зоны располагаются различные коммунальные объекты.

Рекреационные зоны - зоны в границах проектируемой территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Аллеи и скверы также могут использоваться в рекреационных целях.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают автомобильные дороги, линии электропередач, линии и сооружений связи, проходящие по проектируемой территории.

Зоны специального назначения – включает объекты специального назначения – кладбища, свалки, скотомогильники.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены сельскохозяйственными угодьями и зоной сельскохозяйственного производства.

Общая площадь земель МО Устинкинский сельсовет составляет 58524,42 га, из которых большую часть территории 36412,82 га занимают земли сельскохозяйственного назначения. Леса и кустарники составляют 20538,68 га от общей площади муниципального образования. Также на территории сельсовета размещены свалки, кладбища, скотомогильники, прочие социально-культурные объекты общей площадью 532,78 га. На перспективу площадь МО Устинкинский сельсовет не изменится.

Баланс территории МО Устинкинский сельсовет составлен в результате обмера чертежа и дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель населенного пункта в результате проектных предложений генерального плана по очередям строительства.

Сводные данные об изменении использования земель МО Устинкинский сельсовет на перспективу приведены в таблице 2.1.8.1.

Таблица 2.1.8.1 - Баланс территории МО Устинкинский сельсовет (по обмеру чертежа)

| № п/п | Наименование территорий | Исходный год (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Селитебные территории | 149,18 | 100,0 | 272,79 | 100,0 |
| 1.1 | Территории, занятые жилой застройкой, всего | 135,58 | 90,88 | 193,55 | 70,95 |
|  | - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | 63,41 | 42,50 | 105,57 | 38,70 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | 71,71 | 48,07 | 87,52 | 32,08 |
|  | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками | 0,46 | 0,31 | 0,46 | 0,17 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 12,60 | 8,44 | 15,27 | 5,60 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (в т.ч. парки, скверы, леса, прочие) | 1,00 | 0,67 | 10,62 | 3,89 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | - | - | 53,35 | 19,56 |
| 2 | Внеселитебные территории | 58375,24 | 100,0 | 58251,63 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной, коммунально-складской застройки, объектов сельскохозяйственного производства | 89,71 | 0,15 | 509,59 | 0,87 |
| 2.2 | Территории транспортной инфраструктуры | 1,03 | 0,002 | 1,03 | 0,002 |
| 2.3 | Леса и кустарники | 20538,68 | 35,18 | 20294,81 | 34,84 |
| 2.4 | Земли сельскохозяйственного использования | 36412,82 | 62,38 | 36157,54 | 62,07 |
| 2.5 | Территории специального назначения | 544,53 | 0,93 | 543,23 | 0,93 |
| 2.6 | Под водой | 532,78 | 0,91 | 532,78 | 0,91 |
| 2.7 | Прочие территории | 255,69 | 0,44 | 212,65 | 0,36 |
| 3 | Вся территория в границах обмера | 58524,42 |  | 58524,42 |  |

Селитебные территории на расчетный срок увеличатся на 123,61 га 
за счет освоения земель сельскохозяйственного использования.

1.2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Жилищное строительство

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются 
на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние 
и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; современные градостроительные тенденции 
в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства.

Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация 
зон санитарной вредности, озеленение и так далее).

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, средняя жилищная обеспеченность составит:

- на I-ю очередь – 26,0 м2 на 1 жителя;

- на расчетный срок – 33,0 м2 на 1 жителя.

Объем нового жилищного строительства на I-ую очередь (2020 г.) составит 2,373 тыс. м2; на расчетный срок (2030 г.) – 17,389 тыс. м2.

В связи с возможным увеличением численности населения (более чем 
2187 чел. к 2030 г.) за счет механического прироста, для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности проектом предложены резервные территории для жилого строительства (в д. Кагаево – в южном части населенного пункта, в д. Агаскыр – в восточном направлении от населенного пункта).

Культурно-бытовое обслуживание

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов культурно-бытового обслуживания населения:

- реконструкция детского сада в с. Устинкино (I-я очередь);

- строительство детского сада в д. Подкамень на 80 мест (расчетный срок);

- строительство ФАП в д. Кагаево (I-я очередь) и в д. Агаскыр (расчетный срок);

- оборудование спортивных площадок в д. Кагаево (I-я очередь) и в д. Агаскыр (расчетный срок);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Устинкино (I-я очередь);

- реконструкция клубов, развитие на их основе культурно-досуговых центров в с. Устинкино (I-я очередь), в д. Кагаево (Расчетный срок);;

- строительство административно-бытовых комплексов во всех населенных пунктах (I-я очередь, расчетный срок);

- строительство магазинов в д. Кагаево (I-я очередь),д. Агаскыр (расчетный срок);

- строительство кафе в д. Агаскыр (расчетный срок).

При выборе площадок под размещение нового жилищного строительства 
и объектов культурно-бытового обслуживания населения необходимо провести инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные решения генплана могут уточняться и корректироваться 
на последующих стадиях проектирования.

Производственная застройка

В настоящее время площадь промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства, выделенных на плане современного использования территории, составляет по обмеру 89,71 га.

К основным крупным предприятиям на территории сельсовета относятся:

-	Колбасный цех СПК «Копьевское»;

-	Животноводческий комплекс;

-	Птицеферма;

-	Ферма КРС;

-	Машинный двор СПК «Копьевское»;

-	РТМ;

-	МФ СПК «Копьевский».

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия необходимо Комплексное развитие производственной зоны на базе Агаскырского медно-молибденового месторождения. Агаскырская производственная зона (расчетный срок) относится к 1 классу вредности с размером санитарно-защитной зоны 1000 м.

Также проектом намечается проведение следующих мероприятий:

-	упорядочение сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

-	организация подъездов к коммунально-складским объектам, а также объектам сельскохозяйственного производства;

-	установление и соблюдение санитарно-защитных зон предприятий;

-	организация санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения их территории в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Для озеленения территорий санитарно-защитных зон рекомендуется использовать газо- и пылеустойчивые древесные породы: Тополь канадский, Ива белая, Рябина обыкновенная, Ясень обыкновенный, Снежноягодник, Шиповник краснолистный, Акация желтая, Клен чинкала, Боярышник обыкновенный, Дрен белый;

-	совершенствование технологических процессов предприятий, введение на этих предприятиях экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов.

###### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории МО Устинкинский сельсовет проходят автомобильные дороги межмуниципального значения и одна дорога регионального значения.

Пассажирские перевозки на территории МО Устинкинский сельсовет осуществляет ОАО «Копьевское АТП».

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом СПК «Копьевский».

Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Копьево.

Для целей освоения одного из крупнейших в России Агаскырского медно-молибденового месторождения, возможно строительство железнодорожного подъездного пути на участке п. Копьево – д. Агаскыр в период расчетного срока проекта. В качестве альтернативы, транспортировка добытой руды либо продуктов ее первичной переработки может осуществляться автотранспортом до перегрузочного терминала, который может быть сооружен близ п. Копьево.

Генеральным планом в соответствии со СНиП 2.01.01-89* принята следующая классификация сельских улиц и дорог:

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд.

Главной улицей в с. Устинкино определена улица Советская, основной улицей является ул. Зеленая. В д. Подкамень, д. Агаскыр, д. Кагаево, и в 
д. Костино основными улицами являются ул. Центральная. Остальные улицы относятся к второстепенным улицам в жилой застройке.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса.

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы поселения является реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение проезжей части.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах 
и на открытых площадках предприятий.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и инженерной подготовке территории

Водоснабжение

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 4,11 км.

В соответствии со Схемой территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия на первую очередь необходимо строительство водозабора и водопроводных сетей в с. Устинкино.

Трассировка сетей водопровода запроектирована с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая.

Трассировка магистральных сетей населенного пункта выполнена с учетом существующей застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, 
в основном вне асфальтовых покрытий.

Канализация

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий муниципального образования отсутствует.

Сброс хозяйственно-бытовых стоков производится в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности.

Из-за отсутствия систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя 
их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

В соответствии со схемой территориального планирования на первую очередь необходимо на расчетный срок предусмотрено строительство канализационных сетей и очистных сооружений в 
с. Устинкино

Теплоснабжение

На территории поселения расположено 3 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 1,42 км. Центральная котельная расположена в с. Устинкино. Тепловые сети проходят по ул. Зеленая и ул. Мира.

Согласно схеме территориального планирования Орджоникидзевского района Республики Хакасия необходимо необходима реконструкция котельной в с. Устинкино с развитием тепловых сетей на первую очередь.

Проектом генерального плана предусмотрено централизованное теплоснабжение от котельной в сочетании с децентрализованным в зависимости 
от расположения потребителей и их теплопотребления.

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии является открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО «Хакасэнерго». На территории поселения функции по обеспечению электроэнергией населения, малых предприятий, объектов социально-культурной сферы выполняет РЭС-2 Южные электрические сети ОАО «Хакасэнерго» РАОЭС России.

Потребители ОАО «Хакасэнерго»- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Устинкинского сельсовета. На территории Устинкинского сельсовета расположены сети с напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ и 500 кВ. Количество трансформаторных подстанций – 13. Электрическая подстанция расположена в с. Устинкино (в северной части населенного пункта).

Для Устинкинского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел 
в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Телефонная связь

Устинкинский сельсовет – телефонизированный пункт. Количество телефонных номеров в организациях и предприятиях – 47, домашними телефонами обеспечено 153 жителя поселения. На установку домашнего телефона имеется очередь.

Проектом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие трассы кабельной канализации в перспективной жилой и общественно-деловой застройке.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного 
и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, 
при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков.

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор 
и удаление поверхностных вод с территории поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков; обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки 
и развития территории поселения.

В настоящее время в поселении не проводятся работы по очистке поверхностного стока.

Требуется особо отметить, что объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как эти стоки имеют специфические загрязнения.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоемов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов необходимо осуществление постоянного контроля за их санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

1.2.5	Мероприятия по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

-	Колбасный цех СПК «Копьевское»;

-	Животноводческий комплекс;

-	Птицеферма;

-	Ферма КРС;

-	Машинный двор СПК «Копьевское»;

-	РТМ;

-	МФ СПК «Копьевский».

-	Центральная котельная;

  - печи в жилых домах, отапливающихся дровами.

К динамическим (передвижным источникам) относятся:

  - транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы).

Охрана воздушного бассейна

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных 
и динамических источников:

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах;

- совершенствование технологических процессов: переход 
на передовые ресурсосберегающие безотходные или малоотходные технологии, установка нового современного оборудования, 
что открывает широкие перспективы экологизации производства;

- контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения неорганизованных выбросов путем создания стационарных пунктов по контролю за санитарно-гигиеническим состоянием воздушного бассейна;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий; санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены соответствующим для данного природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород: тополь бальзамический, клен американский, ива белая, бузина красная, жимолость татарская;

- организация в пределах санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских предприятий зоны запрещения нового жилищного строительства с последующим озеленением указанных зон;

- при размещении новых промышленных и коммунально-складских объектов и объектов сельскохозяйственного производства необходимо строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (разрывы) между предприятиями и населенными пунктами, максимально сохраняя на этой территории естественную зеленую зону;

- развитие транспортной сети и прилегающих территорий, предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта;

- контроль за техническим состоянием автотранспорта;

- создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенных пунктов 
и создание зеленых зон вокруг них;

- предупреждение пожаров.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. 
Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется 
в соответствии с земельным законодательством.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий 
по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации 
их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов 
и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза 
и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся 
к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровенным режимом 
и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, 
их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание 
в них соответствующего санитарного режима.

Охрана почв

Необходимо решить вопрос о складировании твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Так же предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии 
с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животно-водческих комплексах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве 
и прокладке коммуникаций;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства 
и использование его в озеленение населенных пунктов;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов 
и другой техники;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

В целях улучшения качества среды обитания человека рекомендуется:

- обеспечить выполнение программ производственного контроля 
на всех системах водоснабжения, включая лабораторные исследования с кратностью в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- привести в соответствие требованиям санитарного законодательства содержание зон санитарной охраны 1 пояса и обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники водоснабжения;

- оборудовать места отдыха на берегах водоемов в населенных пунктах;

- принять меры по организации лабораторного контроля качества очистки сточных вод по показателям микробиологической 
и химической безопасности для открытых водоемов;

- принять меры для оборудования свалок твердых бытовых отходов 
и организованного сбора ртутных ламп.

Мероприятия по санитарной очистке поселения:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых 
и общественных зданий;

- санитарная обработка полигона твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных 
и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.

Неорганизованный характер хранения отходов, не удовлетворяющий экологическим нормам, приводит к тому, что данные свалки являются сосредоточением болезнетворных микроорганизмов, источником токсичных дурнопахнущих и горючих газов. Эти свалки превращаются в опасный источник воздействия на окружающую среду, что может вызвать деградацию экосистемы.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что необходимо строительство полигона ТБО, в соответствии с санитарными нормами и природоохранными требованиями.

На территории сельсовета находятся четыре свалки и четыре скотомогильника, санитарно-защитные зоны на которые составляют 1000 м. На перспективу планируется закрыть все существующие свалки. Бытовые отходы будут вывозиться на полигон ТБО, который будет расположен близ п. Копьево.

Прекращение использования прилегающих к поселениям свалок для размещения отходов приведет к  повышению экологической безопасности территории и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.2.6	Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от опасных природных и техногенных воздействий

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям администрации Устинкинского сельсовета на заседании разрабатывается план мероприятий по предупреждению или снижению воздействия аварий и стихийных бедствий, а также проведение АСДНР при их возникновении.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

1	Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

-	подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

-	обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

-	создание резерва материально-технических ресурсов 
для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

-	создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

-	ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

2	Мероприятия при эпидемиях:

-	предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-	внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-	бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

-	выявление источников заболевания, их локализация 
и обезвреживание;

-	экстренная специфическая профилактика;

-	при необходимости установление карантина.

3	Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

-	организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

-	обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

-	создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

-	создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями 
и вредителями сельскохозяйственных растений;

-	профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

-	профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

-	огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

-	проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

-	при необходимости установление карантина.

4	Противопожарные мероприятия:

-	соблюдение требований инженерно-технических нормативов 
и пожарной охраны;

-	подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

-	поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий 
по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

-	локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

-	обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

-	ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

-	первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

5	Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

-	оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

-	подключение потребителей электроэнергии при необходимости 
от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, 
на потенциально-опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях 
и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения 
они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Защита сельскохозяйственных животных и растений

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства 
и растениеводства проводится:

- герметизация животноводческих помещений и укрытие 
в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды 
из расчета 20-40 литров воды и 8-10 кормовых единиц (1 кормовая единица равна 1 кг овса) на 1 голову в день;

- на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, 
не менее чем на 7-10 суток;

- перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

- развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя животных;

- развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса 
и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль;

- при необходимости проводится эвакуация животных и кормов;

- районная ветеринарная станция осуществляет пополнение запасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и дезинфицирующих средств и подвоз их к постам работы формирования СЖРС;

- герметизация складских помещений.

1.2.7	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

На территории МО Устинкинский сельсовет пожарного депо нет. На перспективу запроектировано пожарное депо в с. Устинкино по ул. Советская.

Источники пополнения запасов воды на тушение пожаров находятся в 
с. Устинкино, д. Костино, д. Подкамень, и за границей д. Кагаево, имеются водонапорные башни. Насосная станция есть в д. Кагаево.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 
и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят 
в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности;

2) Реализация мер пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности:

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территории поселения;

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям;

в) Противопожарное водоснабжение поселений;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности 
и выполнение предписаний государственного пожарного надзора в быту и на производстве.

- привести в исправное состояние и обеспечить постоянную готовность систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

- обучить работников предприятий и организаций мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.

- усилить противопожарную пропаганду среди населения муниципального образования Устинкинский сельсовет, установить в частном секторе аншлаги, запрещающие разведение неконтролируемого огня.

- принять все меры по недопущению неконтролируемого сжигания мусора и разведения костров на территории поселений муниципального образования Устинкинский сельсовет.

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию,
обоснование предложений и этапы их реализации

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Жилищная сфера |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | МО Устинкинский сельсовет | 2,373 тыс. м² | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | МО Устинкинский сельсовет | 17,389 тыс. м² | строительство | расчетный срок |
| 2 Социальная сфера |
| 2.1 Объекты образования |
| 1 | Детский сад | с. Устинкино | объект | реконструкция | I–ая очередь |
| 2 | Детский сад | д. Подкамень | 80 мест | строительство | расчетный срок |
| 3 | Школа | с. Устинкино | объект | капитальный ремонт | I–ая очередь |
| 2.2 Объекты и учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клуб | с. Устинкино | объект | реконструкция и развитие на его основе КДЦ | I–ая очередь |
| 2 | Клуб | д. Кагаево | объект | реконструкция и развитие на его основе КДЦ | расчетный срок |
| 2.3 Учреждения здравоохранения |
| 1 | ФАП | д. Кагаево | объект | строительство | I–ая очередь |
| 2 | ФАП | д. Агаскыр | объект | строительство | расчетный срок |
| 2.4 Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Устинкино | объект | строительство | I–ая очередь |
| 2 | Спортивная площадка | д. Кагаево | объект | оборудование | I–ая очередь |
| 3 | Спортивная площадка | д. Агаскыр | объект | оборудование | расчетный срок |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание |
| 1 | Предприятия общественного питания | д. Агаскыр | объект | строительство | расчетный срок |
| 2 | Административно-бытовой комплекс | с. Устинкино, д. Агаскыр, д. Костино, д. Кагаево, д. Подкамень | 5 объектов | строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 3 | Магазины | д. Кагаево, д. Агаскыр | 2 объекта | строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 3 Промышленная сфера |
| 1 | Агаскырская производственная зона | МО Устинкинский сельсовет | объект | строительство | расчетный срок |
| 4 Транспортная инфраструктура |
| 1 | Улицы, дороги | МО Устинкинский сельсовет | - | реконструкция строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 5 Инженерная инфраструктура |
| 5.1 Водоснабжение |
| 1 | Водопроводные сети | МО Устинкинский сельсовет | - | строительство реконструкция | I–ая очередь, расчетный срок |
| 2 | Водозабор | д. Агаскыр, д. Костино | 2 объекта | строительство | I–ая очередь |
| 5.2 Канализация |
| 1 | Канализационные сети | с. Устинкино | - | строительство | I–ая очередь расчетный срок |
| 2 | КНС | с. Устинкино | объект | строительство | I–ая очередь |

Окончание таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 Электроснабжение |
| 2 | ПС 110 кВ Агаскыр с подходом ЛЭП | МО Устинкинский сельсовет | - | строительство | расчетный срок |
| 3 | ВЛ 500 кВ ПС Абаканская-ПС Итатская | МО Устинкинский сельсовет | - | строительство | расчетный срок |
| 6 Охрана окружающей среды |
| 1 | Скверы | д. Кагаево, д. Подкамень, д. Агаскыр | - | устройство | I–ая очередь расчетный срок |
| 7 Пожарная безопасность |
| 1 | Пожарное депо | с. Устинкино | объект | строительство | I–ая очередь |

3	Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 3.1 – Основные технико-экономические проекта

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь МО Устинкинский сельсовет | тыс. га | 58524,42 | 58524,42 | 58524,42 |
|  | Площадь селитебной территории, в том числе: | га | 149,18 | - | 272,79 |
|  | - жилых зон, всего | га | 135,58 | - | 193,55 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка | га | 63,41 | - | 105,57 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками | га | 71,71 | - | 87,52 |
|  | - малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками | га | 0,46 | - | 0,46 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 12,60 | - | 15,27 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | га | 1,00 | - | 10,62 |
| 1.2 | Производственные территории, в том числе: | га | 89,71 | - | 509,59 |
| 1.3 | Площадь улично-дорожной сети | га | - | - | 53,35 |
| 1.4 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования | га | 36412,82 | - | 36157,54 |
| 1.5 | Площадь лесов и кустарников | га | 20538,68 | - | 20294,81 |
| 1.6 | Площадь, занятая под водой | га | 532,78 | - | 532,78 |
| 1.7 | Прочие территории | га | 255,69 | - | 212,65 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2,027 | 2,107 | 2,187 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.кв.м / % к общему объему жилищного фонда | - | - | - |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс.кв.м | - | - | - |

Продолжение таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | - | 52,576 | 54,782 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 2,373 | 17,389 |
|  | - индивидуальная жилая застройка |  | - | 2,373 | 17,389 |
|  | - малоэтажная жилая застройка с приусадебными участками |  | - | - | - |
|  | - многоэтажная многоквартирная жилая застройка |  | - | - | - |
| 3.5 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м общей площади на 1 жителя | 25,0 | 26,0 | 33,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 58 | 138 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 774 | 774 | 774 |
| 4.2 | Объекты и учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 4.2.1 | КДЦ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - зрительный зал | мест | 180 | 180 | 180 |
|  | - кинозал | объект | - | - | - |
| 4.2.2 | Библиотеки | тыс.ед. хран. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 4.3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ФАП | объект | 2 | 4 | 4 |
| 4.3.2 | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | - | - | - |
| 4.3.5 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Управление соц. поддержки населения | объект | - | - | - |
| 4.4.2 | Центр занятости населения | объект | - | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | - | 1 | 1 |
| 4.5.2 | Плавательные бассейны | кв.м зеркала воды | - | - | - |

Продолжение таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5.3 | Стадионы | объект | - | - | - |
| 4.5.4 | Спортивные площадки | объект | 3 | 5 | 5 |
| 4.6 | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Магазины | объект | 12 | 14 | 14 |
| 4.6.2 | Рынки | объект | - | - | - |
| 4.6.3 | Предприятия общественного питания | объект | 2 | 2 | 3 |
| 4.6.4 | Предприятия бытового обслуживания | объект | - | - | - |
| 4.6.5 | Пекарни | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | - |
| 4.7.2 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - |
| 4.7.3 | Бани | объект | - | - | - |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального сектора |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиницы | мест | - | - | - |
| 4.8.2 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - | - |
| 4.8.3 | Кладбища | га | 4,56 | 6,01 | 6,01 |
| 4.8.4 | Пожарные части | объект | - | 1 | 1 |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9.2 | Отделения и филиалы банков | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9.3 | Районные (городские, народные) суды | объект | - | - | - |
| 4.9.4 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - | - |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | - | - |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в одном уровне | единиц | - | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 0,654 | 0,679 |

Окончание таблицы 6.1

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние на 2010 год | I-ая очередь (2020г.) | Расчет-ный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.1 | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,485 | 0,503 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб.м/сут. | - | 0,097 | 0,101 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | - | - | 230 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | 230 | 230 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 4,11 | 21,37 | 21,37 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. куб.м/сут. | - | 0,7 | 0,7 |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 0,5 | 0,5 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб.м/сут. |  | 0,1 | 0,1 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб.м/сут. | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,42 | 14,54 | 14,54 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВтч/год | - | 2,16 | 2,24 |
|  | в том числе: - на производственные нужды | млн. кВтч/год | - | 0,32 | 0,33 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | - | 1,60 | 1,66 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВтч/год | - | 950 | 950 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВтч/год | - | 950 | 950 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 153,46 | - | - |
| 6.4 | Связь |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 36,52 | 36,52 | 36,52 |
| 6.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Объем бытовых отходов | тыс.тонн. /год | - | 632,1 | 656,1 |
| 6.5.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | объект | 4 | - | - |