РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2017г.                      № 42

.                                                        с.Копьево

Об утверждении  технического задания для МКП «ЖКХ с.Копьево»

на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы на территории Копьевского сельсовета

# В целях исполнения Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом муниципального образования Копьевский сельсовет, администрация Копьевского сельсовета постановляет:

1. Утвердить техническое задание для МКП «ЖКХ с.Копьево» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы на территории Копьевского сельсовета», согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах и  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Копьевского сельсовета                                        А.А.Коропов

Приложение к

постановлению администрации

Копьевского сельсовета

от 04.09.2017 г. № 42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для МКП «ЖКХ с.Копьево» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы на территории Копьевского сельсовета»

I. Общие положения.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018-2022 годы на территории Копьевского сельсовета» (далее по тексту – Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:                                                                                                                 2.1.	Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

2.2.	Задачи разработки инвестиционной программы:

- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды на территории Копьевского сельсовета.

III. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по общей жёсткости не более 7 мг-экв/л;

- по общей минерализации не более 1000 мг/л;

- по суммарной α-радиоактивности не более 0,1 Бк/л;

IV. Срок разработки инвестиционной пограммы - разработать инвестиционную программу в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.                                                                                                  V.Разработчик инвестиционной программы–МКП «ЖКХ с.Копьево»

VI. Требования к инвестиционной программе:

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

-   Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники  месторождения питьевых подземных вод на территории Копьевского сельсовета.

-  Обеспечить корректировку проекта зон санитарной охраны (в дальнейшем ЗСО) на водоисточники системы водоснабжения на территории Копьевского сельсовета, провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу указанного проекта и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на него.

-    Составить план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников водоснабжения, утвердить правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

- Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его в срок до 1 декабря 2017г. с Управлением Федеральной служвы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МКП «ЖКХ с.Копьево»;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

- прочие источники финансирования.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.6. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

6.7. Срок реализации инвестиционной программы –1 января 2018 года – 31 декабря 2022 года.

6.8. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо согласовать с Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия.

6.9. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

6.10.	Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.11. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр и внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Копьевского сельсовета или по инициативе МКП «ЖКХ с.Копьево».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копьевского сельсовета на 2018-2022 годы;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МКП «ЖКХ с.Копьево», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Копьевского сельсовета, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.