РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 марта 2018г                                № 26                                                                                            с.Копьево

Об утверждении Правил эксплуатации гидротехнического сооружения – плотины на р.Шалаболка

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  федеральным законом 117-ФЗ от 21.07.1997г «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация Копьевского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Правила эксплуатации гидротехничсеского сооружения – плотины на р.Шалаболка (приложение №1)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копьевского сельсовета                                               А.А.Коропов

Приложение №1

к постановлению администрации

Копьевского сельсовета

от 27 марта 2018 г. № 26

Правила эксплуатации гидротехнического сооружения –плотины на р.Шалаболка

- Общие положения

Настоящее правило безопасной эксплуатации  гидротехнического сооружения – плотины на р.Шалаболка (далее – ГТС) разработан в соответствии с требованиями к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных  и портовых гидротехнических сооружений) утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 г. № 395.

Сведения об гидротехническом сооружении :

Наименование ГТС – плотина на р.Шалаболка,  вид плотины – русловая, место нахождения – Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, д.Большой Сютик, назначение объекта - сельско хозяйственное использование, класс капитальности водохозяйственного объекта – IV. Основные характеристики плотины: длина – 10,4м, объем – 170тыс.кб.м.

2.	Информация о службе эксплуатации

Собственником ГТС является администрация Копьевского сельсовета.

Администрации несет ответственность за  эксплуатацию ГТС, обеспечивает работоспособное состояние и безаварийную работу ГТС, для чего осуществляются  наблюдения за состоянием ГТС.

Основной задачей эксплуатации гидротехнического сооружения – плотины на р.Шалаболка  является обеспечение её работоспособного состояния при соблюдении требований по охране окружающей среды, соблюдение норм и правил безопасности ГТС.

3. Документация, необходимая для нормальной эксплуатации

Для нормальной эксплуатации на ГТС должна быть документация, отражающая состояние сооружения и правила её эксплуатации.

Критерии безопасности  устанавливаются для ГТС с учетом конструктивных особенностей, геологических, гидрологических, климатических и сейсмических условий.

4. Техническое обслуживание ГТС

4.1.	Осуществление эксплуатационного контроля за состоянием ГТС

Эксплуатационный контроль за состоянием и работой ГТС должен обеспечивать:

проведение наблюдений с целью получения достоверной информации о состоянии сооружения, оснований, береговых примыканий в процессе эксплуатации;

своевременную разработку и принятие мер по предотвращению возможных повреждений и аварийных ситуаций;

получение технической информации для определения сроков и наиболее эффективных и экономичных способов ремонтных работ и работ по реконструкции;

выбор оптимальных эксплуатационных режимов работы ГТС.

4.2.	Организация и осуществление натурных наблюдений

Натурные наблюдения за состоянием ГТС должны быть организованы 
с начала их возведения и продолжаться в течение всего времени строительства и эксплуатации.

Объем и периодичность натурных наблюдений устанавливаются в зависимости от состояния гидротехнического сооружения и изменения технических требований к контролю.

При организации и проведении наблюдений за гидротехническим сооружением необходимо соблюдать следующие требования:

осуществление наблюдений в одни и те же календарные сроки за параметрами, связанными между собой причинно - следственными зависимостями (раскрытие швов - температуры, противодавление - фильтрационный расход и т.д.);

осуществление осмотров сооружения по графику, учитывающему сезонность раскрытия трещин и швов, фильтрации и водопроявлений через бетон, специфику поведения конкретного сооружения (появление наледей, выход воды на низовую грань, зарастание откосов, влияние атмосферных осадков и т.д.).

На ГТС в сроки, установленные инструкцией и в предусмотренном ею объеме, должны проводиться наблюдения:

за осадками и смещениями сооружений и их оснований;

за состоянием креплений откосов грунтовых плотин, каналов и выемок;

за размывом дна и берегов, просадкой, оползневыми явлениями, заилением и зарастанием бассейнов, переработкой берегов водоемов.

4.3.	Применяемые методики инструментального контроля параметров
ГТС, их измерения и описание

Для выполнения сложных и ответственных работ по оценке состояния ГТС, разработке мероприятий по повышению её безопасности и надежности с применением приборов и инструментов должны привлекаться проектные, специализированные и научно-исследовательские организации.

4.4.	Графики осмотров ГТС

ГТС должно регулярно подвергаться периодическим техническим осмотрам для оценки состояния сооружения, уточнения сроков и объемов работ по ремонту, разработки предложений по улучшению её технической эксплуатации, а также качества всех видов ремонтов.

Плановые технические осмотры сооружения могут быть общими и выборочными.

Общие осмотры следует проводить два раза в год - весной и осенью.

Общий весенний осмотр сооружений проводится для оценки её состояния и готовности к пропуску паводка после таяния снега или весенних дождей. При весеннем осмотре уточняются сроки и объемы работ по текущему ремонту перед пропуском паводка, а также определяются объемы работ по текущему ремонту сооружений на предстоящий летний период и по капитальному ремонту на текущий и следующий годы.

Общий осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки гидротехнического сооружения к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по ремонту.

При выборочном осмотре обследуются отдельные гидротехнические сооружения или отдельные их элементы. Периодичность выборочных осмотров определяется местными условиями эксплуатации.

Кроме плановых осмотров, должны проводиться внеочередные осмотры ГТС после чрезвычайных стихийных явлений или аварий.

4.5.	Организация и проведение предпаводковых и послепаводковых
обследований ГТС

Ежегодно до наступления паводкового периода противопаводковая комиссия проводит обследование ГТС к пропуску весеннего половодья:

общий осмотр состояния ГТС;

проверка действия затворов и оборудования, работа которых связана с пропуском высоких вод;

проверка проездов и подъездов для автотранспорта к ГТС с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.).

4.6. 	Организация и осуществление обработки и анализа результатов  наблюдений и измерений

Результаты наблюдений записываются в соответствующие журналы. По результатам обследования гидротехнического сооружения составляется акт, в котором дается краткое описание обследованного объекта, его технического состояния, а также организации эксплуатации, ремонта и контроля за соблюдением инструкций, с указанием выявленных недостатков, а также рекомендации и предложения по поддержанию в рабочем состоянии ГТС. При комиссионном обследовании сооружения акт подписывается всеми членами комиссии.

Анализ изучения проектной и исполнительной документации и результатов обследования гидротехнического сооружения выполняется с целью окончательного установления:

технического состояния сооружений;

необходимости выполнения специальных исследований для повышения безопасности работы сооружений;

оценки безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения

мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидротехнического сооружения

4.8.	Порядок подготовки и регламент проведения ремонтных работ,
типовые схемы и решения по ремонту повреждений, которые подлежат
немедленному устранению (в случае, если создают угрозу)

Задачи ремонтного обслуживания состоят в поддержании сооружения в работоспособном состоянии за счет проведения плановых и внеплановых ремонтных работ, выполняемых как собственными силами (хозспособом), так и силами подрядных организаций.

Проведение ремонтных работ на гидротехническом сооружении должно осуществляться в соответствии с планами работ.

Планы ремонтных работ составляются на основании результатов:

систематических осмотров гидротехнического сооружения, в том числе после прохождения паводков;

внеочередных осмотров после стихийных бедствий или аварий;

систематического контроля за состоянием сооружения.

На гидротехническом сооружении, находящимся в предаварийном состоянии или имеющем повреждения, представляющим опасность для людей или создающим угрозу работоспособности напорных гидротехнических сооружений и технологического оборудования, ремонтные работы должны выполняться немедленно.

Выполняемые ремонты могут быть текущими и капитальными. К капитальным ремонтам относятся работы, в процессе которых производится восстановление (замена) конструкций или отдельных элементов гидротехнического сооружения, повреждения которых снижают надежность и безопасность её эксплуатации или ограничивает её эксплуатационные возможности.

Текущие ремонты гидротехнического сооружения предусматривают выполнение работ по предохранению конструктивных элементов гидротехнического сооружения от износа путем своевременного устранения повреждений.

Выполнению капитального ремонта гидротехнического сооружения должно предшествовать составление проекта ремонта, обосновывающего принятое техническое решение, принятый способ организации ремонтных работ, намеченные сроки ремонта, затраты. Проекты капитальных ремонтов должны составляться независимо от способа ремонта (хозяйственный, подрядный).

К составлению проекта капитального ремонта наиболее ответственных элементов гидротехнического сооружения (дренажных и водоупорных элементов; поверхностей, подверженных воздействию высокоскоростных потоков; гасителей энергии потока в нижнем бьефе; контрольно-измерительной аппаратуры и т.п.), а также работ по укреплению их основания и береговых примыканий, должны привлекаться специализированные организации.

Приемку гидротехнического сооружения после капитального ремонта производит комиссия, назначенная в установленном порядке. При приемке ремонтных работ должно быть проверено их соответствие проекту. Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими экологическое состояние окружающей среды.

5. Основные правила технической эксплуатации ГТС

5.1.	Требования техники безопасности при эксплуатации ГТС

При ремонтных работах должна соблюдаться предусмотренная проектом производства работ или технологической документацией последовательность операций.

Водосбросное сооружение  должны быть защищены от попадания в них посторонних предметов, льда ледозащитным устройством.

На время пропуска паводка устанавливается наблюдение за уровнем воды, за состоянием плотины.

5.2.	Основные показатели технической исправности и работоспособности ГТС

Основными показателями технической исправности и работоспособности ГТС являются:

- обеспечение проектной пропускной способности;

- отсутствие заиления и зарастания, обрушения и размывов земляных

элементов;

-недопущение подтопления и затопления поверхностными водами прилегающих земель.

5.3.	Мероприятия, проводимые в случае возникновения аварийных
ситуаций, при катастрофических паводках, превышающих пропускную
способность водосбросных сооружений

При возникновении на ГТС аварийных ситуаций действия должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварии, а в случае невозможности их устранения - на выполнение мероприятий по уменьшению ущерба от аварии.

При этом определяются:

меры по оповещению местного населения об угрозе возникновения аварийной ситуации, основные и резервные средства связи;

места размещения и объемы аварийных материалов и инструментов;

привлекаемые транспортные средства и основные маршруты их передвижения.

Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе ГТС и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности гидротехнического сооружения.

При угрозе возникновения аварийных ситуаций необходимо организовать усиленный контроль за состоянием возможных зон повышенной опасности, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений.

При наличии информации об угрозе возникновения катастрофических явлений предупредительными мерами по предотвращению и ликвидации возможных аварий, а также уменьшению ущерба могут быть:

наращивание гребней и укрепление откосов плоты.

Противоаварийные устройства должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться.

Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения гидротехнического сооружения, необходимо срочное оповещение в установленном порядке всех населенных пунктов, расположенных ниже ГТС, и эвакуация населения из опасной зоны.

5.4.	 Наличие в организации финансовых (материальных) резервов
для ликвидации аварий ГТС

В бюджете сельского поселения при достаточном финансировании закладываются финансовые резервы  для ликвидации аварий ГТС.

5.5.	Порядок эксплуатации ГТС при нормальных условиях,
в экстремальных ситуациях при пропуске паводков, половодий
и отрицательных температурах

Эксплуатация гидротехнического сооружения при нормальных условиях определяется комплексом необходимых, постоянно выполняемых мероприятий, направленных на поддержание заданных параметров:

уровень воды  не должен превышать НПУ.

Пропуск половодий (паводков)

Ежегодно до наступления паводкового периода должна быть образована противопаводковая комиссия.

В состав подготовительных работ перед половодьем (паводком) включаются:

общий осмотр паводковой комиссией состояния ГТС;

завершение планового ремонта ГТС, в том числе устройств, обеспечивающих отвод талых и дренажных вод;

дополнительное укрепление откосов грунтовых сооружений и берегов в местах, подверженных размыву; защита линий электропередач, расположенных в пойменных участках, от подмыва оснований и воздействия льда во время ледохода; расчистка от снега и наледей нагорных канав у сооружений;

проверка и поддержание в исправном состоянии проездов и подъездов для автотранспорта к ГТС и складам аварийного запаса с учетом неблагоприятных метеорологических условий (дождь, снежный покров и т.п.).

Срок окончания подготовительных работ устанавливается в зависимости от местных условий, но не позднее чем за 15 дней до начала половодья, определенного прогнозом Роскомгидромета. Осуществляется ежедневный контроль за своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных планом по пропуску половодья.

В инструкции по эксплуатации ГТС приводится перечень работ, выполняемых в период подготовки и прохождения паводка с распределением обязанностей эксплуатационного персонала на этот период.

После прохождения половодья (паводка) ГТС должны быть осмотрены, выявлены повреждения и назначены сроки их устранения.

Готовность сооружений к работе в зимних условиях проверяется комиссией по подготовке к зиме.

6. Обеспечение безопасности ГТС

6.1.	Наличие системы охраны ГТС

Наличие системы охраны на ГТС не предусмотрены.

6.2.	Наличие и поддержание локальной системы оповещения

о чрезвычайных ситуациях на ГТС

Наличие и поддержание локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС не предусмотрена. Для оповещения населения на случай ЧС на ГТС приобретены  электромегафоны ТЕХНО 3720.

6.3.	Наличие противопожарной защиты

Организация противопожарной защиты сооружений на ГТС, разработка соответствующих инструкций о мерах пожарной безопасности не требуется.

6.4.	Наличие систем охранного освещения

Наличие систем охранного освещения на ГТС не предусмотрено.

6.5	Наличие средств связи, автоматики и телемеханики

Наличие средств связи, автоматики и телемеханики не предусмотрено.

6.6. Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС

Под экологической безопасностью понимается такая форма  функционирования ГТС, при которой в течение службы эксплуатации все заданные процессы, параметры и свойства ГТС в рамках геоэкологических ограничений не вызывают угрозу возникновения негативных последствий (экологических ущербов) .

6.7.	Перечень (план) необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС с указанием ответственных лиц и сроков

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| Заключение, при необходимости, договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на ГТС | По мере необходимости | Администрация |
| Устранение нарушений, выявленных Ростехнадзором при проведении плановых проверок и комиссионных рейдовых обследований | в указанные сроки | Администрация |
| Проведение очистки от мусора, кустарниковой растительности | по необходимости | Администрация |
| Проведение ремонтно-восстановительных работ на ГТС, пострадавших в период весеннего паводка | По мере необходимости | Администрация |