# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОИЮССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2018г.                                                                                          №  9

с.Июс

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2021 годы и на перспективу до 2026 года

В соответствии с п.6.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования Красноиюсский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия, администрация Красноиюсского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2021 годы и на перспективу до 2026 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. Путем размещения на информационных стендах и информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава Красноиюсского сельсовета                                                              В.А.Ербягин

Приложение к постановлению

Администрации Красноиюсского

сельсовета от  25.01.2017  года  № 6

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРАСНОИЮССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2017-2021 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ

ДО 2026 ГОДА»

с. Июс

Оглавление

| № П/П |  | № СТР. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2026 годы. | 3 |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 5 |
| 2.1. | Анализ текущего состояния жилищного фонда | 5 |
| 2.2. | Анализ текущего состояния систем водоснабжения | 6 |
| 2.3. | Анализ текущего состояния систем теплоснабжения | 8 |
| 2.4. | Анализ существующей организации систем электроснабжения | 15 |
| 2.5. | Анализ существующей организации сбора и вывоза бытовых отходов | 15 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования | 17 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 18 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 5.1. | Развитие системы водоснабжения | 22 |
| 5.2. | Развитие системы теплоснабжения | 24 |
| 5.3. | Развитие системы утилизации (захоронения) ТБО | 28 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 29 |
| 7. | Управление Программой и контроль за ее выполнения | 35 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2021 и на перспективу до 2026 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия |
| Цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 14 %; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 2 %; водоснабжение до 7 %. |
| Сроки и этапы реализации программы | начало реализации программы - 2017 год. окончание реализации программы - 2026 год. |
| Объём требуемых капитальных вложений Программы | Объем финансирования Программы составляет 11070, 8 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение 1500,00 тыс. руб., Водоснабжение: 7170, 8 тыс. руб., Буртовка свалок – 2400 тыс. руб., в т. ч по годам: 2017 год – 2120 тыс. рублей; 2018 год – 2340, 8 тыс. рублей; 2019 год – 740, 0 тыс. рублей; 2020 год –5130 тыс. рублей; 2021 год – 540 тыс. рублей; 2022- 2026 года – 200 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы |

1. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Красноиюсского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского  сельсовета разрабатывается на период до 2021г. с  перспективой до 2026 г.»

##### 2. . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Анализ текущего состояния  жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда на 01.01.2016 г. 48131,9 кв. м.. В течение 2013-2015 гг. общая площадь жилищного фонда Красноиюсского сельсовета уменьшилась на 1 %. Введено в эксплуатацию в 2015 г. 1830 кв. м. взамен утраченных во время пожара.

###### Таблица 1

Характеристика жилищного фонда Красноиюсского сельсовета  в 2013 - 2015 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | Темп роста, 2015/2013 гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 49927,7 | 49927.7 | 48131.9 | 1 |
| 2 | Количество многоквартирных жилых домов и их площадь | ед. | 313 | 298 | 277 | -88,5 |
|  |  | м2 | 48962.1 | 40670.7 | 38381.5 | -1,4 |
| 3 | Удельный вес площади (жил. фонда) оборудованной: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | водопроводом | % | 79,28 | 79,28 | 82.22 | 5 |
| 3.2. | отоплением | % | 0,13 | 0.13 | 0,55 | 5 |
| 3.3. | водоотведением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 39 | 0 | 0 | 0 |

Средняя обеспеченность населения Красноиюсского сельсовета жильем в 2015 году составила 29,7 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения.

Имеет место увеличение процента износа жилищного фонда, который влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

В пределах расчетного срока Генерального плана (до 2030 г.) развития муниципального образования Красноиюсского сельсовета индивидуальная жилая застройка территории определена по сроку реализации:

строительство 1-ая очередь 2,373 тыс. кв. м.

расчетный срок 17, 389 тыс. кв. м.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение Красноиюсского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется преимущественно из скважин. В д. Кобяково имеется централизованное водоснабжение, водопровод обслуживает МКП «Красноиюсское ЖКХ». На балансе предприятия находится 6,5 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 68,8 %.

###### Таблица 2

Характеристика системы водоснабжения Красноиюсского сельсовета  в  2015 г.

| № п/п | Населенный пункт | водоснабжение | водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Июс | скважины | отсутствует |
| 2. | д. Подлиственки | Колонки | отсутствует |
| 3. | д. Кожухово | водопровод | отсутствует |
| 4. | д. Кобяково | водопровод | отсутствует |

Водопровод д. Кожухово введен в эксплуатацию в 2015  г., протяженность 1,104 км.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,048 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,046 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,001 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу иметь благоприятно органолептические свойства;

2. Обеззараживание воды в профилактических целях, чтобы избежать микробного обсеменения при  контакте с трубами и сантехническим оборудованием.

Таблица 3

Характеристика водопроводной сети Красноиюсского сельсовета

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г | Темп роста, 2015/2013 гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 6,5 | 6,5 | 7,604 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 0 |
| 4 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 6,5 | 6,5 | 7,604 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 12,3 | 12,3 | 10,5 |  |

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети увеличилось за счет строительства водопровода в д. Кожухово, в связи со строительством жилых домов, утраченных в результате пожара.

В настоящее время основной проблемой водоснабжения МО Красноиюсский сельсовет является значительная доля сетей водоснабжения нуждающихся в замене (около 10,5 %).

Таблица 4

Состояние основных фондов МКП «Красноиюсское  ЖКХ» 2015 год

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано, тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| Водоснабжение в т. ч.: | 501,5 | 100 | 370,2 | 73,8 | 131,3 | 0 | 26,2 |
| Водозаборные сооружения | 235,6 | 47 | 187,3 | 79,5 | 48,3 | 0 | 20,5 |
| Передаточные устройства | 265,9 | 53 | 182,9 | 68,8 | 83,0 | 0 | 31,2 |

Состояние основных фондов систем холодного водоснабжения определяется уровнем износа, равным 78,8 %.

Таблица 5

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 9,900 | 9,493 | 9,622 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 9,900 | 9,493 | 9,622 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 9,091 | 8,693 | 9,163 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 8,808 | 8,927 | 8,443 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,256 | 0,374 | 0,380 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,809 | 0,800 | 0,776 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8,2 | 8,4 | 8,1 |

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

В 2013 году установленный тариф потребителям Красноиюсского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 56, 27 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно приказа № 169-к от 13.11.2012 года, в 2014 году согласно приказа №  128-к от 13.11.2013 года установлен тариф для населения на водоснабжение 62,30 руб. за куб. м (без учета НДС), в 2015 году тариф 65,81 руб. за куб. м без учета НДС) согласно приказа № 76-к от 28.11.2014 года.

Надежность системы водоснабжения Красноиюсского сельсовета характеризуется как удовлетворительная.

Основная проблема - замерзание  водопровода в период с месяца март по август.

2.3. Анализ текущего состояния  систем  теплоснабжения

Теплоснабжение Красноиюсского сельсовета осуществляется котельной МКП «Красноиюсское ЖКХ». Протяженность тепловых сетей составляет в однотрубном исчислении 1, 5 км.

Основные технические данные:

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная мощность – 2,1 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 0,7 Гкал/ч

Оборудование – 3 водогрейных котла, 2 эл. поддува, 1 дымосос, 4 водонапорных  насоса, 2 электро насоса, 1 шкаф управления электро-насосами.

Основным видом топлива на котельных является уголь рядовой отборный.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в однотрубном исчислении 1,5 км. Основные годы заложения сетей 2011-2014 гг. Прокладка теплосетей - подземная в непроходных каналах с железобетонным перекрытием.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Красноиюсского сельсовета осуществляется от котельной: с. Июс,.

Схема магистральных тепловых сетей на территории Красноиюсского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная канальная.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 242 дня.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Средняя температура грунта на глубине 1,5 м за отопительный период - t ср.гр. = -5,2 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .Общая длина трубопроводов сети отопления Красноиюсского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 0, 725 км, из них подземных – 0, 655 км.

Система теплоснабжения Красноиюсского сельсовета - закрытая.

Таблица 6

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Июс | Котел водогрейный КВр-0,7-95 | 2011 | 0,7 | 0,05 |
|  |  | Котел водогрейный КВ-0, 7 | 2014 | 0,7 | 0,05 |
|  |  | Котел водогрейный КВ-0, 7 | 2003 | 0,7 | 0,05 |

Таблица 7

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до СДК с. Июс |
| 70 | 226 | 2014 | 130 | 130 | - | - |
| До Июсской амбулатории |  |
| 50 | 384 | 2014 | 177 | 177 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| До Сельского совета |
| 50 | 30 | 2014 | 15 | 15 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 260 | 2012 | 130 | 130 | - | - |
| До МДОУОВ «Детский сад «Малышок» |
| 70 | 46 | 2012 | 63 | 63 | - | - |

Таблица 8

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2015 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей |
|  |  |  |  | 2015г | 2016г. | 2017г. | базовый период | утвержденный период | период регулирования | 2015г | 2016г. | 2017г. | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| с. Июс | теплоснабжение | отопление | котельная | 0, 862 | 0, 811 | 0, 811 | - | - | - | 0, 862 | 0, 811 | 0, 811 | - | - | - |

Таблица 9

Реестр фактического отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

с. Июс

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Отопление | Отопление |
| Отпущено всего, Гкал | 954,8 | 1033,6 | 862,2 |
| Потери | 87,9 | 187,1 | 0 |
| Полезный отпуск, всего | 837,6 | 817,9 | 862,2 |
| Население | 27,2 | 50,1 | 108,9 |
| Бюджет. предприятия | 742,3 | 723,2 | 748,8 |
| Прочие потребители | 68,1 | 44,6 | 4,5 |
| Собственные нужды предприятия | 29,3 | 28,6 | 0 |

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

Работа системы теплоснабжения Красноиюсского сельсовета по итогам 2015 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: - 0 единиц;

износ основных фондов – 35,5 %;

Степень износа основных фондов: котельное оборудование 8 %; сети отопления – 12,5 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности  – 0 %;

уровень потерь– 0 %;

численность работающих для обслуживания предприятий - 6 чел.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МКП «Красноиюсское ЖКХ» за 2013 год, 2014 г., а также на 2015 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2013 году тариф на теплоснабжение для МКП «Красноиюсское ЖКХ» составил 3135, 82 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа № 167-т от 13.11.2012 г., в 2014 г. приказом № 123-т от 11.11.2013 г. установлен тариф в размере 3278, 74 руб./Гкал (без учета НДС), в 2015 г. приказом № 85-т от 02.12.2014 г. установлен тариф в размере 3458,42 руб./Гкал (без учета НДС).

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Красноиюсского сельсовета показывает, что работающее оборудование имеет тенденцию к быстрому устареванию. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя капитальный ремонт сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с износом технических элементов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов

Таблица 10

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения с. Июс

за 2013 - 2015 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2014/ 2013 г.г. | 2015/ 2014 г.г. | 2016/ 2015 г.г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 544, 4 | 588, 7 | 671, 1 | 285, 12 | 8, 1 | 114 | - 57, 5 | 22, 6 | 23, 4 | 9, 7 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 274, 4 | 390, 6 | 343, 1 | 359, 3 | 42, 3 | - 12, 2 | 4, 7 | 7, 6 | 12 | 12, 3 |
| 3 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 893, 2 | 933, 5 | 741, 1 | 859, 4 | 4, 5 | - 20, 6 | 16 | 25, 3 | 25, 8 | 29, 3 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 280, 3 | 306, 5 | 248, 0 | 276, 3 | 9, 3 | 19, 1 | 11, 4 | 8, 4 | 8, 6 | 9, 4 |
| 5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 143, 3 | 117, 3 | 70, 5 | 8, 3 | - 18, 1 | - 39, 3 | - 88, 2 | 2, 9 | 2, 5 | 0, 3 |
| 6 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 45, 1 | 31 | 92, 4 | 92, 4 | - 31, 3 | 198, 0 | 0 | 4, 6 | 3, 2 | 3, 2 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 417, 0 | 480, 8 | 596, 6 | 1019, 1 | 15, 3 | 24, 1 | 70, 8 | 28, 6 | 24, 5 | 35, 8 |
| 8 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 2597, 7 | 2921, 9 | 2868, 8 | 2899, 92 | 12, 5 | - 1, 8 | 1, 1 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 2597, 7 | 2921, 9 | 2868, 8 | 2928, 86 | 12, 5 | - 1, 8 | 2, 1 | - | - | - |
| 10 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 3101, 30 | 3198, 71 | 3359, 47 | 3610, 57 | 3, 1 | 5 | 7, 5 | - | - | - |

##### 2.4. Анализ существующей организации систем электроснабжения

###### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Красноиюсского сельсовета осуществляется от сетей. филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Электрическая подстанция расположена в с. Июс (в юго-заподнее части населенного пункта). Распределение, передача электроэнергии потребителям Красноиюсского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Орджоникидзевский РЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго».

Потребители Красноиюсского сельсовета – предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Красноиюсского сельсовета. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями, бюджетными организациями и сферой обслуживания - 70% от общего потребления. Население Красноиюсского сельсовета потребляет 30%.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное.

В пределах расчетного срока Генерального плана (до 2030 г.) развития муниципального образования Красноиюсский сельсовет. Для Красноиюсского сельсовета приняты следующие показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт  ч/чел в год. Использования максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Анализ существующей системы электроснабжения Красноиюсского   сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии.

Мероприятия по реконструкции и модернизации электрических на территории Красноиюсского сельсовета не предусмотрены.

##### 2.5. Анализ существующей организации сбора и вывоза бытовых отходов

Уборка территории населенных пунктов в муниципальном образовании Красноиюсский сельсовет осуществляется круглогодично по договору с ГУП «Орджоникидзевское ДРСУ». Летом выполняются работы, по содержанию улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные объекты общественного назначения, территории предприятий учреждений и организаций, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет является уборка, вывоз и утилизация хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения отсутствует  организованная система сбора и вывоза ТБО. Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории сельского поселения нет. Существующая на территории сельского поселения свалка не соответствует установленным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Уборка села от ТБО производится самовывозом. Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специализированные места их размещения (переработки) или для обезвреживания. В муниципальном образовании Красноиюсский сельсовет существуют 4 санкционированные свалки для временного хранения ТБО.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- организацию временного хранения отходов на санкционированных свалках временного хранения;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территории поселения;

- вывоз и утилизацию бытовых отходов.

Проведя анализ существующего состояния санитарной очистки Красноиюсского сельсовета можно сделать вывод, что главным фактором, влияющим на положение

дел в этой отрасли, является недостаточное финансирование.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

Красноиюсский сельсовет расположен в южной части Орджоникидзевского района, в 50 км от районного центра п.Копьево. На юго-востоке сельсовет граничит с Ширинским районом, на юге граница проходит по реке Белый-Июс и уходит на север по сенокосным угодьям, пересекает белый Июс, поворачивает на юго-восток и идет вдоль скалистых гор без названия. Далее граница проходит по заболоченной местности, затем по административной границе по пашне с Ширинским районом, на северо-востоке  граничит с Новомарьясовским сельсоветом по реке Верхняя. На севере граница проходит вдоль    участка долгосрочного пользования ОАО « Новомарьясово» и идет на юг по лесному массиву, по ручью Сыбячек, затем на север по реке Белый Июс до пересечения с рекой Черный Июс. На северо-западе граничит с Устинкинским сельсоветом, уходит на юго-запад, пересекая территорию заповедника «Чазы» и урочища Албан, затем на юг вдоль административной границы с Ширинским районом до реки Белый Июс.. В границах поселения находятся следующие населенные пункты д. Подлиственки, д. Кобяково, д. Кожухово. Административным центром является с. Июс. На территории Красноиюсского сельсовета 28 предприятий и организаций. Сельское хозяйство; распределение электроэнергии; организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; организации муниципальной формы собственности; связь; образование; здравоохранение; ФАП; магазины.  Основными видами экономической деятельности является производство и реализация мясо - молочной продукции, выращивание зерна, розничная торговля.

На 01.01.2016 г. численность постоянного населения Красноиюсского сельского поселения составила 1623 чел., число домохозяйств – 611 ед. Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. На территории Красноиюсского сельсовета на начало 2016 года на 949 лиц трудоспособного возраста приходится 674 лиц нетрудоспособного возраста. Фонд заработной платы, начисленный работникам бюджетной сферы составляет 3608222,32 тыс. руб., среднемесячная заработная плата в пределах 14 тыс. руб.. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 949 лиц трудоспособного возраста приходится 325 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 349 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2016 года составила 949 человек, или 58,5 % от общей численности населения. В период с 2010 по 2015 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 15 %, несмотря на общую тенденцию спада населения.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Эффективность использования трудовых ресурсов в поселке недостаточна, поскольку ограниченность мест предложения труда, вызванная снижением объемов производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в ближайшие города. Проблемой является трудоустройство молодых специалистов после получения образования.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем сельского поселения.

Таблица 11

Естественное движение населения Красноиюсского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Темп роста 2015/2013 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения поселения | чел. | 1725 | 1739 | 1623 | -9,6 |
| 2. | Количество родившихся | чел. | 18 | 33 | 16 | +112.5 |
| 3. | Количество умерших | чел. | 21 | 21 | 36 | -58,3 |
| 4. | Естественный прирост(+), убыль (-) населения | чел. | -3 | +12 | -20 | -11 |

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста, а также миграционные процессы, в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране снижают численность населения. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать росту благосостояния населении,  укреплению института семьи, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения муниципального образования Красноиюсский сельсовет являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности

услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и

питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации

оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации

производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости

предприятия;

Реконструкция, капитальный ремонт действующих объектов; строительство новых сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

Таблица 12

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы водоснабжения Красноиюсского сельсовета

(строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) на 2017-2026гг.

ТЫС. РУБ.

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РХ | По сел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. |  |
| 1. | д. Кобяково | Модернизация водонапорной башни | 2000 | - | - | 1900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для поддержания бесперебойного водоснабжения |
| 2. | д. Кобяково | Приобретение глубинного насоса ЭВЦ-6-10-80, мощность 4, 5 квт. Ч, производительность 10 м3/час | 170 |  | 80 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | Для обеспечения бесперебойной подачи воды |
| 3. | д. Кобяково | Капитальный ремонт (модернизация) водопровода | 5000, 8 |  |  | 0, 760 | 0, 004 |  |  | 4750 | 250 |  |  |  |  | Для обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения |
| Итого по этапам реализации программы | 7170, 8 |  | 80 | 1900, 76 | 100, 04 |  |  | 4750 | 340 |  |  |  |  |  |

5.2. Развитие системы теплоснабжения

Основными целями развития системы теплоснабжения муниципального образования Красноиюсский сельсовет, являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг, надлежащего качества для населения и социальных объектов;

- выполнение экологических требований;

- повышение ресурсной эффективности путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новых технологий в производство;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости

предприятия;

Реконструкция и капитальный ремонт действующих объектов позволит решить следующие задачи:

- снижение расхода топлива и теплопотерь в системе;

- снижение износа сетей;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы.

Таблица 13

Производственные показатели МКП «Красноиюсское ЖКХ»

в части услуг теплоснабжения с. Июс

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2013 | Факт 2014 | Факт 2015 | План2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | План 2020 | План 2021 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 0, 15 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 | 0, 14 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 7 | 7 | 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0, 900 | 0, 973 | 0, 830 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 0, 027 | 0, 028 | - | - | - | - | - | - | - |
| % от выработки | % | 3 | 2, 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск | тыс. Гкал | 0, 873 | 0, 945 | 0, 830 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 |
| Потери | тыс. Гкал | 0, 083 | 0, 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| % от выработки | % | 9, 2 | 18, 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0, 790 | 0, 764 | 0, 830 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 | 0, 811 |

| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2017 год являются:

установленная мощность – 0,2 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 0, 074 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 0, 074 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 0, 0074 тыс. Гкал.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды МКП «Красноиюсское ЖКХ»  принят равным 9, 3 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2013 - 2015 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 1, 96 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2013- 2015 г.г.).

###### Таблица 14

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения Красноиюсского сельсовета

(строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) на 2017-2026 гг.

Тыс. руб.

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РХ | Посел. | РХ | Посел. | РХ | Посел. | РХ. | Посел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. |  |
| 1. | с. Июс котельная, ул. Октябрьская | Капитальный ремонт | 300, 0 |  |  |  |  | 285 | 15 |  |  |  |  |  |  | Повышение эксплуатационной надежности системы |
| 2. | с. Июс теплорасса ТК-1 спортзал, ул. Октябрьская | модернизация | 300, 0 |  |  | 285 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| Итого по этапам реализации программы | 600, 0 |  |  | 285 | 15 | 285 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день, буртовка свалок остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы будет являться минимизация количества отходов и рациональное использование и сокращение площадей занятых мусором.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы может являться строительство специальных площадок  и извлечение и сортировка вторичного сырья (бумага, пластмасса, металл) и направления на переработку.

Основной задачей оптимального решения проблемы является - охрана окружающей среды.

Таблица 15

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий в части утилизации (захоронения) ТБО

Красноиюсского сельсовета на 2017-2026 гг.

| № п/п | Населенный пункт | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РХ | Посел. | РХ | Посел. | РХ | По сел. | РХ | Посел. | РХ | По сел. | РХ | По сел. |  |
| 1. | с. Июс | Приобретение техники | 2000, 0 |  | 2000, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |
| 2. | с. Июс | Буртовка несанкционированных свалок | 400, 0 |  | 40, 0 |  | 40, 0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 200 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |
| Итого по этапам реализации программы | 2400, 0 |  | 2040, 0 |  | 40, 0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 200 |  |

6.  Источники  инвестиций, тарифы и доступность  программы для населения.

Источниками  инвестиций  должны  являться  собственные  средства предприятий (прибыль, амортизационные  отчисления, снижение  затрат  за  счет  реализации  проектов), плата  за подключение(присоединение), бюджетные  средства (местного, регионального, федерального  бюджетов), кредиты, средства  частных  инвесторов.

Единственными  источниками  финансирования  для  системы теплоснабжения, водоснабжения, захоронения (утилизации) ТБО  в  поселении в  настоящее время  могут  являться:

- денежные  средства  бюджетов  разных уровней;

- заемные  денежные  средства  кредитных организаций;

- привлеченные  средства  инвесторов;

- прочие  источники  финансирования.

Реализация  проектов  будет  осуществляться:

-действующими  организациями, предоставляющими  коммунальные  ресурсы;

-путем  проведения конкурсов  для  привлечения  сторонних  инвесторов (в том  числе  организаций и индивидуальных предпринимателей  по  договорам  коммерческой концессии).

Таблица 16

Информация  о  тарифах  на  коммунальные  услуги для  населения, проживающего на  территории  Красноиюсского  сельсовета

| наименование услуги | ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| холодное водоснабжение | руб/м3 | 68,70 | 75,38 | 75,78 | 79,90 | 83,66 | 87,59 | 95,29- 111,36 |
| электроснабжение | руб/кВт.ч | 1,345 | 1,439 | 1,525 | 1,616 | 1,692 | 1,772 | 1,855 2,202 |
| газоснабжение | руб/кг | 40,20 | 42,53 | 44,99 | 47,60 | 50,04 | 52,33 | 54,48 62,58 |

Одним  из  важнейших  требований  к  программам  комплексного  развития  коммунальной  инфраструктуры поселений  является обеспечение  доступности  для  граждан  прогнозируемой  платы  за потребляемые  коммунальные  услуги.

Критерий  экономической  доступности  услуг  организаций коммунального  комплекса, отражающий   доступность  оплаты  потребителями  стоимости  коммунальных  услуг, - доля  расходов  на оплату  указанных услуг в  совокупном  доходе населения.

В соответствии  с  приказами  Государственного  комитета  по  тарифам и энергетике  Республики Хакасия  от  20.06.2011 № 33/1-к  «Об  установлении  системы  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги»  и  № 33/2-к «Об  утверждении  методических рекомендаций  для  расчета показателей  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги», установлена система  критериев доступности для  населения платы за коммунальные услуги, в которую  включены  следующие  критерии доступности:

-доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе  семьи, данный  показатель   в  предстоящем  году не  может  увеличиться  более  чем  на  10%  по  сравнению  с  аналогичным  показателем  в текущем  году;

-доля  получателей  субсидий  на оплату  коммунальных  услуг  в  общей  численности населения, данный  показатель  в  предстоящем  году  не  превышает  аналогичный  показатель в предшествующем  году;

-уровень  собираемости  платежей  за  коммунальные  услуги. Данный  показатель в  предстоящем  году  не  может  быть  ниже  среднего  значения  аналогичного  показателя  за  два предыдущих  года.

Для  расчета  доли  расходов  за  коммунальные  услуги  в  совокупном  доходе  семьи принимается  среднедушевой  доход  по  Орджоникидзевскому  району за 2015 год  в  размере 9768 рублей согласно  отчетных данных  прогноза  социально-экономического  развития Орджоникидзевского  района  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. (Справочно: по  Республике Хакасия  за  2015 год среднедушевой доход по данным  Хакасстата составил  20649 рублей) .

Динамика  платежей  населения  за  коммунальные  услуги по Красноиюсскому  сельсовету  и  расчет показателей  критериев  доступности  представлены   в  таблицах  18  и 17.

Таблица 17

Расчет  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  на территории  Красноиюсского  сельсовета

| год | Холодное водоснабжение | твердое топливо | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за коммунальные услуги на семью из трех человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб-ление, м3/чел | тариф, руб за тонну | нормативное потреб-ление, тонн/кв.метр | тариф, руб за кВт.час | норматив-ное потреб-ление, кВт.ч/чел | тариф, руб за кг | нормативное потребление, кг/чел |  |
| 2016 | 68,7 | 1,93 | 2248 | 0,0065 | 1,345 | 123 | 40,20 | 6,8 | 2503,21 |
| 2017 | 75.38 | 1,93 | 2340 | 0,0065 | 1,439 | 123 | 42,53 | 6,8 | 2656,39 |
| 2018 | 79.9 | 1,93 | 2431 | 0,0065 | 1,525 | 123 | 44,99 | 6,8 | 2796,42 |
| 2019 | 83.66 | 1,93 | 2590 | 0,0065 | 1,616 | 123 | 47,60 | 6,8 | 2960,83 |
| 2020 | 87.59 | 1,93 | 2686 | 0,0065 | 1,692 | 123 | 50,04 | 6,8 | 3095,10 |
| 2021 | 91.36 | 1,93 | 2785 | 0,0065 | 1,772 | 123 | 52,33 | 6,8 | 3227,91 |
| 2022 | 95.29 | 1,93 | 2888 | 0,0065 | 1,855 | 123 | 54,48 | 6,8 | 3361,30 |
| 2023 | 99.39 | 1,93 | 2995 | 0,0065 | 1,942 | 123 | 56,60 | 6,8 | 3497,95 |
| 2024 | 103.66 | 1,93 | 3106 | 0,0065 | 2,034 | 123 | 58,64 | 6,8 | 3637,20 |
| 2025 | 108,12 | 1,93 | 3220 | 0,0065 | 2,129 | 123 | 60,64 | 6,8 | 3778,89 |
| 2026 | 111.36 | 1,93 | 3317 | 0,0065 | 2,202 | 123 | 62,58 | 6,8 | 3898,21 |

Справочно:

Среднее  потребление  коммунальной  услуги   по холодному  водоснабжению  населением   за  2015 год:

холодное водоснабжение –7849 куб.м  : 339 чел.  : 12 мес. = 1,93 куб.м.

Твердое  топливо  - уголь. На 1  человека отапливаемая  площадь – 18 кв.м.

Таблица 18

Расчет  показателей  критериев  доступности для  населения

платы  за  коммунальные  услуги по  Красноиюсскому  сельсовету

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
|  | Среднемесячный платеж за коммуслуги семьи из трех человек | руб |  | 2503, 21 | 2656, 39 | 2796, 42 | 2960, 83 | 3095, 10 | 3227, 91 | 3361, 30-3898, 21 |
|  | Среднедушевой денежные доход на 1 человека в месяц | руб | 9768 | 9935 | 10094 | 10256 | 10440 | 10628 | 11000 | 11385-13013 |
|  | Доход семьи из 3-х человек | руб | 29304 | 29805 | 30282 | 30786 | 31320 | 31884 | 33000 | 34155-39039 |
|  | Доля платежей за коммунальные услуги в доходе семьи | % |  | 8, 4 | 8, 8 | 9, 1 | 9, 5 | 9, 7 | 9, 8 | 9, 8-10 |
|  | Превышение доли платежа к предыдущему году |  |  |  | 0, 4 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 1 | 0-0, 1 |
|  | Доля платежей в каждом предстоящем году не превышает 10% относительно доли платежей в текущем году |
| 2 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1739 | 1623 | 1664 | 1166 | 1686 | 1671 | 1655 | 1639-1600 |
|  | Общее количество семей |  | 618 | 601 | 601 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600-600 |
|  | Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-3 |
| 3 | Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 |
|  | Доля семей – получателей субсидий в предстоящем году не превышает долю семей в предшествующем году |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
|  | Уровень собираемости | % | 93, 8 | 97, 9 | 95, 8 | 96, 8 | 96, 3 | 96, 5 | 96, 4 | 96, 5- 96, 4 |
|  | Уровень собираемости в предстоящем году не ниже среднего значение уровня собираемости за два предыдущих года |

Уровень собираемости в 2014 году – 102 %.

7. Управление Программой и контроль за ее выполнения

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Красноиюсского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Красноиюсского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Красноиюсского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Красноиюсского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноиюсского сельсовета на 2017-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.