ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения села Приисковое

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения села Приисковое:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Раздел 1

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей в осенне-зимней период

а) Климат резко-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и холодной зимой. Среднемесячная температура наружного воздуха в отопительный период, по информации метеорологической станции за последние 5 лет  (2009-2013гг.), составляет -6,3оС.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого +18°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -15°С - -20°С.

Село Приисковое отличается суровостью климата, наличием многолетней мерзлоты.

Характеристика села Приисковое.

На территории муниципальное образование Приисковый сельсовет находится 2 населенных пункта: с. Приисковое и п. Главстан. Административным центром является с. Приисковое.

Приисковое расположено в юго-западной части Орджоникидзевского района – 100км. от административного центра – п. Копьево.

Площадь поселения – 21523 км2.

Численность населения на 2019г. – 504 человек.

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 3,84 км

- водопроводных – 5,0 км

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Орджоникидзевского района с. Приисковое осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые организации, учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Приискового поселения  осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

МКП «Приисковое ЖКХ» расположено по адресу: с. Приисковое, ул. Заводская, 7.

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с. Приисковое.

Тепловая производительность котельной «Центральная» МКП «Приисковое ЖКХ» работающей на твердом топливе определяется производительностью 2-х котлов  КВ-2,5, по 2,5 Гкал/час, что составляет в сумме 5 Гкал/час. Твердое топливо доставляется наземным автотранспортом.

Объекты отапливаемые котельной «Центральная» МКП «Приисковое ЖКХ»

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Центральная Котельная | Администрация Приискового сельсовета КУК "Приисковый сельский Дом культуры" МБОУ "Приисковая СОШ" МБУК " Орджоникидзевская РБ" Приисковая амбулатория ГБУЗ РХ "Копьевская ЦРБ" Администрация МКП "Приисковое ЖКХ" ФГУП "Почта России" Магазин "Ольга" Магазин "ИП Титова Н.Н." Магазин "У Наташи" | 3840 | 1600 | 1700 | МКП «Приисковое ЖКХ» |

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство двух специалистов, являющихся одновременно операторами котельных. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельной – 5 человек. Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС поселка Копьево не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией села Приисковое через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации (or19.ru).

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Приискового сельского совета, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Орджоникидзевского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления с. Приисковое

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Орджоникидзевский РЭС Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 2 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Орджоникидзевский РЭС Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Орджоникидзевский РЭС Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 4 | При поступлении сигнала в Администрацию поселка об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч.30мин. | Глава Администрации поселка |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения | Ч + 2ч.00мин. | МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ поселка Копьево Оперативный штаб КЧС и ОПБ поселка Копьево |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации Приискового сельского совета |
| 8 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакоприемная комиссия Копьевского поселкового совета |
| 9 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО) Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 10 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в послед. сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | МОБ по Орджоникидзевскому району |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Копьевского поссовета | Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Орджоникидзевский РЭС Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
| 1 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ поселка Копьево о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета Оперативный штаб КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 2 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Копьевского поссовета | Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» Орджоникидзевский РЭС Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 3 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района по телефону 63-43-70; | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Копьевского поселкового совета |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и Копьевского поселкового совета |
| 5 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 6 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

# Text boxes

Диспетчерская служба (ЕДДС Орджоникидзевского района)

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку тепловой энергии и обслуживание теплосетей

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку электрической энергии и обслуживание электросетей

Администрация Приискового сельского совета

ремонтные бригады

ремонтные бригады