РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПриИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2026 и на ПЕРСПЕКТИВУ 2030 годы

с. Приисковое, 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 2-3 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Приискового сельсовета | 4 |
| 2.1 | Водоснабжение | 4 |
| 2.2 | Водоотведение | 4 |
| 2.3 | Теплоснабжение | 5-6 |
| 2.4 | Электроснабжение | 6 |
| 2.5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 7 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей | 7-8 |
| 3.0 | Перспективы развития Приискового сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 9 |
| 3.1 | Динамика численности населения | 9 |
| 3.2. | Занятость населения | 9 |
| 3.3 | Прогноз развития застройки | 10 |
| 3.4 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 10 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Приискового сельсовета | 12 |
| 4.1 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 12 |
| 4.2 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 14 |
| 4.3 | Показатели надежности систем ресурсосбережения | 12 |
| 4.4 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 14 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 13 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 13 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 13 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 13 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в утилизации | 14 |
| 5.5 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах в бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях | 14 |
| 6.0. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 14-18 |
| 7.0 | Управление программой | 19 |
| 8.0 | Обосновывающие материалы | 20 |
| 8.1 | Перспективные показатели развития Приискового сельсовета | 20 |
| 8.1.1 | Характеристика Приискового сельсовета | 20 |
| 8.1.2 | Прогноз численности и состав населения | 20 |
| 8.1.3 | Прогноз развития застройки Приискового сельсовета | 21 |
| 8.2 | Прогноз изменения доходов населения | 22 |
| 8.3 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 22 |
|  | Приложение 1к программе | 24-27 |
| 9. | Заключение | 28 |
|  | Таблицы Расчет показателей критериев доступности сПриисковое | 34 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа	комплексного     развития     систем     коммунальной

инфраструктуры  Приискового сельсовета Орджоникидзевского района на2017 – 2021 и на перспективу 2026  годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава муниципального образования  Приисковый сельсовет, в соответствии с Генеральнымпланом  муниципального  образования  Приисковый сельсовет  и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-,электроснабжения,водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Приискового сельсовета.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИИСКОВОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2021 – 2026 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приискового сельсовета на 2021-2026 годы и на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Приискового сельсовета |
| Соисполнители Программы | МКП «Приисковое ЖКХ» |
| Цель Программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Приискового сельсовета(далее – сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиями. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3)показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2030год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2021 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2030 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы 36009505 руб. в том числе: система теплоснабжения- 21132029 руб.: в.т. числе: республиканский бюджет 20946618 руб.; местный бюджет: 185411 руб. система водоотведения- 13091313 руб.: в.т.числе : республиканский бюджет : 13010504 руб.; местный бюджет: 80,809 руб. система водоснабжения-1010102 руб.: в.т.числе : республиканский бюджет: 1000000 руб.; местный бюджет:10102 руб. Сфера сбора и вывоза мусора твердых и бытовых отходов:775163 руб. Федеральный бюджет:514900 руб. Республиканский бюджет: 5200 руб. местный бюджет: 245063 руб. Внебюджетные источники: 10000 руб. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) внедрение энергосберегающих технологий; 6) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 7) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа	комплексного     развития     систем     коммунальной

инфраструктуры  Приискового сельсовета Орджоникидзевского района на2021 – 2026 и на перспективу 2029  годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава муниципального образования  Приисковый сельсовет, в соответствии с Генеральным планом  муниципального  образования  Приисковый сельсовет  и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Приискового сельсовета.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

Жилищно коммунальное хозяйство является одной из самых важных сфер экономики Приискового сельсовета. Жилищно коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но безопасность проживания граждан в своем жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ безопасности и стабильности в обществе.

На территории с. Приисковое предоставлением услуг ЖКХ занимается одна организация МКП «Приисковое ЖКХ»

2.1. Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Централизованное водоснабжение в с Приисковое организовано от водозабора находящегося на р. Правая Сарала. Где установлен водоприемный колодец  от которого проложена труба пвх диам.225 мм. до станции обеззараживания длиной 2,4 км. От станции обеззараживания   вода  поступает в разводящие сети  и далее поступает в дома с. Приисковое.  Общая протяженность водопроводных сетей -6,18 км.

#### Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

С 2010 по  2015 годы  проводилась  реконструкция сетей холодного водоснабжения  5,9 км.

Необходима реконструкция ветхих водопроводных сетей 208 метров и ремонт установкой 5 колодцев.

Перечень программных мероприятий приведен    в приложении № 1 к программе.

2.2. Водоотведение

В Приисковом сельском поселении отсутствуют очистные сооружения. Водоотведение жилого фонда не организовано. Система водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности. Высокий уровень износа объектов водоотведения села и их технологическая отсталость. Загрязнение водных объектов рек поселения остается проблемой   на сегодняшний день.

Необходима модернизация системы водоотведения,  строительство очистных сооружений и прокладка сетей водоотведения на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

Перечень программных мероприятий  приведен    в приложении№ 1 к программе.

2.3.  Теплоснабжение

Теплоснабжение села Приисковое  осуществляется от одной котельной.

Установленная мощность 5 Гкал/час. Оборудование-2 водогрейных котла по 2,5гкал/час. Вид топлива на котельных уголь марки ДСШ.

Схема теплоснабжения открытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 3,84 км.

Дата ввода тепловых сетей- 1987г; реконструкции сетей проводилась с  2009г. по 2015г.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Приискового сельсовета  осуществляется от центральной котельной.

Таблица 1

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел КВ 2,5 | 2018г | 2,5Гкал/час |  | 1,2Гкал/ч |
| 2 | Водогрейный котел КВ 2,5 2020г |  |  |  |

Схема магистральных тепловых сетей в с. Приисковое двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей протяженностью 2,44км.- надземная на низких опорах; 1,4км-подземная  бесканальная, непроходных каналах, Изоляция трубопроводов тепловых сетей-минплита, изовер.

Подача горячей воды осуществляется из системы отопления.

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику

95-70 °С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода-250 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н. в .от. период = -38°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО «Приисковый сельсовет» в двухтрубном исчислении равна 3,84 км, из них надземных -2,44 км, подземных – 1,4 км.

Система теплоснабжения  в Приисковом  сельсовете открытая.

Реконструкция тепловых сетей 2009 -2015г.г. в с. Приисковое  в объеме 3,56 км.привело к обновлению основных фондов до93 %. Остаток изношенных тепловых сетей составляет 7 %.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2016 год являются:

установленная мощность – 5,0 Гкал/ч;

производство тепловой энергии -6,0925 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии -6,0925 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. -0,4827тыс. Гкал;

полезный отпуск -5,4201 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Расчет планового количества потребляемой тепловой энергии, потери тепловой энергии и расход на собственные нужды произведен на основании «Методики определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» утвержденной Заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.

С учетом того, что за период 2021 по 2030 г. г. на территории Приискового сельсовета должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2017по - 2026 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0,1897 тыс. Гкал

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2026 года будет происходить за счет модернизации тепловых сетей с использованием новых технологий.

Анализ существующей системы теплоснабжения, результаты технического аудита по оценке соответствия требованиям нормативно-технической документации в энергетике эксплуатируемых энергоустановок в котельной и сетей теплоснабжения, анализ дальнейших перспектив развития Приискового сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения  требуют дальнейшей реконструкции и строительства сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей.

Уровень стоимости услуг ЖКХ в с. Приисковое выше средне республиканского. Это объясняется затратами на доставку топлива, высокими тарифами на электроэнергию.

#### Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей являются:

#### 1.Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета тепла, воды.

#### 2.Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, строительства  блочно-  модульной  котельной.

#### 3. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

#### Перечень программных мероприятий приведен    в приложении № 1 к программе.

#### 2.4. Электроснабжение

#### Приисковый сельсовет  электрофицирован  на  100% .Протяженность электросетей составляет: -35кВ-27км;-6кВ-2,5км.

#### Эксплуатацию сетей электроснабжения осуществляется от сетей филиала  ОАО МРСК Сибири  « Хакасэнерго».Хакасэнерго отвечает за передачу , распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 6кВ.

#### Потребители Приискового  сельсовета промышленное предприятие, жилые дома, объекты соцкультбыта,гостиницы.

#### 6 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70, СИП от следующих подстанций:

#### - ПС-35/6 кВ  "Приисковая»"  мощностью  4МВА МВА.

В осенне-зимний период в часы максимальных электрических нагрузок подстанции работают в допустимых пределах по нагрузке трансформаторов.

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность трансформаторов указанных подстанций.

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций, а также повышенные   требования   нормативно-технических   документов, касающихся качества электроэнергии, надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции техническому перевооружению и развитию.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное.

В пределах расчетного срока Генерального плана (до 2030 г.) развития муниципального образования  Приисковый сельсовет для Приискового сельсовета приняты следующие показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт  ч/чел в год. Использования максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Анализ существующей системы электроснабжения  Приискового сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Мероприятия по реконструкции и модернизации электрических на территории Приискового  сельсовета не предусмотрены.

2.5 СБОР И ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В с.Приисковое  в апреле 2021 г. началась оказываться услуга по обращению  с твердыми коммунальными

Основными  целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов поселения являются:

1. Приобретение мусорных контейнеров, бункеров и оборудование площадок для сбора мусора.

Перечень программных мероприятий приведен    в приложении№ 1 к программе.

2.6. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ

УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Приисковом сельсовете разработана и утверждена постановлением администрации муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Основными целями Программы являются:

1.Снижение уровня потребления энергоресурсов , повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие основные задачи:

- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: социальная  сфера и жилищный фонд.

Социальная сфера

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, через деятельность которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории сельского поселения.

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Социальная сфера Приискового сельсовета состоит из 1 образовательного учреждения,1 учреждения культуры,1 Приисковая амбулатория, 1почтовое отделение «Почта России».

На объектах социальной сферы значительные финансовые средства тратятся на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Решить данные вопросы без установки приборов учета энергии бывает очень сложно.

Жилищный фонд

Установка  коллективных  приборов  учета  потребления  тепловой, электрической энергии, холодной воды, электроснабжения и газоснабжения по жилым домам характеризуется достаточно низким охватом потребителей. Приборы учета электрической установлены во всех домах и квартирах, приборы учета потребления тепловой энергии отсутствуют, коллективные  приборы  учета потребителей холодной воды отсутствуют.

#### 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

#### 3.1. Динамика  численности населения.

Численность постоянного зарегистрированного населения Приискового сельсовета 2016году составила 572 чел.

#### Таблица 2

#### Численность населения МО Приисковый сельсовет в 2014- 2016гг.

| п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 504 | 480 | 473 |

#### В течение 2018 - 2020 годов численность населения Приискового сельсовета уменьшилось Демографическая ситуация в с. Приисковое характеризуется отсутствием естественного  прироста .Смертность превышала рождаемость.

#### Таблица 3

#### Естественное движение населения муниципального образования

| пп/п | Показатели | ед. изм. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество родившихся | чел. | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Количество умерших | чел. | 14 | 5 | 6 |
| 3 | Естественный прирост убыль (-) населения | чел. | -13 | 0 | -2 |

#### Миграционные процессы  снижают  численность населения Приискового. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

#### По статистическим данным это молодежь 17-25 лет - студенты.

#### Миграционное движение населения	Таблица  4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Прибыло | чел. | 6 | 12 | 4 |
| 22. | Выбыло | чел. | 13 | 36 | 9 |
| 33. | Миграционная убыль | чел. | -7 | -24 | -5 |

#### 3.2. Занятость населения

#### Трудоспособное население составляет- 244  человек, это 52% от общей численности зарегистрированного населения села Приискового. Моложе трудоспособного возраста  составляет 20% от общей численности, 28% составляет население старше трудоспособного возраста. Изменений в численности населения моложе трудоспособного населения и пенсионеров не изменилось за последние 3 года. Трудоспособное население в возрасте 18-25 лет  выбывает для поступления в учебные заведения.

#### Ситуация  на рынке труда в с. Приисковое за последние годы улучшилась по сравнению с прошлыми годами.  Улучшение вызвано открытием  в с. Приисковое предприятия -геологического изучения золоторудных месторождений ЗАО «Саралинский рудник» в котором трудоустроено 40 жителей  села..  В настоящее время ЗАО «Саралинский рудник» нуждается в квалифицированных работниках, в опытных специалистах.

#### На территории села  действуют  10 гостиниц, в которых трудится большое количество жителей села.  Планируется  открытие еще нескольких гостиниц и  в дальнейшем  будут предложены рабочие места. В настоящее время ведется строительство туристических комплексов, в которых задействованы также  рабочие из других населенных пунктов.

3.3. Прогноз развития застройки

По данным администрации жилищный фонд  Приискового сельсовета по состоянию на 01.01.2021 г. составил 29многоквартирных  жилых домов, общей площадью  17861 квадратных метров. В структуре жилищного фонда основная доля преимущественно 2- этажная, в деревянном исполнении 60%,в кирпичном -40%.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 27,4 кв.м.

Количество аварийных жилых домов, признанных до 2012 г. – 6, 2016 г. признано  аварийными 12 жилых домов. В 2016 г. сдан в эксплуатацию 24 квартирный жилой дом, построенный в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Приискового сельсовета»

#### 40 % жилищного фонда поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий, включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения и водоотведения на территории  Приискового сельсовета  рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений.

В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета. Но связи с улучшениями жизненных условий  и присоединения новых абонентов, показатели прогноза спроса на холодную воду к 2026 году увеличатся по сравнению с объемами реализации 2015 г.

Расход водоснабжения  рассчитан  по  укрупненным  показателям.   Результаты расчётов сведены в таблицу 5.

Таблица 5

| №п\П | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | В т.ч. на 1 очередь до 2021 г | На расчетный период и срок до2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды по Приисковому сельсовету | тыс.м3 год | 39,210 | 45,1 | 47,2 |
| 2 | Протяженность сетей | Км. | 6,18 | 8,18 | 19,18 |

Теплоснабжение

На 01.01.2021 г. на территории села Приисковое действует 1 котельная.

Перспективные показатели в системе теплоснабжения представлены в таблице

Таблица 6

| № П\П | Наименование | Единица измерения | Современное состояние 2016 | В том числе на 1 очередь до 2025 г | На расчетный срок до 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Тыс.гкал\год | 6,0925 | 6,2131 | 6,426 |

Электроснабжение

Объем потребления электроэнергии по поселению за 2021 год составил: 1920,25 тыс. кВт ч./ год.

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары(стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2021 годом.

Расходы электроснабжения рассчитаны, также по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу

Таблица 7

| №П/П | Показатели | Ед.измерения | Современное использование 2021 | В т.числе на 1 очередь стр-ва до 2025 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электричества | Тыс.КВ | 1920,25 | 2513,4 | 2840,4 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

4.1. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое  состояние  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  впервую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Приискового сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

-долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.2. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач,поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 8

| Наименование ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении, потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия(отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов тепловой энергии, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов , вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |

4.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2021-2030годы.

Программа инвестиционных проектов   представлена в приложении 1 к программе и состоит из:

- строительства очистных сооружений;

- прокладки канализационных сетей;

- реконструкции ветхих водопроводных сетей;

- установки колодцев.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

В данную    Программу    включены    инвестиционные    проекты, разработаны для   реализации   инвестиционной   программы     по развитию систем теплоснабжения на 2021-2030 годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из реконструкции котельной №1..

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению представлена  в приложении  1  к программе

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям сельского поселения, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в приложении 1 к программе.

5.4. Программа установки приборов учета в многоквартирных

домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих

мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях

В Приисковом сельсовете разработана и реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», утверждённая постановлением администрации Приискового сельсовета от 17.07.2010 № 17(далее – Программа энергосбережения).

Мероприятиями Программы энергосбережения предусматривается завершение оснащения приборами учета муниципальных учреждений, полное оснащение приборами учета жилищного фонда поселения.

6.Источники  инвестиций, тарифы и доступность  программы для населения.

Источниками  инвестиций  должны  являться  собственные  средства предприятий (прибыль, амортизационные  отчисления, снижение  затрат  за  счет  реализации проектов), плата  за подключение(присоединение), бюджетные  средства (местного, регионального, федерального  бюджетов), кредиты, средства  частных  инвесторов.

Единственными  источниками  финансирования  для  системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО  в  поселении в  настоящее время  могут  являться:

- денежные  средства  бюджетов  разных уровней;

- заемные  денежные  средства  кредитных организаций;

- привлеченные  средства  инвесторов;

- прочие  источники  финансирования.

Реализация  проектов  будет  осуществляться:

-действующими  организациями, предоставляющими  коммунальные  ресурсы;

-путем  проведения конкурсов  для  привлечения  сторонних  инвесторов (в том  числе  организаций и индивидуальных предпринимателей  по  договорам  коммерческой концессии).

Прогноз  совокупного  платежа  граждан за  потребленные  коммунальные  услуги  определен путем  суммирования платежей населения  по  каждому  из  видов  коммунальных  услуг,  оказываемых  населению.

Платеж  населения, проживающего  в  благоустроенном  жилфонде,  по  каждому  виду  услуг определен  как  произведение  среднего или нормативного потребления  ресурса (в расчете  на  одного  человека)  на  проект  тарифа  на  соответствующую  услугу  для  населения. Прогноз  тарифов  на  коммунальные  услуги  осуществлен  согласно прогнозу социально-экономического развития Российской  Федерации на  2021 год и на  плановый  период 2022 и 2023  годов и прогнозу  долгосрочного социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года.

Информация  о  тарифах  на  коммунальные  услуги для  населения  с.Приисковое  представлена  в таблице  9

Таблица    9

| наименование услуги | ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| холодное водоснабжение | руб/м3 | 7,16 | 7,60 | 8,06 | 8,44 | 8,84 | 9,22 | 9,62-11,24 |
| Горячее водоснабжение | руб/м3 | 85,68 | 90,99 | 96,45 | 100,98 | 105,73 | 110,28 | 115,02-134,43 |
| теплоснабжение | руб/Гкал | 1524,40 | 1586,90 | 1648,79 | 1709,80 | 1797,00 | 1886,85 | 1979,31-2349,05 |
| электроснабжение | руб/кВт.ч | 1,345 | 1,439 | 1,525 | 1,616 | 1,692 | 1,772 | 1,855 2,202 |
| газоснабжение | руб/кг | 40,20 | 42,53 | 44,99 | 47,60 | 50,04 | 52,33 | 54,48 62,58 |

Одним  из  важнейших  требований  к  программам  комплексного  развития  коммунальной  инфраструктуры поселений  является обеспечение  доступности  для  граждан  прогнозируемой  платы  за потребляемые  коммунальные  услуги.

Критерий  экономической  доступности  услуг  организаций коммунального  комплекса, отражающий   доступность  оплаты  потребителями  стоимости  коммунальных  услуг, - доля  расходов  на оплату  указанных услуг в  совокупном  доходе населения.

В соответствии  с  приказами  Государственного  комитета  по  тарифам и энергетике  Республики Хакасия  от  20.06.2011 № 33/1-к  «Об  установлении  системы  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги»  и  № 33/2-к «Об  утверждении  методических рекомендаций  для  расчета показателей  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги», установлена система  критериев доступности для  населения платы за коммунальные услуги, в которую  включены  следующие  критерии доступности:

-доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе  семьи, данный  показатель   в  предстоящем  году не  может  увеличиться  более  чем  на  10%  по  сравнению  с  аналогичным  показателем  в текущем  году;

-доля  получателей  субсидий  на оплату  коммунальных  услуг  в  общей  численности населения , данный  показатель  в  предстоящем  году  не  превышает  аналогичный  показатель в предшествующем  году;

-уровень  собираемости  платежей  за  коммунальные  услуги, данный  показатель в  предстоящем  году  не  может  быть  ниже  среднего  значения  аналогичного  показателя  за  два предыдущих  года.

Для  расчета  доли  расходов  за  коммунальные  услуги  в  совокупном  доходе  семьи принимается  среднедушевой  доход  по  Орджоникидзевскому  району за 2020 год  в  размере 9768 рублей согласно  данных  прогноза  социально-экономического  развития Орджоникидзевского  района  на 2021 год и плановый период 2018 и 2019 годов. (Справочно: по  Республике Хакасия  за  2020 год среднедушевой доход по данным  Хакасстата составил  20649 рублей) .

Динамика  платежей  населения  за  коммунальные  услуги с.Приисковое  и  расчет показателей  критериев  доступности  представлены   в  таблицах  10 и 11.

Таблица 10

Расчет  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  , проживающих  в  многоквартирных  домах,

оборудованных  централизованным  холодным  и  горячим  водоснабжением, централизованным  отоплением  и  газовыми  плитами

| год | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за коммунальные услуги на семью из трех человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб за Гкал | норматив- ное потреб- ление, Гкал /м2 на 1 чел - 18 кв.м. | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб- ление, м3/чел | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб- ление, м3/чел | тариф, руб за кВт.час | норматив- ное потреб- ление, кВт.ч/чел | тариф, руб за кг | норматив- ное потреб- ление, кг/чел |  |
| 2021 | 1524,40 | 0,04 | 85,68 | 2,04 | 7,16 | 3,57 | 1,345 | 123 | 40,20 | 6,8 | 5210,13 |
| 2022 | 1586,90 | 0,04 | 90,99 | 2,04 | 7,60 | 3,57 | 1,439 | 123 | 42,53 | 6,8 | 5464,56 |
| 2023 | 1648,79 | 0,04 | 96,45 | 2,04 | 8,06 | 3,57 | 1,525 | 123 | 44,99 | 6,8 | 5718,50 |
| 2024 | 1709,80 | 0,04 | 100,98 | 2,04 | 8,44 | 3,57 | 1,616 | 123 | 47,60 | 6,8 | 5968,90 |
| 2025 | 1797,00 | 0,04 | 105,73 | 2,04 | 8,84 | 3,57 | 1,692 | 123 | 50,04 | 6,8 | 6268,43 |
| 2026 | 1886,85 | 0,04 | 110,28 | 2,04 | 9,22 | 3,57 | 1,772 | 123 | 52,33 | 6,8 | 6570,66 |
| 2027 | 1979,31 | 0,04 | 115,02 | 2,04 | 9,62 | 3,57 | 1,855 | 123 | 54,48 | 6,8 | 6878,15 |
| 2028 | 2072,33 | 0,04 | 119,97 | 2,04 | 10,03 | 3,57 | 1,942 | 123 | 56,60 | 6,8 | 7189,11 |
| 2029 | 2165,58 | 0,04 | 125,13 | 2,04 | 10,46 | 3,57 | 2,034 | 123 | 58,64 | 6,8 | 7502,28 |
| 2030 | 2258,70 | 0,04 | 130,51 | 2,04 | 10,91 | 3,57 | 2,129 | 123 | 60,64 | 6,8 | 7817,02 |

Справочно:

Среднее  потребление  коммунальных  услуг  гражданами, проживающими  в  благоустроенных  многоквартирных  домах  с.Приисковое  за  2015 год:

Холодное водоснабжение – 17971 куб.м  : 420 чел.  : 12 мес. = 3,57 куб.м.

Горячее  водоснабжение  - 7043 куб.м. : 288 чел : 12 мес. = 2,04 куб.м.

Таблица 11

Расчет  показателей  критериев  доступности для  населения

платы  за  коммунальные  услуги по  Приисковому  сельсовету

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
|  | Среднемесячный платеж за комуслуги семьи из трех человек | Руб. |  | 5210,13 | 5464,56 | 5718,50 | 5968,90 | 6268,43 |  |  |
|  | Среднедушевой денежные доход на 1 человека в месяц | Руб. | 9768 | 9935 | 10094 | 10256 | 10440 | 10628 |  |  |
|  | Доход семьи из 3-х человек | Руб. | 29304 | 29805 | 30282 | 30768 | 31320 | 31884 |  |  |
|  | Доля платежей за коммунальные услуги в доходе семьи | % |  | 17,5 | 18 | 18,6 | 19,1 | 19,7 |  |  |
|  | Превышение доли платежа к предыдущему году |  |  |  | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |  |  |
|  | Доля платежей в каждом предстоящем году не превышает 10% относительно доли платежей в текущем году |
| 2 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
|  | Численность постоянного населения | чел | 473 | 470 | 450 | 469 | 469 | 469 |  | 569- 569 |
|  | Общее количество семей | ед | 212 | 210 | 219 | 219 | 219 | 219 |  | 219 - 219 |
|  | Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | ед | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |  | 38- 38 |
|  | Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |  | 17,4 – 17,4 |
|  | Доля семей – получателей субсидий в предстоящем году не превышает долю семей в предшествующем году |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
|  | Уровень собираемости | % | 98 | 97,8 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
|  | Уровень собираемости в предстоящем году не ниже среднего значение уровня собираемости за два предыдущих года |

Собираемость за 2021 го

7.Управление программой

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет администрация Приискового сельсовета.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Приискового сельсовета.

Муниципальный заказчик программы:

-обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

-вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

-формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

-ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

-осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Приискового сельсовета, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТБО.

Исполнители Программы:

-подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

-уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

-несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

-Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным. Исполнители Программы представляют в администрацию Приискового сельсовета сведения о реализации Программы.

Контроль   за   ходом   реализации   Программы   осуществляет администрация Приискового сельсовет

8.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

8.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

8.1.1. Характеристика Приискового сельсовета

На территории муниципального образование Приисковый сельсовет находится 2 населенных пункта: с.Приисковое и п. Главстан. Административным центром является с. Приисковое.

Приисковое расположено в юго- западной части Орджоникидзевского района – 110 км.от административного центра – пгт. Копьево.

На севере граница с. Приисковое  проходит по лесному массиву хребта Кузнецкого Алатау на протяжении 4км., по границе с Кемеровской областью и уходит на северо- восток по ручью Постоянный на протяжении 4,5 км., который впадает в реку Левая Сарала, далее поворачивает на восток по реке Левая Сарала до впадения в реку Правая Сарала, протяженностью 7км. На востоке граница проходит по горе Долгая на протяжении  6,5 км., граничит с Орджоникидзевским сельсоветом на протяжении 26,3 км.и проходит до границы между Саралинским и Копьевским лесхозами по ручьям Верхний Промысловый. На юго-западе и юге граница проходит по урочищу Боровое, горе Заозерная ( хребту Кузнецкого Алатау) до границы с Кемеровской областью.

На западе граница проходит по границе с Кемеровской областью на протяжении 2,1 км.по горам Ивановская, Трансвальская, золотой Рог до северной границы с Приисковое.

Село Приисковое отличается суровостью климата, наличием многолетней мерзлоты и обилием осадков как в летнее время, так и в зимнее. Лето короткое и дождливое. Зима сопровождается сильными буранами и снегопадами, которые нередко приостанавливают движение на дорогах.

Село Приисковое располагается в 110 км от ближайшей железнодорожной станции Копьево и связан с ней шоссейной дорогой, частично покрытой асфальтом. Дорога доступна для движения автотранспорта в любое время года. Зимой наблюдаются сильные снежные заносы на участке Приисковый – Главстан.

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории МО Приисковый сельсовет по состоянию на 2016 г ,организаций розничной торговли (магазинов )3, в том числе 2 кафе.  В настоящее время действуют 9 гостиниц.

30% населения продолжают работать на предприятии ЗАО «Саралинский рудник».10% зарегистрированных на территории муниципального образования  жителей села вынуждены работать вахтовым методом. С открытием новых рабочих мест и повышение уровня заработной платы  может изменить ситуацию на рынке труда муниципального образования., Село Приисковое одно из самых привлекательных регионов края для организации  туризма,  а также активного отдыха на природе.  Спрос на данный вид отдыха стабилен и ежегодно растет, в последние годы увеличился поток иностранных туристов.

Благоприятные климатические условия, живописные ландшафты  – все это при наличии комфортных условий для отдыха сделает территорию Приискового сельсовета   привлекательной для развития туризма.

Село Приисковое отличается суровостью климата, наличием многолетней мерзлоты , зима сопровождается сильными буранами и снегопадами. Это благоприятно  влияет на развитие зимнего вида спорта.

8.1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз.

Среднегодовая численность населения Приискового сельсовета  в 2021 году составила 473 человек.

Средний размер семьи в сельском поселении 2,64 человека.

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает,

что при самых значительных позитивных изменениях в процессах рождаемости и смертности показатель естественного движения населения не принимает положительного значения ни на одном из прогнозируемых интервалов. Увеличение численности населения территории планирования будет происходить главным образом за счет миграционного прироста.

Расчет перспективной численности населения  Приискового сельсовета с учетом демографической обстановки.

Таблица 12

| Населенный пункт | Базовый период21г. | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Приисковое | 473 | 469 | 469 |

Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится до 2026 года. Основой оптимистичного прогноза является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

8.1.3. Прогноз развития застройки  Приискового сельсовета

По данным администрации жилищный фонд Приискового сельсовета по состоянию на 01.01.2021 г. составил 29 жилых строений общей площадью 17861 тыс. м2. Жилищный фонд Приискового сельсовета  представлен многоквартирными домами, преимущественно двухквартирными, в деревянном исполнении

Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 27,4 кв.м. Жилищный фонд характеризуется  средней степени благоустройства.

Таблица 13

| Общая площадь жилого фонда | Убыль жилого фонда | Новое жилищное строительство | Общая площадь жилищного фонда на расчетный период | Проектная обеспеченность Кв. м./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15983кв. м. | 951 | 1156 кв. м. | 17 км. | 18кв.м. |

К системе тепловодоснабжения предприятия подключено 20 жилых домов, дом культуры, больница, 3-х этажная школа, здание администрации, 2 гостиницы.  Удельный вес площади (весь жилищный фонд ) оборудованный    водопроводом 97,4%, отоплением38 %, электроснабжение 100%

Показатели сферы жилищно коммунального хозяйства с. Приисковое.

Отрасль жилищно- коммунального хозяйства Приискового сельского поселения

Таблица 14

| Показатель | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием, тыс.кв.м. | % к жилищному фонду |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 17861 | 67% |
| Отопление и ГВС | 9,676 | 53% |
| Электроснабжение | 16,188 | 100% |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных.

Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья.

В 2016 г. сдан в эксплуатацию 24 квартирный жилой дом, построенный в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Приискового сельсовета». 24 семьи , проживающие в аварийных домах были переселены в новое жилье.

Таблица 15

| № | Показатели | Ед.изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода | Кв.м./ чел | 27,4 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд | Тыс. кв.м | 3312,44 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | Тыс. кв. | 17,861 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства | Тыс.кв. | 5,2754 |

8.2. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия  «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения» и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республики Хакасия  величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению  за 2016 год составила 7500 р.

8.3.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели на коммунальные услуги показаны в таблице.

Перспективные показатели протяженности   сетей, объектов коммунальной  инфраструктуры показаны в таблице 16

Таблица 16

|  | Базовый период 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 52021 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, п. м. | 6180 | 6180 | 6680 | 7180 | 7680 | 8180 | 10180 |
| Водоотведение, п. м. | 6018 | 6180 | 6680 | 7180 | 7680 | 8180 | 10180 |
| Теплоснабжение, п.м. | 3840 | 3840 | 4140 | 4540 | 5000 | 5000 | 6540 |

Наружные сети водоотведения принимаются равным водоснабжению

Приложение  1 к программе

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения на территории Приискового сельсовета (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация № п/п Наименование мероприятия Ед изм Цели реализации мероприятия Источники финансир. Объемы финансирования ,тыс.руб. Всего 2021г. 2022г. 2023 г. 2024г. 2025 г. 2026-2030 1 Система теплоснабжения республиканский бюджет 20946618 4785000 8080808 8080808 0 0 0 бюджет поселения 185411 175411 5000 5000 0 0 0 1.1. Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии шт. Учет расходов тепловой энергии республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 бюджет поселения 33343 33743 0 0 0 0 0 1.2. Реконструкция камер и короба шт. Уменьшение теплопотерь республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 1.3. Установка общедомовых приборов учета воды шт. Учет расхода воды республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 1.4. Строительство блочно- модульной котельной шт. Оптимизация удельного расхода топлива, повышение работы котельной республиканский бюджет 0 0 8085808 8085808 0 0 0 бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной шт. Оптимизация удельного расхода топлива, повышение работы котельной республиканский бюджет 410000 410000 0 0 0 0 0 бюджет поселения 39512 4142 35370 0 0 0 0 0 1.60 На разработку проектно- сметной документации на строительство (реконструкции) котельной с.Приисковое Оптимизация удельного расхода топлива повышение работы котельной республиканский бюджет 4375000 4375000 0 0 0 0 0 Бюджет поселения 44193 44193 0 0 0 0 0 1.7 Проверка сметной документации на установку экономайзера и центробежного насоса ЖКХ неустойка бюджет поселения 30304 30304 10014 0 0 0 0 0 1.8 Судебные расходы ( исполнение судебных актов) бюджет поселения 12645 12645 5000 5000 0 0 0 1.9 Оплата неустойки и госпошлины бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 1.10 Возмещение убытков ЖКХ бюджет поселения 5000 5000 0 0 0 0 0 2 Система водоотведения республиканский бюджет 13010504 7960000 2525252 2525252 0 0 0 бюджет поселения 80809 80809 0 0 0 0 0 2.1. Разработка проектно-сметной документации на очистные сооружения шт. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и водных объектов республиканский бюджет 7960000 7960000 0 0 0 бюджет поселения 80809 80809 0 0 8 0 0 2.2. Строительство очистных сооружений Прокладка канализационных сетей м В целях предотвращения загрязнения окружающей среды водных объектов республиканский бюджет 2525252 0 2525252 2525252 0 0 0 Бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 3 Система водоснабжения Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды республиканский бюджет 10000000 1000000 0 0 0 0 0 бюджет поселения 10102 10102 0 0 0 0 0 3.1 Капитальный ремонт системы водоснабжения м Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды республиканский бюджет 1000000 1000000 0 0 0 0 бюджет поселения 10102 10102 0 0 0 0 0 4 Сфера сбора и вывоза мусора твердых и бытовых отходов В целях предотвращения загрязнения окружающей среды Федеральный бюджет 514900 514900 0 0 0 0 0 республиканский бюджет 5200 5200 0 0 0 0 0 бюджет поселения 212000 33063 212000 33063 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 10000 10000 0 0 0 4.1. Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов шт. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды Федеральный бюджет 514900 514900 0 0 0 0 0 республиканский бюджет 5200 5200 0 0 0 0 бюджет поселения 245963 212900 33063 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 100000 10000 0 0 0 0 0 4.2. Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора шт. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 Итого Федеральный бюджет 514900 514900 0 0 0 0 республиканский бюджет 34962320 13750200 10606060 10606060 0 0 0 бюджет поселения 522285 512285 5000 5000 0 0 Внебюджетные источники 10000 10000 0 0 0 0 Всего 36009505 14787385 10611060 10611060 0 0 0

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приискового сельсовета на 2017-2021 г. и перспективу до 2026 г. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Приискового сельсовета;

-создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

-улучшение экологической ситуации на территории Приискового сельсовета;

-принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

-инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступных данных услуг для потребителей;

-осуществление бюджетной политики Приискового сельсовета в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств республиканского  и федерального бюджетов;

-повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий;

-повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры Приискового сельсовета;

-расширения номенклатуры, увеличение объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.