РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН ПРИИСКОВЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

Схема

теплоснабжения

СЕЛО ПРИИСКОВОЕ 2022-2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Оглавление | 2 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского района село Приисковое | 3-5 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 6-7 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 8 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 8-10 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 10-11 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 11 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 11 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 12 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 12 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям | 12 |
| Раздел 11. Расчёт надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения | 13 |
| Раздел 12. Сценарий развития аварий на системах теплоснабжения План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения территории Копьевского поссовета | 14 |
| Раздел 13. График проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на 2020-2023гг. | 25 |
| Раздел 14 Схема теплоснабжения с. Приисковое | 26-28 |

Схема теплоснабжения Орджоникидзевского района с. Приисковое

на 2022-2025 года

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского района село Приисковое.

1.1.Существующее состояние.

Орджоникидзевский район расположен в северо-восточной  части респ. Хакасии.

Территория села составляет  90 Га. численность постоянно проживающего населения – 480 человек. В пос. Приисковый находится одна «Центральная» котельная по ул. Центральная-22.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Орджоникидзевского района села Приисковое осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и  часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые организации, учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Приискового поселения  осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

МКП «Приисковое ЖКХ».расположено по адресу: с. Приисковое ул. Заводская д.№7

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с. Приисковом.

В системе теплоснабжения с.Приискового насчитывается 1 муниципальная котельная находящаяся по адресу ул. Центральная д. №22:

Перечень потребителей тепловой энергии отапливаемых

котельной «Центральная» МКП «Приисковое ЖКХ»

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная «Квартальная» | Администрация Приискового с/совета (Сельсовет) Администрация Приискового с/совета (Клуб) Приисковая Амбулатория ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» МБОУ «Приисковая СОШ» Администрация Приискового сельсовета (пустующая площадь S=75,1м2) Магазин ИП Титова Н.Н. Участок полиции Пожарно - спасательный пост ФГУП «Почта России» Гостиница «Sled- Hotel» Гостиница «Муравейник-Краб» Гостиница «Снежный Избасс» Жилищный фонд: 1.улица Заводская 5-18-ти квартирный жилой дом 2. улица Заводская 6-24-х квартирный жилой дом 3. улица Заводская 11-12-ти квартирный жилой дом 4. улица Заводская 12-8-ми квартирный жилой дом 5. улица Центральная 2-12-ти квартирный жилой дом 6. улица Центральная 3-12-ти квартирный жилой дом 7. улица Центральная 4-12-ти квартирный жилой дом 8. улица Центральная 5-12-ти квартирный жилой дом 9. улица Центральная 6-12-ти квартирный жилой дом 10. улица Центральная 6А-18-ти квартирный жилой дом 11.улица Центральная 21-8-ми квартирный жилой дом 12. улица Советская 2-8-ми квартирный жилой дом 13. улица Советская 4-8-ми квартирный жилой дом 14. улица Советская 8-8-ми квартирный жилой дом 15. улица Зеленая 7-24-х квартирный жилой дом 16. улица Советская 1-2-х квартирный жилой дом 17. улица Центральная 18-2-х квартирный жилой дом | 3840 | 1954 | 1886 | МКП «Приисковое ЖКХ» |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Наименование предприятия | Тариф, установленный с учетом передачи (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2021 | с 01.07.2022 | с 01.07.2023 |
| 1. | МКП « Приисковое ЖКХ» | 2794,99-для юр. лиц 1862,63-для физ. лиц | 2876,91для юр. лиц 1924,10-для физ. лиц | 2876,91-для юр. лиц 1987,59-для физ. лиц |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления котельной.

|  | 2019 Факт | 2020 Факт | 2021 Факт | 2022 Ожид. | 2023 Ожид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6514,6 | 6166,7 | 6146,6 | 6818,39 | 7255,26 |
| Потребления тепловой энергии, Гкал | 6069,7 | 5743,9 | 5725,2 | 6133,53 | 6570,40 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 444,9 | 422,8 | 421,4 | 684,86 | 684,86 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом с. Приисковое  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, строительство которых планируется в ближайшие годы, подключение предлагается осуществить от магистральных сетей центральной котельной.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| ул. Заводская 12 459м. | - |  | ул. Центральная 3;2 670 м. |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» ул. Центральная 22 | 4,7 | В работе |

Большая часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  с. Приисковое Орджоникидзевского района осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ». МКП «Приисковое ЖКХ» является  теплоснабжающей организацией на территории с. Приисковое Орджоникидзевского района.

Модернизация системы теплоснабжения   Орджоникидзевского   района с.Приисковое не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут корректироваться, так как в Генеральном плане  Орджоникидзевского района   предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная «Центральная», ул. Центральная 22 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче Гкал (%) |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» ул. Центральная 22 | 684,86 (7,4) |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельной Орджоникидзевского района нет

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района с.Приисковое предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Согласно технического заключения здание котельной признано аварийным.

Капитальный ремонт здания не планируется. Строительство новой котельной планируется в 2022-2023гг.

4.2.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.3.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами п. Приисковое  предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установлен-ная мощность (Гкал/ч) | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» ул. Центральная д.№22 | КВм-2,9МВт КВм-2,5КБ | 1 1 | 2018 2019 | 2,5 2,2 | 1,6 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведено в декабре 2020 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура воздуха, (С | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, (С |
| --- | --- | --- |
| + 8 | 60,0 | 55,0 |
| + 7 | 60,0 | 54,6 |
| + 6 | 60,0 | 54,2 |
| + 5 | 60,0 | 53,8 |
| + 4 | 60,0 | 53,3 |
| + 3 | 60,0 | 53,9 |
| + 2 | 60,0 | 53,5 |
| + 1 | 60,0 | 52,1 |
| 0 | 60,0 | 51,7 |
| - 1 | 60,0 | 51,3 |
| - 2 | 60,0 | 50,8 |
| - 3 | 60,0 | 50,4 |
| - 4 | 60,0 | 50,0 |
| - 5 | 60,0 | 49,6 |
| - 6 | 60,0 | 49,2 |
| - 7 | 60,0 | 48,8 |
| - 8 | 60,0 | 48,3 |
| - 9 | 61,0 | 48,9 |
| - 10 | 62,1 | 49,6 |
| - 11 | 63,3 | 50,4 |
| - 12 | 64,5 | 51,1 |
| - 13 | 65,6 | 51,9 |
| - 14 | 66,8 | 52,6 |
| - 15 | 67,9 | 53,3 |
| - 16 | 69,0 | 54,0 |
| - 17 | 70,2 | 54,7 |
| - 18 | 71,3 | 55,5 |
| - 19 | 72,4 | 56,2 |
| - 20 | 73,5 | 56,9 |
| - 21 | 74,6 | 57,5 |
| - 22 | 75,7 | 58,2 |
| - 23 | 76,8 | 58,9 |
| - 24 | 77,9 | 59,6 |
| - 25 | 79,0 | 60,3 |
| - 26 | 80,1 | 60,9 |
| - 27 | 81,2 | 61,6 |
| - 28 | 82,3 | 62,3 |
| - 29 | 83,4 | 62,9 |
| - 30 | 84,4 | 63,6 |
| - 31 | 85,5 | 64,3 |
| - 32 | 86,6 | 64,9 |
| - 33 | 87,6 | 65,6 |
| - 34 | 88,7 | 66,2 |
| - 35 | 89,8 | 66,8 |
| - 36 | 90,8 | 67,5 |
| - 37 | 91,9 | 68,1 |
| - 38 | 92,9 | 68,7 |
| - 39 | 94,0 | 69,4 |
| - 40 | 95,0 | 70,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» ул. Центральная №22 | 4,7 | 4,7 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов Орджоникидзевского района с. Приисковое рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральными планами  Орджоникидзевского района с.Приисковое  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района с. Приисковое не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселка по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива (основной) | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» ул. Центральная д.№22 | уголь бурый, орех мелкий | 2449,0 | уголь бурый | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов Орджоникидзевского района с. Приисковое , т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Орджоникидзевского района.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  с. Приисковое осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МКП«Приисковое  ЖКХ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» ул. Центральная д.№22 | 4,7 | 1,6 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Орджоникидзевского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 11.   Расчёт надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения.

С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на  котельный проводятся следующие мероприятия. Организовано круглосуточное сменное дежурство на объекте. Работники обучены, аттестованы. Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж. Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем. Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе. Проводится ежемесячный обход и осмотр сетей и колодцев. Ограничен доступ посторонних лиц в  здание  котельной МКП «Приисковое ЖКХ». Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях МКП «Приисковое ЖКХ»  постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах МКП «Приисковое ЖКХ». Руководящим составом МКП «Приисковое ЖКХ»  организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни. Для ликвидации последствий аварий  создан  аварийный запас материально – технических ресурсов.

Расчет надежности теплоснабжения.

Оценка надежности системы теплоснабжения п. Приисковый

- Интенсивность отказов системы теплоснабжения – Котк=1,0

- Относительный аварийный недоотпуск тепла – Кнед=1,0

- Надежность электроснабжения источников тепловой энергии котельной «котельная п. Приисковый» - II категория – Кэ=1,0

- Надежность водоснабжения источников тепловой энергии (водозабора) – Кв=0,1

- Надежность теплоснабжения источников тепловой энергии – Кт=1

- Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей –Кб=0,9

- Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек –Кр=0,9

- Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием  ветхих, подлежащих замене трубопроводов –Кс=1

- Надежность системы теплоснабжения:

Кнод=(1,0+1,0+1,0+1,0+1+0,9+0,9+1)/8=0,9

Надежные

Раздел 12. Сценарий развития аварий на системах теплоснабжения

План  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения территории Приискового сельсовета

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

В целях ликвидации последствий аварийных ситуаций разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения территории Приискового сельсовета.

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения села Приисковое

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения села Приисковое:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей в осенне-зимней период

а) Климат резко-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и холодной зимой. Среднемесячная температура наружного воздуха в отопительный период, по информации метеорологической станции за последние 5 лет  (2017-2021гг.), составляет -6,0оС.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого +13,5°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -13,3°С - -18,2°С.

Село Приисковое отличается суровостью климата, наличием многолетней мерзлоты.

Характеристика села Приисковое.

На территории муниципальное образование Приисковый сельсовет находится 2 населенных пункта: с. Приисковое и п.Главстан. Административным центром является с. Приисковое.

Приисковое расположено в юго-западной части Орджоникидзевского района – 100км. от административного центра – п. Копьево.

Площадь поселения – 215,23 км2.

Численность населения на 2022г. – 428 человек.

Число источников:

- теплоснабжения – 1

- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 1

Протяженность сетей:

- тепловых в  двухтрубном исчислении – 1,92км

- водопроводных – 6,18 км

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Орджоникидзевского района с. Приисковое осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые организации, учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Приискового поселения  осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

МКП «Приисковое ЖКХ» расположено по адресу: с. Приисковое, ул. Заводская, 7.

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с. Приисковое, ул Центральная-22

Тепловая производительность котельной «Центральная» МКП «Приисковое ЖКХ» работающей на твердом топливе определяется производительностью 2-х котлов : КВм-2,5 №1 (установлен 2018 году), и КВм-2,5КБ №2 (установлен в 2019 году), что составляет в сумме 4,7 Гкал/час. Твердое топливо доставляется наземным автотранспортом.

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство двух специалистов, являющихся одновременно операторами котельных. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельной – 5 человек. Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС поселка Копьево не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией села Приисковое через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации (or19.ru).

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Приискового сельского совета, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Орджоникидзевского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления с. Приисковое

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Филиала ОАО «МРСК Сибири» Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 2 | Усиление ДДС, АДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Филиал ОАО «МРСК Сибири» Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Филиал ОАО «МРСК Сибири» Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 4 | При поступлении сигнала в Администрацию поселка об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч.30мин. | Глава Администрации поселка |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения | Ч + 2ч.00мин. | МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ села Приисковое Оперативный штаб КЧС и ОПБ села Приисковое |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава администрации Приискового сельского совета |
| 8 | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакоприемная комиссия Приискового сельского совета |
| 9 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО) Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Приискового сельского совета Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 10 | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в послед. сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | МОБ по Орджоникидзевскому району |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Копьевского поссовета | Филиал ОАО «МРСК Сибири» Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
| 1 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ поселка Копьево о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Приискового сельского совета Оперативный штаб КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 2 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Копьевского поссовета | Филиал ОАО «МРСК Сибири» Администрация Приисковый сельсовет МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 3 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС Орджоникидзевского района по телефону 63-43-70; | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Приискового сельского совета |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и Приискового сельского совета |
| 5 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 6 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период с.Приисковое

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Номер очереди | Величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II категория |
| Приисковая СОШ | 2,5 | 2,5 | 2 | 89% | Директор МКП «Приисковое ЖКХ» А.С. Сонич тел. 8-9233915899 Мастер котельной А.В. Богданов тел. 8-9233985862 |
| Администрация Приискового сельсовета | 0,16 | 0,16 | 2 | 89% |  |
| Амбулатория | 0,72 | 0,72 | 2 | 89% |  |
| Почта России | 0,25 | 0,25 | 2 | 89% |  |
| Пожарно спасательный пост | 0,25 | 0,25 | 2 | 89% |  |
| Центральная 2 | 0,05 | 0,05 | 2 | 89% |  |
| Центральная 3 | 0,04 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Центральная 4 | 0,05 | 0,05 | 2 | 89% |  |
| Центральная 5 | 0,03 | 0,03 | 2 | 89% |  |
| Центральная 6 | 0,06 | 0,06 | 2 | 89% |  |
| Центральная 6-А | 0,06 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Центральная 21 | 0,04 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Советская 2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Советская 4 | 0,03 | 0,03 | 2 | 89% |  |
| Советская 8 | 0,03 | 0,03 | 2 | 89% |  |
| Заводская 5 | 0,06 | 0,06 | 2 | 89% |  |
| Заводская 6 | 0,06 | 0,06 | 2 | 89% |  |
| Заводская 11 | 0,05 | 0,05 | 2 | 89% |  |
| Заводская 12 | 0,04 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Зеленая 7 | 0,06 | 0,04 | 2 | 89% |  |
| Гостиница «След Скул» | 2,56 | 2,56 |  |  |  |
| Гостиница «Снежный Избасс» | 2,56 | 2,56 |  |  |  |
| Гостиница « Муравейник-Краб» | 2,56 | 2,56 |  |  |  |
| III категория |
| Магазин Титтова НН | 0,11 | 0,11 | 3 | 89% | Директор МКП «Приисковое ЖКХ» А.С. Сонич Тел.8-9233915899 Мастер котельной А.В. Богданов Тел 8-9233985862 |
| Участок Полиции | 0,14 | 0,14 | 3 | 89% |  |
| Магазин (п/совет) | 0,10 | 0,10 | 3 | 89% |  |

Раздел 13. График проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на  2020-2023гг.

ГРАФИК

проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

на  2020-2023гг.

| участок | Руководители тренировок | распределение по месяцам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная МКП «Приисковое ЖКХ» | Начальник МКП «Приисковое ЖКХ» |  |  | ** |  |  |  |  |  | ** |  |  |  |

Раздел.14. Схема теплосетей с. Приисковое

Характеристика тепловой сети по состоянию на 01.02.2022 г.

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D , мм | Условный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТК1-ТК5 | 273 | 250 | 70 | Минвата |
| 2 | ТК5-ТК7 | 273 | 250 | 54 | Минвата. |
| 3 | ТК7-ТК8 | 219 | 200 | 24 | Минвата.жесть |
| 4 | ТК8-ТК9 | 219 | 200 | 30 | Минвата.жесть |
| 5 | ТК9-ТК10 | 219 | 200 | 34 | Минвата.жесть |
| 6 | ТК10-ТК11 | 219 | 200 | 24 | Минвата.жесть |
| 7 | ТК11-ТК12 | 133 | 125 | 72 | Минвата.жесть |
| 8 | ТК12-ТК13 | 108 | 100 | 34 | Минвата.жесть |
| 9 | ТК13-ТК14 | 76 | 65 | 80 | Минвата.жесть |
| 10 | ТК11-ТК15 | 159 | 150 | 80 | Минвата.жесть |
| 11 | ТК15-ТК16 | 159 | 150 | 57 | Минвата.жесть |
| 12 | ТК16-ТК16а | 159 | 150 | 18 | Минвата |
| 13 | ТК16а-ТК 17 | 159 | 150 | 42 | Минвата |
| 14 | ТК17-ТК18 | 159 | 150 | 22 | Минвата.жесть |
| 15 | ТК-18-ТК-19 | 133 | 125 | 80 | Минвата |
| 16 | ТК-19-ТК-20 | 108 | 100 | 58 | Минвата |
| 17 | ТК-20-ТК-21 | 108 | 100 | 8 | Минвата |
| 18 | ТК21-ТК22 | 108 | 100 | 52 | Минвата |
| 19 | ТК1-Центральная,21 | 57 | 50 | 60 | Пенополеуретан |
| 20 | ТК-5-Центральная-19 | 89 | 80 | 60 | Пенополеуретан |
| 21 | ТК7-Советская,2 | 57 | 50 | 10 | Пенополеуретан |
| 22 | ТК-9-Советская,4 | 57 | 50 | 20 | Пенополеуретан |
| 24 | ТК-14-Советская8 | 57 | 50 | 20 | Пенополеуретан |
| 25 | ТК-14-Заводская 9 | 57 | 50 | 20 | Минвата |
| 26 | ТК-14-Заводская 12 | 57 | 50 | 30 | Минвата |
| 27 | ТК16а Заводская 15 | 76 | 65 | 150 | Минвата |
| 28 | ТК-11-Советская,1 | 57 | 50 | 30 | Минвата |
| 29 | ТК-22-Центральная 5 | 76 | 65 | 12 | Минвата |
| 30 | ТК-13-Заводская,11 | 57 | 50 | 20 | Минвата |
| 31 | ТК-16-Центральная,6 | 57 | 50 | 50 | Минвата |
| 32 | ТК-18-Центральная,6а | 76 | 65 | 20 | Минвата |
| 33 | ТК-12-Заводская 7 | 57 | 50 | 30 | Минвата |
| 34 | Заводская6-Заводская 5 | 76 | 65 | 80 | Минвата |
| 35 | ТК-19 Заводская ,6 | 108 | 100 | 20 | Минвата |
| 36 | Заводская5,Заводская7д | 57 | 50 | 30 | Минвата |
| 37 | ТК-18-Центральная 1 | 89 | 80 | 320 | Пенополеуретан |
| 38 | ТК-8-Центральная,18 | 42 | 32 | 20 | Минвата |
| 39 | ТК-21-Центральная,2 | 57 | 50 | 6 | Пенополеуретан |
| 40 | ТК-22-Центральная 3 | 76 | 65 | 10 | Минвата |
| 41 | ТК-21-Центральная,4 | 76 | 65 | 14 | Минвата |
| 42 | ТК-22-Центральная 5 | 76 | 65 | 12 | Минвата |
| 43 | ТК-1- Центральная-22 | 273 | 250 | 17 | Минвата |
| 44 | ТК-15а-Зеленая 7 | 108 | 100 | 20 | Минвата |
|  | ИТОГО: |  |  | 1920 |  |

# Text boxes

Диспетчерская служба (ЕДДС Орджоникидзевского района)

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку тепловой энергии и обслуживание теплосетей

диспетчерская (ие) служба (ы), осуществляющие поставку электрической энергии и обслуживание электросетей

Администрация Приискового сельского совета

ремонтные бригады

ремонтные бригады