РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТИНКИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2019г.                                                                                  № 16

с.Устинкино

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Устинкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Устинкинского сельсовета и на прилегающих к нему территориях,  Администрация Устинкинского сельсовета

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Устинкинского сельсовета согласно приложению №1.

2.Руководителям предприятий и организаций, а также всем абонентам, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы:

2.1. Руководствоваться  настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Принимать немедленные меры по устранению, выявленных в ходе проведенной инвентаризации,  неисправности   противопожарного водоснабжения.

2.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями  в соответствии с требованиями  НПБ  «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

2.4. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

2.5. Определить порядок беспрепятственного доступа на территорию для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния подразделениями пожарной охраны.

2.6. Произвести доступ к пожарным гидрантам и своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Устинкинского сельсовета.

4. Межведомственной комиссии на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Устинкинского сельсовета два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Устинкинского сельсовета независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы,  результаты инвентаризации оформлять актом.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Устинкинского сельсовета                                                   С.И.Волосатов

Приложение №1

к  постановлению Администрации

Устинкинского сельсовета

от 03.04.2019 года  №  16

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования Устинкинского сельсовета

1.           Общие положения.

Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Устинкинского сельсовета и обязательны для исполнения предприятиями, организациями, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут предприятия, организации, а также  абоненты,  во  введении которого они находятся.

Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий, организаций и  абонентов, для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.    Техническое состояние, эксплуатация и требования

к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-         качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-         точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

-         систематическим контролем за состоянием водоисточников;

-         периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

-         своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2      Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии  и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

| № п/п | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | пожарный водоисточник | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 2 |  | пожарный сухотрубный стояк | форма: КВАДРАТ фон: КРАСНЫЙ символ: БЕЛЫЙ | используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 3 |  | пожарный гидрант | форма: КВАДРАТ фон: БЕЛЫЙ символ: КРАСНЫЙ | используется для обозначения места нахождения подземного пожарного гидранта. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах |

2.3.   Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.   Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5.   Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6.   Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7.   В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.8.   Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9.   Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.10.Источники противопожарного водоснабжения допускается

использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.     Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1.    Предприятия, организации, а также абоненты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2.   С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно-канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.   Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4.   При проверке пожарного гидранта проверяется:

-         наличие на видном месте указателя установленного образца;

-         возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

-         состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-         работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-         герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-         работоспособность сливного устройства;

-         наличие крышки гидранта.

3.5.   При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

-         возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-         степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

-         наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-         герметичность задвижек (при их наличии);

-         наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6.   При проверке пожарного пирса проверяется:

-         наличие на видном месте указателя установленного образца;

-         возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

-         наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

-         визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7.   При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1.   Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2.   Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.   Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением главы села создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, представители иных служб.

4.4.   Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-         вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

-         причины сокращения количества водоисточников;

-         диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

-         наличие насосов-повысителей, их состояние;

-         выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5.   Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6.   По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1.                   Предприятия, организации, а также все абоненты, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в случае неисправности источника противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт  водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2.  Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3.   Технические характеристики противопожарного водопровода  после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4.   Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций, предприятий или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном   порядке уведомить администрацию села Красногвардейского и подразделения пожарной части о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5.   После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях.

6.1.   Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-         произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

-         проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-         произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-         осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.   В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.