РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

УСТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

#### Р Е Ш Е Н И Е

7 октября   2021 года		                         		  № 18

с. Устинкино

# "Об утверждении муниципальной  программы

# "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

# Устинкинского сельсовета на 2021-2030 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", руководствуясь Уставом МО Устинкинского сельсовета Совет депутатов Устинкинского сельсовета РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета на 2021- 2030 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Устинкинского сельсовета в сети "Интернет".

3. Уточнить что программа подлежит корректировке по в течении всего периода действия.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.09.2021 г.

Председатель Совета депутатов

Устинкинского сельсовета                                                       С.И.Волосатов

Приложение

к решению Совета депутатов

Устинкинского сельсовета

От   07.10.2021 г

Оглавление

| № П/П |  | № СТР. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета на 2021-2030 годы. | 3 |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 5 |
| 2.1. | Анализ текущего состояния жилищного фонда | 5 |
| 2.2. | Анализ текущего состояния систем водоснабжения | 6 |
| 2.3. | Анализ текущего состояния систем теплоснабжения | 8 |
| 2.4. | Анализ существующей организации систем электроснабжения | 15 |
| 2.5. | Анализ существующей организации сбора и вывоза бытовых отходов | 15 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования | 17 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 18 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 5.1. | Развитие системы водоснабжения | 22 |
| 5.2. | Развитие системы теплоснабжения | 24 |
| 5.3. | Развитие системы утилизации (захоронения) ТБО | 28 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 29 |
| 7. | Управление Программой и контроль за ее выполнения | 35 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета на 2017-2021 и на перспективу до 2026 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204-ФЗ «О разработке программы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Устинкинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия |
| Соисполнитель программы | Муниципальное Казенное Предприятие «Устинкинское ЖКХ», с. Устинкино, ул. Советская 16 |
| Цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 14 %; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 2 %; водоснабжение до 7 %. |
| Сроки и этапы реализации программы | начало реализации программы - 2021 год. окончание реализации программы - 2030 год. |
| Объём требуемых капитальных вложений Программы | Объем финансирования Программы составляет 2302,1 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение 793,1 тыс. руб., Водоснабжение: 1500 тыс. руб., Электроснабжение: 0 тыс. руб. Буртовка свалок: 9 тыс. руб., в т. ч по годам: 2021 год – 788,9 тыс. рублей; 2022 год – 1505,2 тыс. рублей; 2023 год – 1,0 тыс.рублей; 2024 год – 1,0 тыс.рублей; 2025 год – 1,0 тыс. рублей; 2026 год – 1,0 тыс. рублей. 2027 год – 1,0 тыс. рублей 2028 год – 1,0 тыс. рублей 2029 год – 1,0 тыс. рублей 2030 год – 1,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы |

1. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета на 2021-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета разрабатывается на период до 2030 года.

##### 2. . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Анализ текущего состояния  жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда на 01.01.2021 г. 53,20 тыс. кв.м. В течение 2019-2021 гг. общая площадь жилищного фонда Устинкинского сельсовета уменьшилась на 1,2 тыс. кв.м. Уменьшение жилой площади происходит вследствие выбытия жителей за пределы и увеличения количества брошенных домов на территории Устинкинского сельсовета.

###### Таблица 1

Характеристика жилищного фонда Устинкинского сельсовета  в 2019 - 2021 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | Темп роста, 2021/2019 гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 54406,2 | 54406,2 | 53133,5 |  |
| 2 | Количество жилых домов | ед. | 705 | 705 | 689 |  |
| 3 | Удельный вес площади (жил. фонда) оборудованной: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | водопроводом | % | 61 | 66 | 76,5 |  |
| 3.2. | отоплением | % | 73 | 73 | 78 |  |
| 3.3. | водоотведением | % | 33,4 | 33,4 | 33,4 |  |
| 3.4. | электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 |  |

Средняя обеспеченность населения Устинкинского сельсовета жильем в 2021 году составила 34 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного снижения.

Имеет место увеличение процента износа жилищного фонда, который влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение Устинкинского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин, а также за счет водопроводной сети, от скважины до потребителя. На балансе МКП «Устинкинское ЖКХ» находится 3,48 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет д. Кагаево – 9,1%, д. Подкамень – 43,1 %

###### Таблица 2

Характеристика системы водоснабжения Устинкинского сельсовета  в  2021 г.

| № п/п | Населенный пункт | водоснабжение | водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Устинкино | скважины | Септик частично |
| 2. | д.Подкамень | водопровод | Септик частично |
| 3. | д.Кагаево | водопровод | септик |
| 4. | д.Костино | скважины | отсутствует |
| 5. | д.Агаскыр | скважины | отсутствует |

Подъем и транспортировка холодной воды для потребителей д. Подкамень, д. Кагаево осуществляется с помощью водонапорных башен. Водопровод д. Подкамень введен в эксплуатацию в 2008 г., д. Кагаево введен в эксплуатацию в 2015  г.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 0,048 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,046 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,001 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,001 тыс. куб. м/сут.

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу иметь благоприятно органолептические свойства;

2. Обеззараживание воды в профилактических целях, чтобы избежать микробного обсеменения при  контакте с трубами и сантехническим оборудованием.

Таблица 3

Характеристика водопроводной сети Устинкинского сельсовета

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | Темп роста, 2019/2021 гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 3,48 | 3,48 | 3,48 |  |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности водопроводной сети | % | 54,8 | 54,8 | 48,9 |  |

В настоящее время основной проблемой водоснабжения МО Устинкинский сельсовет является значительная доля сетей водоснабжения нуждающихся в замене (около 50 %).

Таблица 4

Состояние основных фондов МКП «Устинкинское ЖКХ» 2021 год

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано, тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| Водоснабжение в т. ч.: | 10139,0 | 100 | 1115,6 | 52,2 | 9233,3 | 0 | 91,0 |
| Водозаборные сооружения | 9639,0 | 95,0 | 899,9 | 9,1 | 8949,0 | 0 | 92,8 |
| Передаточные устройства | 500,0 | 4,9 | 215,7 | 43, | 284,3 | 0 | 56,8 |

Таблица 5

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2019г | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 4,431 | 5,915 | 6,526 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 4,431 | 5,915 | 6,526 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 4,062 | 5,455 | 6,016 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 3,604 | 5,069 | 5,661 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,368 | 0,386 | 0,355 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,369 | 0,460 | 0,510 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8,9 | 8,4 | 8,5 |

Надежность системы водоснабжения Устинкинского сельсовета характеризуется как удовлетворительная.

Основная проблема - замерзание  водопровода в период с месяца март по август.

2.3. Анализ текущего состояния  систем  теплоснабжения

Теплоснабжение Устинкинского сельсовета осуществляется котельной МКП «Устинкинское ЖКХ». Протяженность тепловых сетей 0,515 км.

Основные технические данные:

Источники теплоснабжения - 2 котельных

Установленная мощность – 1,3 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 1,3 Гкал/ч

Оборудование – 2 водогрейных котла, 6 электронасосов, 1 шкаф управления электронасосами.

Основным видом топлива на котельных является уголь рядовой отборный.

Система теплоснабжения Устинкинского сельсовета - закрытая.

Схема магистральных тепловых сетей на территории Устинкинского сельсовета двухтрубная. Основные годы заложения сетей 2012 г. Прокладка теплосетей - подземная в непроходных каналах с железобетонным перекрытием.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Устинкинского сельсовета осуществляется в основном от котельных: с. Устинкино, д. Костино.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода – 242 дня.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 30 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Средняя температура грунта на глубине 1,5 м за отопительный период - t ср.гр. = -5,2 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Таблица 6

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Устинкино | Котел водогрейный КВр-0,58 (КВ-0,5) | 2012 | 0,58 | - |
|  |  | Котел водогрейный КВр-0,58 (КВ-5) | 2003 | 0,52 | - |
| 2 | д. Костино | котел самоделка | 1980 | 0,2 | 0,027 |

Таблица 7

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный) мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода всего, м | Год строительства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до СДК с. Устинкино |
| 70 | 226 | 2014 | 130 | 130 | - | - |
| До Устинкинской амбулатории |  |
| 50 | 384 | 2014 | 177 | 177 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| До Сельского совета |
| 50 | 30 | 2014 | 15 | 15 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| До Молодежного центра |
| 50 | 260 | 2012 | 130 | 130 | - | - |
| До МДОУОВ «Детский сад «Колосок» |
| 70 | 46 | 2012 | 63 | 63 | - | - |

Таблица 8

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2021год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей |
|  |  |  |  | 2019г | 2020г. | 2021г. | базовый период | утвержденный период | период регулирования | 2019г | 2020г. | 2021г. | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| Устинкино | теплоснабжение | отопление | Котельная | 0,408 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | 0,368 | 0,437 | 0,437 | - | - | - |
| Костино | теплоснабжение | отопление | Котельная | 0,074 | 0,074 | 0,074 | - | - | - | 0,074 | 0,074 | 0,074 | - | - | - |

Таблица 9

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Устинкино

| Наименование | 2018 г. по производственной программе | 2019 г. по производственной программе | 2020 г. по производственной программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Отопление | Отопление |
| Отпущено всего, Гкал | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
| Потери | 90 | 35,3 | 88 |
| Полезный отпуск, всего | 452,3 | 449,6 | 399,2 |
| Бюджет. предприятия | 677 | 664,7 | 552,2 |
| сельскохозяйственные предприятия | - | - | - |
| Собственные нужды предприятия | 18,40 | 19,20 | 0 |

Таблица 10

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Костино

| Наименование | 2018 г. по производственной программе | 2019 г. по производственной программе | 2020 г. по производственной программе |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Отопление | Отопление |
| Отпущено всего, Гкал | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Потери | - | - | - |
| Полезный отпуск, всего | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Бюджет. предприятия | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| сельскохозяйственные предприятия | - | - | - |
| Собственные нужды предприятия | - | - | - |

Работа системы теплоснабжения Устинкинского сельсовета по итогам 2020 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: - 0 единиц;

износ основных фондов – 71,5 %;

Степень износа основных фондов: котельное оборудование 58 %; сети отопления – 5,7 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности  – 0 %;

уровень потерь– 7%;

численность работающих для обслуживания предприятий - 6 чел.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МКП «Устинкинское ЖКХ» за 2018 год, 2019 г., а также на 2020 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы

В 2018 году тариф на теплоснабжение для предприятия в с. Устинкино составил 6117,53 руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа № 157-т от 18.12.2017г., в 2019 г. приказом № 39-т от 06.12.2018г. установлен тариф в размере 6732,48 руб./Гкал (без учета НДС), в 2020 г. приказом № 6-т от 02.10.2019г. установлен тариф в размере 7178,97 руб./Гкал (без учета НДС).

В 2018 году тариф на теплоснабжение для предприятия в д. Костино составил 9263,21  руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказа № 159-т от 18.12.2017г., в 2019 г. приказом № 39-т от 6.12.2018г. установлен тариф в размере 10933,50 руб./Гкал (без учета НДС), В 2020 г. приказом № 6-т от 02.10.2019г. установлен тариф в размере 11158,67 руб./Гкал (без учета НДС)

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Устинкинского сельсовета показывает, что работающее оборудование имеет тенденцию к быстрому устареванию. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя капитальный ремонт сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация котельных технологически необходима в связи с износом технических элементов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов.

Таблица 11

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения с. Устинкино

за 2018 - 2020 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2019/ 2018 г.г. | 2020/ 2019 г.г. | 2021/ 2020 г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 364 | 423,7 | 393,4 | 379,78 | 1,16 | 0,92 | 0,96 | 18,9 | 18,1 | 13,1 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 144,3 | 152,8 | 150,9 | 158,51 | 1,05 | 0,98 | 1,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 3 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 489,9 | 648,3 | 673,6 | 965,13 | 1,32 | 1,03 | 1,43 | 0,28 | 0,30 | 0,33 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 167,4 | 208,6 | 215,4 | 310,54 | 1,24 | 1,03 | 1,44 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| 5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 92,2 | 58,5 | 82,3 | 5,44 | 0,63 | 1,4 | 0,066 | 0,02 | 0,03 | 0,001 |
| 6 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 229,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 677 | 664,7 | 552,2 | 1062,94 | 0,98 | 0,83 | 1,92 | 0,29 | 0,25 | 0,36 |
| 8 | Налог на доходы | тыс. руб. | 97,7 | 79,5 | 106,2 | 28,82 | 0,8 | 1,3 | 0,27 | 0,03 | 0,04 | 0,009 |
| 9 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 2262,4 | 2236,1 | 2174,0 | 2882,34 | 0,9 | 0,97 | 1,3 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 2262,4 | 2236,1 | 2174,0 | 2882,34 | 0,9 | 0,97 | 1,3 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 6117,53 | 6732,48 | 7178,97 | 6502,98 | 1,1 | 1,06 | 1,3 | 3,01 | 3,3 | 2,2 |

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения д. Костино

за 2018 - 2020 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | утвержд. тариф | 2019/ 2018 г.г. | 2020/ 2019 г.г. | 2021/ 2019 г.г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 23,7 | 30 | 35,5 | 54,14 | 1,2 | 1,18 | 1,5 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 2,8 | 3,5 | 0 | 3,0 | 1,25 | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0 |
| 3 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 221,3 | 216,4 | 225,1 | 378,97 | 0,97 | 1,04 | 1,68 | 0,44 | 0,46 | 0,45 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 66,9 | 65,4 | 68 | 114,53 | 0,97 | 1,03 | 1,68 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 18,5 | 2,4 | 6,7 | 1,0 | 0,12 | 2,79 | 0,14 | 0,004 | 0,01 | 0,001 |
| 6 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 154,1 | 144,6 | 123,4 | 277,98 | 0,93 | 0,85 | 2,25 | 0,29 | 0,25 | 0,33 |
| 8 | Налог на доходы | тыс. руб. | 22,9 | 24,2 | 27,8 | 8,38 | 1,05 | 1,14 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| 9 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 511,6 | 486,5 | 486,5 | 838,0 | 0,95 | 1 | 1,72 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 511,6 | 486,5 | 486,5 | 838,0 | 0,95 | 1 | 1,72 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 9236,21 | 10933,50 | 11158,67 | 11396,68 | 1,18 | 1,02 | 1,02 | 22,4 | 22,9 | 13,5 |

##### 2.4. Анализ существующей организации систем электроснабжения

###### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Устинкинского сельсовета осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Сибири». Отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Электрическая подстанция расположена в с. Устинкино (в северной части населенного пункта). Распределение, передача электроэнергии потребителям Устинкинского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Орджоникидзевский РЭС филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Общая протяженность сетей – 98,18 км.

Потребители Устинкинского сельсовета – предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Устинкинского сельсовета. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями, бюджетными организациями и сферой обслуживания - 70% от общего потребления. Население Устинкинсого сельсовета потребляет 30%.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное.

В пределах расчетного срока Генерального плана (до 2030 г.) развития муниципального образования Устинкинский сельсовет Для Устинкинского сельсовета приняты следующие показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт  ч/чел в год. Использования максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Анализ существующей системы электроснабжения Устинкинского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии.

Мероприятия по реконструкции и модернизации электрических на территории Устинкинского сельсовета не предусмотрены.

##### 2.5. Анализ существующей организации сбора и вывоза бытовых отходов

##### Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора включает в себя мероприятия по размещению контейнеров для сбора мусора на территории поселений Устинкинского сельсовета, их своевременный ремонт и замена, обеспечение надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок. В 2021 году до 1 октября запланировано строительство площадок для контейнеров ТБО - с. Устинкино 16 шт. После завершения строительства территория начнет обслуживаться региональным оператором по вывозу мусора ООО «Аэросити – 2000».

# 3. Перспективы развития муниципального образования

Устинкинский сельсовет расположен к западу от трассы Абакан – Красноярск от моста через реку Чулым на расстоянии 7 км. Географически Устинкинский сельсовет находится на: 54о (северной широты) и 90о (восточной долготы), высота над уровнем моря – 600 м. Общая площадь – 58 110 га.

Климат является резко континентальный. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 123 дня. Средняя температура января составляет -30 градусов, средняя температура июля 20 градусов. Количество осадков за ноябрь - март составляет 37 мм, за апрель - октябрь - 403 мм.

В состав поселения входят 5 населенных пунктов. Село Устинкино является административным центром Устинкинского сельского поселения.

На 01.01.2021 г. численность постоянного населения Устинкинского сельского поселения составила 1604 чел., число домохозяйств – 549 ед. Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. На территории Устинкинского сельсовета на начало 2021 года на 858 лиц трудоспособного возраста приходится 746 лиц нетрудоспособного возраста. Фонд заработной платы, начисленный работникам бюджетной сферы составляет 20126,7 тыс. руб., среднемесячная заработная плата в пределах 17 тыс. руб.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Эффективность использования трудовых ресурсов в поселке недостаточна, поскольку ограниченность мест предложения труда, вызванная снижением объемов производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в ближайшие города. Проблемой является трудоустройство молодых специалистов после получения образования.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем сельского поселения.

«3.1 Прогноз развития застройки»

Аварийными жилые дома на территории Устинкинского сельсовета не признаны.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры. На расчетный срок в сельском поселении Устинкинского сельсовета не планируется изменения численности населения.

Таблица  - Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. м | 53,20 |
|  | Население | Чел. | 1604 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 34 |
|  | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м | 53,20 |
|  | Новое строительство | тыс. м | 0,03 |

«3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы»

Таблица  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| показатели | Ед.измер. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации электроэнергии | тыс.м3 | 6,894 | 7,320 | 9,212 | 9,212 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.м3 | 6,552 | 7,148 | 8,752 | 7,752 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,33 | 0,162 | 0,428 | 0,428 |
| прочим потребителям | тыс.м3 | 0,012 | 0,010 | 0,032 | 0,032 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2021 г.) | тыс.м3 | 80,6 | 80,6 | 108 | 108 |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. Гкал | 1,064 | 1,1395 | 1,355 | 1,355 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,064 | 0,947 | 1,162 | 1,162 |
| в т.ч. |  | 1,064 | 0,947 | 1,162 | 1,162 |
| Динамика изменения объема реализации теплоснабжению (по отношению к факту 2021 г.) | тыс. Гкал | 132 | 142 | 169 | 169 |

3.3. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 13

Естественное движение населения Устинкинского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Темп роста 2019/2021 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения поселения | чел. | 1666 | 1586 | 1604 | -0,9 |
| 2. | Количество родившихся | чел. | 20 | 14 | 23 | 1,15 |
| 3. | Количество умерших | чел. | 25 | 23 | 26 | 1,04 |
| 4. | Естественный прирост(+), убыль (-) населения | чел. | -5 | - 9 | -3 |  |

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста, а также миграционные процессы, в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране снижают численность населения. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать росту благосостояния населении,  укреплению института семьи, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Таблица - Инвестиционные проекты по водоснабжению

Устинкинского сельского на 2021 – 2030годы

| № п/п | Наименование мероприятия | всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22021 | 22022 | 2023 | 22024 | 22025 | 2026-2030 |
| 1 | Капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в д.Подкамень | 1500,0 | - | 11500,0 |  |  |  |  |
|  | итого | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица - Инвестиционные проекты по теплоснабжению

Устинкинского сельсовета на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | Ремонт теплотрассы в с. Устинкино ТК2-детский сад |  | 410,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт угольного склада Устинкинского ЖКХ |  | 377 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт котельной с. Устинкино |  |  | 4,2 |  |  |  |  |
|  | итого |  | 787,9 | 4,2 |  |  |  |  |

Таблица - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиции | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| Федеральный бюджет |  | 1455,45 |  |  |  |  | 1455,45 |
| Республиканский бюджет |  | 14,70 |  |  |  |  | 14,7 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 14,85 |  |  |  |  | 14,85 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |
| Теплоснабжения |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 787,9 | 4,2 |  |  |  |  | 792,1 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

4.1. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационноправовых характеристик: - Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. – Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Устинкинского сельсовета и приведены в таблице.

| № п\п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые  эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | -обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; -максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | теплоснабжение | -повышение эксплуатационной надежности системы; -обеспечение бесперебойного теплоснабжения |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения муниципального образования Устинкинский сельсовет являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности

услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятия;

Реконструкция, капитальный ремонт действующих объектов; строительство новых сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

Таблица 14

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы водоснабжения Устинкинского сельсовета

(строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) на 2021-2030гг.

ТЫС. РУБ.

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РРХ | Пос. | РРХ | ППос. | РРХ | ППос. | РРХ | П Пос. | РРХ | ППос. | РРХ | ППос.. |  |
| 1. | д. Подкамень | Капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в д.Подкамень |  |  |  | 114,7 | 114,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эксплуатационной надежности системы |
| Итого по этапам реализации программы |  |  |  | 114,7 | 114,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Развитие системы теплоснабжения

Основными целями развития системы теплоснабжения муниципального образования Устинкинский сельсовет, являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг, надлежащего качества для населения и социальных объектов;

- выполнение экологических требований;

- повышение ресурсной эффективности путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новых технологий в производство;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости

предприятия;

Реконструкция и капитальный ремонт действующих объектов позволит решить следующие задачи:

- снижение расхода топлива и теплопотерь в системе;

- снижение износа сетей;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы.

Таблица 15

Производственные показатели МКП «Устинкинское ЖКХ»

в части услуг теплоснабжения с. Устинкино

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт 2020 | План2021 | План 2022 | План 2023 | План 2024 | План 2025 | План 2026 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,516 | 0,430 | 0,408 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 0,4 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| % от выработки | % | 1,3 | 3 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск | тыс. Гкал | 0,516 | 0,430 | 0,408 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Потери | тыс. Гкал | 0,90 | 0,35 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| % от выработки | % | - | 4,6 | 7,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 452,3 | 449,6 | 399,2 | 443,23 | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 433,7 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2021год являются:

установленная мощность – 1,21 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 0,521 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 0,521 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 0,437 тыс. Гкал.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной с. Устинкино принят равным 3 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2018 - 2020 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0,014 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2018- 2020 г.г.).

Таблица 16

Производственные показатели МКП «Устинкинское ЖКХ»

в части услуг теплоснабжения д. Костино

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2013 | Факт 2014 | Факт 2015 | План2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | План 2020 | План 2021 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % от выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск | тыс. Гкал | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Потери | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % от выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2021год являются:

установленная мощность – 0,2 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 0,074 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 0,074  тыс. Гкал;

полезный отпуск – 0,074  тыс. Гкал.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной д. Костино принят равным 0 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2018 - 2020 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2018- 2021 г.г.).

###### Таблица 17

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения Устинкинского сельсовета

(строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация) на 2021-2030 гг.

Тыс. руб.

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РРХ | Пос. | РРХ | Пос. | РРХ | П.Пос. | РРХ. | Пос. | РРХ | Пос. | РРХ | ППос. |  |
| 1. | С. Устинкино | Ремонт теплотрассы в с.Устинкино ТК2-детский сад |  |  | 4410,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эксплуатационной надежности системы |
| 2. | С. Устинкино | Ремонт угольного склада Устинкинского ЖКХ |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эксплуатационной надежности системы |
| 3. | С. Устинкино | Ремонт котельной с. Устинкино |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эксплуатационной надежности системы |
| Итого по этапам реализации программы |  |  | 787,9 |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3. Развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний год планируется к 1 октября создать площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО в количестве 26 шт. по поселениям: с. Устинкино – 14 шт. д.Подкамень – 4 шт. д.Когаево – 4 шт. д.Костино -  4 шт. Вывозить отходы с которых будет региональный оператор по вывозу мусора ООО «Аэросити – 2000».

Таблица 18

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий в части утилизации (захоронения) ТБО

Устинкинского сельсовета на 2021-2030 гг.

| № п/п | Населенный пункт | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
|  |  |  |  | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет |  |
|  |  |  |  | РРХ | Посел. | РРХ | Посел. | РРХ | ППосел. | РРХ | ППосел. | РРХ | ППосел. | РРХ | ППосел. |  |
| 1. | с. Устинкино | Буртовка несанкционированных свалок |  |  | 40,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 25,0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |
| Итого по этапам реализации программы |  |  | 40,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 25,0 |  |

6.  Источники  инвестиций, тарифы и доступность  программы для населения.

Источниками  инвестиций  должны  являться  собственные  средства предприятий (прибыль, амортизационные  отчисления, снижение  затрат  за  счет  реализации  проектов), плата  за подключение(присоединение), бюджетные  средства (местного, регионального, федерального  бюджетов), кредиты, средства  частных  инвесторов.

Единственными  источниками  финансирования  для  системы теплоснабжения, водоснабжения, захоронения (утилизации) ТБО  в  поселении в  настоящее время  могут  являться:

- денежные  средства  бюджетов  разных уровней;

- заемные  денежные  средства  кредитных организаций;

- привлеченные  средства  инвесторов;

- прочие  источники  финансирования.

Реализация  проектов  будет  осуществляться:

-действующими  организациями, предоставляющими  коммунальные  ресурсы;

-путем  проведения конкурсов  для  привлечения  сторонних  инвесторов (в том  числе  организаций и индивидуальных предпринимателей  по  договорам  коммерческой концессии).

Таблица  19

Источники  инвестиций

| Источники инвестиций | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2030 | Всего т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |
| Республиканский бюджет |  | 14,7 |  |  |  |  | 14,7 |
| Местный бюджет |  | 14,85 |  |  |  |  | 14,85 |
| Внебюджетные источники |  | 15 |  |  |  |  | 15 |
| Теплоснабжение: |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 787,9 | 4,2 |  |  |  |  | 792,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация ТБО (буртовка свалок) |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 9,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по годам: | 787,9 | 49,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 845,65 |

Как  видно  из  таблицы 19, из  общей  суммы  финансирования  Программы  1,8 %  ( 14,7 тыс. руб.) предполагается  инвестировать из  средств  республиканского  бюджета,  98,2 % (811,75 тыс. руб.) предполагается  из  местного  бюджета.

Прогноз  совокупного  платежа  граждан за  потребленные  коммунальные  услуги  определен путем  суммирования платежей населения  по  каждому  из  видов  коммунальных  услуг,  оказываемых  населению.

Платеж  населения  по  каждому  виду  услуг определен  как  произведение  среднего или нормативного потребления  ресурса (в расчете  на  одного  человека)  на  проект  тарифа  на  соответствующую  услугу  для  населения. Прогноз  тарифов  на  коммунальные  услуги  осуществлен  согласно прогнозу социально-экономического развития Российской  Федерации на  2021 год и на  плановый  период 2022 и 2023  годов и прогнозу  долгосрочного социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года.

Таблица 20

Информация  о  тарифах  на  коммунальные  услуги для  населения, проживающего на  территории  Устинкинского  сельсовета

| наименование услуги | ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| холодное водоснабжение | руб/м3 | 68,18 | 71,49 | 83,10 | 88,83 | 94,50 | 100 | 105,20- 135,80 |
| электроснабжение | руб/кВт.ч | 1,345 | 1,439 | 1,525 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 2,10 |
| ТКО | Руб/чел | - | - | - | 106 | 106 | 106 | 107- 113 |

Одним  из  важнейших  требований  к  программам  комплексного  развития  коммунальной  инфраструктуры поселений  является обеспечение  доступности  для  граждан  прогнозируемой  платы  за потребляемые  коммунальные  услуги.

Критерий  экономической  доступности  услуг  организаций коммунального  комплекса, отражающий   доступность  оплаты  потребителями  стоимости  коммунальных  услуг, - доля  расходов  на оплату  указанных услуг в  совокупном  доходе населения.

В соответствии  с  приказами  Государственного  комитета  по  тарифам и энергетике  Республики Хакасия  от  20.06.2011 № 33/1-к  «Об  установлении  системы  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги»  и  № 33/2-к «Об  утверждении  методических рекомендаций  для  расчета показателей  критериев  доступности для  населения  платы  за коммунальные услуги», установлена система  критериев доступности для  населения платы за коммунальные услуги, в которую  включены  следующие  критерии доступности:

-доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе  семьи, данный  показатель   в  предстоящем  году не  может  увеличиться  более  чем  на  10%  по  сравнению  с  аналогичным  показателем  в текущем  году;

-доля  получателей  субсидий  на оплату  коммунальных  услуг  в  общей  численности населения, данный  показатель  в  предстоящем  году  не  превышает  аналогичный  показатель в предшествующем  году;

-уровень  собираемости  платежей  за  коммунальные  услуги. Данный  показатель в  предстоящем  году  не  может  быть  ниже  среднего  значения  аналогичного  показателя  за  два предыдущих  года.

Для  расчета  доли  расходов  за  коммунальные  услуги  в  совокупном  доходе  семьи принимается  среднедушевой  доход  по  Орджоникидзевскому  району за 2020 год  в  размере  11468 рублей.

Динамика  платежей  населения  за  коммунальные  услуги по Устинкинскому  сельсовету  и  расчет показателей  критериев  доступности  представлены   в  таблицах  22  и 23.

Таблица 21

Расчет  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  на территории  Устинкинского  сельсовета

| год | Холодное водоснабжение | твердое топливо | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за коммунальные услуги на семью из трех человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб-ление, м3/чел | тариф, руб за тонну | нормативное потреб-ление, тонн/кв.метр | тариф, руб за кВт.час | норматив-ное потреб-ление, кВт.ч/чел | тариф, руб за кг | нормативное потребление, кг/чел |  |
| 2021 | 86,64 | 1,89 | 2785 | 0,0065 | 1,772 | 123 | 52,33 | 6,8 | 3190,18 |
| 2022 | 90,37 | 1,89 | 2888 | 0,0065 | 1,855 | 123 | 54,48 | 6,8 | 3321,97 |
| 2023 | 94,26 | 1,89 | 2995 | 0,0065 | 1,942 | 123 | 56,60 | 6,8 | 3456,94 |
| 2024 | 98,31 | 1,89 | 3106 | 0,0065 | 2,034 | 123 | 58,64 | 6,8 | 3594,43 |
| 2025 | 102,53 | 1,89 | 3220 | 0,0065 | 2,129 | 123 | 60,64 | 6,8 | 3734,22 |
| 2026 | 105 | 1,89 | 3317 | 0,0065 | 2,202 | 123 | 62,58 | 6,8 | 3852,19 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22

Расчет  показателей  критериев  доступности для  населения

платы  за  коммунальные  услуги по  Устинкинскому  сельсовету

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
|  | Среднемесячный платеж за комуслуги семьи из трех человек | руб | 538,24 | 592,42 | 637,74 | 666,0 | 693,75 | 720,60 | 747,75 | 775,50-879,90 |
|  | Среднедушевой денежные доход на 1 человека в месяц | руб | 11139 | 11693 | 11784 | 12189 | 12594 | 12999 | 13404 | 13809-15609 |
|  | Доход семьи из 3-х человек | руб | 33417 | 35079 | 35352 | 36567 | 37782 | 38997 | 40212,0 | 41427-46827 |
|  | Доля платежей за коммунальные услуги в доходе семьи | % | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Превышение доли платежа к предыдущему году |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | Доля платежей в каждом предстоящем году не превышает 10% относительно доли платежей в текущем году |
| 2 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
|  | Численность постоянного населения | чел | 1604 | 1600 | 1586 | 1586 | 1580 | 1577 | 1560 | 1560-1550 |
|  | Общее количество семей |  | 354 | 353 | 350 | 350 | 345 | 340 | 330 | 330-320 |
|  | Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | ед | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 |
|  | Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7 | 7 |
|  | Доля семей – получателей субсидий в предстоящем году не превышает долю семей в предшествующем году |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
|  | Уровень собираемости | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | Уровень собираемости в предстоящем году не ниже среднего значение уровня собираемости за два предыдущих года |

Уровень собираемости в 2021 году – 96,6%.

6. Управление Программой и контроль за ее выполнения

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Устинкинского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Устинкинского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Устинкинского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Устинкинского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устинкинского сельсовета на 2021-2030 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.