Схема

теплоснабжения орджоникидзевского района село приисковое

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского  района с. Приисковое

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Орджоникидзевского района с. Приисковое.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Орджоникидзевского района с. Приисковое.

1.1.Существующее состояние.

Орджоникидзевский район расположен в северо-восточной части Республики Хакасия.

Территория села составляет 90 Га. численность постоянно проживающего населения – 480 человек. В пос. Приисковый находится одна «Центральная» котельная по ул Центральная-22.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Орджоникидзевского района села Приисковое осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые организации, учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Приискового поселения осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

МКП «Приисковое ЖКХ» расположено по адресу: с. Приисковое ул. Заводская д.№7

На обслуживании предприятия находится 1 котельная в с. Приисковом.

В системе теплоснабжения с.Приискового насчитывается 1 муниципальная котельная, находящаяся по адресу ул. Центральная д. №22:

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Центральная Котельная | Администрация Приискового с/совета (Сельсовет) Администрация Приискового с/совета (Клуб) Приисковая Амбулатория ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» МБОУ «Приисковая СОШ» Администрация Приискового сельсовета (пустующая площадь S=75,1м2) Магазин ИП Титова Н.Н. Участок полиции Пожарно - спасательный пост ФГУП «Почта России» Гостиница «Sled- Hotel» Гостиница «Муравейник-Краб» Гостиница «Снежный Избасс» Жилищный фонд: 15 многоквартирных жилых домов | 3840 |  |  | МКП «Приисковое ЖКХ». |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2019 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный Министерством экономического развития Республики Хакасия с учетом передачи (руб.) |
| 1. | МКП «Приисковое ЖКХ». | 2452,16-2495,71 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Центральная котельная | 6184,7 | 374 | - | 3520 |

Учитывая, что Генеральным планом с.Приисковое предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, строительство планируется в ближайшие годы, подключение предлагается осуществить от магистральных сетей центральной котельной.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| 459м ул. Заводская д.№12 | - | - | 670м Ул.Центральная д.№3; 2. |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | 5,0 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Орджоникидзевского района осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ». МКП «Приисковое ЖКХ» является теплоснабжающей организацией на территории Орджоникидзевского района.

Модернизация системы теплоснабжения Орджоникидзевского района 
с. Приисковое предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут корректироваться, так как в Генеральном плане Орджоникидзевского района предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельной).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная ул. Центральная д.№22 |  | Нет данных |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (%) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | 7,4 | - |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Центральная котельная | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельной нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района 
с. Приискового предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Согласно техническому заключению, здание котельной признано аварийным. Капитальный ремонт здания не планируется.

Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Строительство котельной в с. Приисковое». Получено положительное заключение государственной экспертизы.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральными планами с. Приискового меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Изношенность действующей котельной существенно увеличивает себестоимость тепловой энергии. Представляется целесообразным строительство нового теплоисточника с учетом существующих и перспективных нагрузок потребителей на площадке действующей котельной, что снизит расходы на транспортировку тепловой энергии и теплоносителя.

| Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство модульной автоматизированной угольной котельной | мероприятие | 1 | Экономия топлива, снижение потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, повышение уровня управляемости, надежности и безопасности эксплуатации котельной |

4.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами с.Приискового предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | КВм-2,5 КВр-2,9 | 1 1 | 2018 2019 | 2,5 2,9 | 1,6 |

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения открытой системы отопления.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

Соответствия температуры в системе отопления с искусственной циркуляцией при температурном перепаде в подающем и обратном трубопроводе 950 С 700 С в зависимости от температуры наружного воздуха (открытая система отопления)

| Температура наружного воздуха (0С) | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе(0С) | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе(0С) |
| --- | --- | --- |
| +10 | 60 | 50 |
| +9 | 60 | 50 |
| +8 | 60 | 50 |
| +7 | 60 | 50 |
| +6 | 60 | 50 |
| +5 | 60 | 50 |
| +4 | 60 | 50 |
| +3 | 60 | 50 |
| +2 | 60 | 50 |
| +1 | 60 | 50 |
| 0 | 60 | 50 |
| -1 | 60 | 50 |
| -2 | 60 | 50 |
| -3 | 60 | 50 |
| -4 | 60 | 50 |
| -5 | 60 | 50 |
| -6 | 60 | 50 |
| -7 | 60 | 50 |
| -8 | 60 | 50 |
| -9 | 60 | 50 |
| -10 | 60 | 50 |
| -11 | 61 | 50 |
| -12 | 62 | 51 |
| -13 | 64 | 52 |
| -14 | 65 | 53 |
| -15 | 66 | 53 |
| -16 | 67 | 54 |
| -17 | 68 | 55 |
| -18 | 70 | 55 |
| -19 | 71 | 56 |
| -20 | 72 | 57 |
| -21 | 73 | 58 |
| -22 | 74 | 58 |
| -23 | 76 | 59 |
| -24 | 77 | 60 |
| -25 | 78 | 60 |
| -26 | 79 | 62 |
| -27 | 81 | 62 |
| -28 | 82 | 63 |
| -29 | 83 | 64 |
| -30 | 84 | 64 |
| -31 | 85 | 65 |
| -32 | 86 | 66 |
| -33 | 87 | 66 |
| -34 | 88 | 67 |
| -35 | 89 | 67 |
| -36 | 90 | 68 |
| -37 | 91 | 68 |
| -38 | 92 | 69 |
| -39 -40 | 95 | 70 |

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | 5,4 | 5,4 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов Орджоникидзевского района с. Приискового рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района 
с. Приисковое предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей планируется после строительства новых объектов. После будет произведено перераспределение тепловой нагрузки.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, во вновь осваиваемых поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Орджоникидзевского района с. Приисковое предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей будут вноситься корректировки.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселка по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | Уголь 3БОМ | 2400 | Уголь 3БОМ | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов Орджоникидзевского района С Приискового, т.е. на период до 2019-2023 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Орджоникидзевского района.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории с. Приисковое осуществляет МКП «Приисковое ЖКХ».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МКП «Приисковое ЖКХ».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная ул. Центральная д.№22 | 5,4 | 1,6 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии возможно. Источники тепловой энергии между собой технологически связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Орджоникидзевского района нет бесхозяйных тепловых сетей.